## Slide 1: Papier wczoraj i dziś
mgr inż. Magdalena Kuś
Notes: <number>

## Slide 2: Przed wynalezieniem papieru
Od tysięcy lat ludzie poszukiwali materiału, na którym można by przechowywać i przekazywać informacje. Na początku były to bardzo proste nośniki, takie jak drewno czy kamień. Dowodem tego są zachowane do dziś malowidła naskalne.
Kolejny etap w historii ludzkości to stosowanie różnego rodzaju tablic i tabliczek – wpierw kamiennych i drewnianych, następnie również tabliczek glinianych i woskowych.
Poszukiwania coraz lepszych form – łatwiejszych w przechowywaniu i w transporcie, o mniejszych gabarytach, tańszych w wytworzeniu i łatwiejszych do zapisania doprowadziły do wynalezienia papirusu i pergaminu, będących bezpośrednimi poprzednikami papieru.
Pergamin to wyprawiona w odpowiedni sposób skóra zwierząt. Papirus z kolei jest materiałem pochodzenia roślinnego. Wytwarza się go poprzez sprasowanie ze sobą a następnie sklejenie włókien tzw. trzciny papirusowej.

## Slide 3: Wynalezienie papieru
Kolebką papieru są Chiny. Według chińskich kronik papier wynalazł cesarski urzędnik Cai Lun około 105 roku n. e.
Badania archeologiczne wskazują jednak, że papier znany był w Chinach na długo przed narodzeniem Chrystusa, a sam Cai Lun wynalazł jedynie metodę masowej produkcji papieru. Jego papier nadawał się świetnie do celów piśmienniczych, a ze względu na zastosowane surowce był stosunkowo niedrogi i łatwy w produkcji.
Wcześniejszy papier był złej jakości, dopiero wynalazek Cai Luna spopularyzował zastosowanie papieru, dlatego często przyjmuje się, iż historia papieru jako materiału piśmienniczego rozpoczyna się od tego wydarzenia.

## Slide 4: Papier czerpany
Wynalazek Cai Luna polegał na opracowaniu sposobu produkcji papieru czerpanego.
Pierwszy papier czerpany produkowany był z włókien łyka morwy oraz włókien konopi. Do wyżej wymienionych dodawano również stare sieci rybackie czy inne zużyte materiały. Wszystkie składniki zalewano wodą i gotowano, a następnie dokładnie ubijano w kamiennym moździerzu. Tak przygotowaną papkę rozcieńczano wodą. Kolejnym etapem produkcji było czerpanie. Polegało ono na zanurzeniu sita w mocno rozcieńczonej masie papierowej. Na sicie, poprzez równomierne potrząsanie, osadzały się cząstki stałe zawiesiny. Po wyciągnięciu z wody i wstępnym „odkapaniu”, masę zdejmowano z sita i prasowano, a następnie suszono na słońcu. Końcowym etapem produkcji papieru czerpanego było jego wygładzanie odpowiednimi kamieniami.

## Slide 5: Papier czerpany
Największą zaletą produkcji papieru czerpanego było to, że poprzez ubijanie w wodzie i gotowanie możliwe było ponowne wykorzystanie starych materiałów, co pozwalało na oszczędność podstawowych surowców. Można powiedzieć, że już wtedy znano recykling i wiedziano, że się opłaca!
Rys. Chińska metoda produkcji papieru.

## Slide 6: Historia Papieru
Chińska metoda produkcji papieru objęta była ściśle strzeżoną tajemnicą. Chińczykom udało się ustrzec sekretu produkcji papieru przez wiele wieków.
Dopiero w roku 751 Arabowie podczas wojny z Chinami wzięli do niewoli wielu papierników i zmusili ich do wyjawienia tajników produkcji papieru.
Produkcja papieru bardzo szybko rozpowszechniła się w całym, wówczas bardzo rozległym, państwie arabskim, skąd za sprawą kontaktów handlowych trafił niemal do całej Europy.
Dotychczas powszechnie stosowanym w Europie materiałem piśmienniczym był drogi pergamin. Rozpowszechnienie papieru miało kluczowy wpływ na rozwój szkolnictwa, kultury oraz nauki.

## Slide 7: Znak wodny
Rozwój europejskich papierni przyniósł pojawienie się znaku wodnego. Pierwotnie był to prosty znak firmowy identyfikujący daną papiernię lub mistrza, stanowił więc niejako symbol cechowy.
Pierwsze znaki wodne pojawiły się we włoskich papierniach w XIII w. Wykonywane były poprzez przymocowanie do sita czerpiącego papier linearnych ,
symboli zrobionych z cienkiego drutu lub blaszki. Powodowało to, że papier w tym miejscu był cieńszy a symbol ów można było zobaczyć pod światło.

## Slide 8: Znak wodny
Z czasem zauważono, że znak wodny jest niezwykle trudnym do podrobienia symbolem graficznym. Powstaje jako odcisk w świeżej, mokrej masie papierowej i próby jego odciśnięcia na suchej kartce nie dają identycznych efektów. Z tego powodu zaczęto używać znaku wodnego jako zabezpieczenia świadczącego o autentyczności dokumentów. Dziś jest to podstawowe jego zastosowanie. Z rozwojem technologii rozpowszechniły się tzw. tonowe znaki wodne.
Znak jednotonowy jasny jest to znak jaśniejszy niż papier, który jest w tym miejscu cieńszy od reszty kartki. Analogicznie znak jednotonowy ciemny jest grubszy, a więc pod światło ciemniejszy niż papier. Znak wodny dwutonowy powstaje z połączenia elementów jaśniejszych i ciemniejszych. Wreszcie znak wielotonowy jest to znak z płynnymi, łagodnymi przejściami tonów od ciemnych do jasnych.

## Slide 9: Maszyny papiernicze
Pomimo rozwoju techniki, udoskonaleniu składu i technologii produkcji, do końca XVIII wieku papier czerpano ręcznie.
W 1799 r. Francuz Nicholas-Louis Robert zbudował i opatentował pierwszą maszynę papierniczą o długim sicie. Był to początek epoki przemysłowej produkcji papieru. Ideą maszyny było zastąpienie czerpania pojedynczych arkuszy tworzeniem długiej wstęgi papieru, co umożliwiało produkcję ciągłą. Produkcja ciągła możliwa była poprzez zastąpienie płaskich sit obrotowymi sitami taśmowymi. Idea ta stosowana jest we wszystkich dzisiejszych maszynach papierniczych.
Maszyna Roberta była daleka od doskonałości. Rozwój jego wynalazku kontynuowali Anglicy, bracia Fourdrinier. Ich maszyna zbudowana w 1819 r. posiadała już wszystkie główne elementy współczesnych maszyn papierniczych. Składała się ze zbiornika materiału, części sitowej, prasującej, suszącej, wygładzającej oraz zwijającej papier.

## Slide 10: Druk
Niemal równocześnie z pojawieniem się papieru pojawiły się techniki łatwiejszego i szybszego nanoszenia nań treści.
Najogólniej druk polega na odbiciu pewnego obrazu z przygotowanej formy za pomocą farby drukarskiej. Technika umożliwiała wykorzystywanie jednej formy do wykonania wielu odbitek. Początkowo stosowana była do wykonywania symboli, zdobień i pojedynczych znaków, później całych tekstów.
Z VIII w. pochodzi najstarszy tekst drukowany – buddyjski zwój z zaklęciami. Całość tekstu odbijana była z jednej drzeworytniczej formy.

## Slide 11: Rozwój druku
W XV wieku rozpowszechniło się w Europie stosowanie tzw. ruchomej czcionki. Najogólniej metoda ta polegała na składaniu tekstu z pojedynczych liter.
W 1455 r. Niemiec, Jan Gutenberg, wydrukował pierwsze egzemplarze Biblii. Była to pierwsza w Europie książka w całości drukowana. Od tego momentu rozpoczyna się „epoka książek” upowszechniając dostęp do słowa pisanego, a więc do wiedzy.
Gutenberg był również wynalazcą prasy drukarskiej, czyli pierwszej maszyny drukarskiej.

## Slide 12: Współczesna produkcja papieru
Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na papier oraz wymagania związane z jakością, współczesne maszyny papiernicze są ciągle udoskonalane. Szerokość obecnie produkowanej wstęgi papieru sięga 10 metrów a prędkość 2 000 m/min. Rozwój elektroniki doprowadził do automatyzacji procesu produkcyjnego oraz pełnej jego kontroli, co z kolei przekłada się na jakość obecnie produkowanego papieru.
Drugim niezwykle ważnym aspektem współczesnej produkcji papieru są względy ekologiczne. Pod koniec lat 80-tych XX wieku za sprawą ekologów zaprzestano stosowania silnie trującego chloru w procesie wybielania celulozy, głównego obecnie składnika masy papierowej. Stan lasów zmusił również producentów do wykorzystywania jako surowca gorszej jakości drewna, odpadów drzewnych oraz papieru pochodzącego z recyklingu.
Dużym problemem w procesie produkcji papieru jest ogromne zużycie wody. Obecnie dąży się do maksymalnego zmniejszenia ilości potrzebnej w procesie wody oraz do jej wielokrotnego oczyszczania i powtórnego wykorzystywania.

## Slide 13: Podział papieru
Ze względu na gramaturę papieru, czyli masę papieru przypadającą na arkusz powierzchni 1m2, dzielimy go na cztery podstawowe grupy:
bibułka – do 28 g/m²
papier – 28-160 g/m²
karton – 160-315 g/m²
tektura – powyżej 315 g/m²
Dodatkową grupę stanowi bibuła, charakteryzująca się wysoką chłonnością cieczy.

## Slide 14: Wyroby papiernicze
Wyroby papiernicze możemy podzielić na cztery zasadnicze grupy:
Artykuły biurowe
Opakowania
Artykuły techniczne, przemysłowe
Artykuły gospodarstwa domowego

## Slide 15: Dziękuję za uwagę
Notes: <number>