## Slide 1: Produkcja szkła
mgr inż. Magdalena Kuś
Notes: <number>

## Slide 2: Czym jest szkło ?
Szkło jako materia posiada bardzo ciekawą strukturę wewnętrzną. Jest to substancja znajdująca się w tzw. stanie szklistym. Stan ten definiowany jest jako nieposiadający uporządkowanej struktury dalekiego zasięgu, czyli nieposiadający struktury krystalicznej. Posiada za to uporządkowanie bliskiego zasięgu polegające na powtarzalnym występowaniu w jego strukturze czworościanów Si04-4 Mikroskopowe rozmieszczenie elementów sieci szkła przypomina bardziej układ cieczy niż ciała stałego!
Tlen Krzem
Rys. Przykładowa struktura mikroskopowa szkła.
Według definicji szkło jest to materiał nieorganiczny powstały w wyniku stopienia a następnie schłodzenia materii bez krystalizacji.
Notes: <number>

## Slide 3: Z fizycznego punktu widzenia…
Z fizycznego punktu widzenia brak krystalizacji podczas schładzania wynika z bardzo dużego wzrostu lepkości szkła wraz ze spadkiem jego temperatury w stanie stopu. Zjawisko gwałtownego wzrostu lepkości powoduje, że materiał niejako zastyga „zamrażając” strukturę cieczy, ponieważ opory wewnętrzne związane z lepkością cząsteczek są tak duże, że uniemożliwiają ich ruch, a przez to osiągnięcie uporządkowanej struktury krystalicznej.
Szkło zaliczane jest do ciał stałych, ponieważ spełnia ich definicję właściwości makroskopowych. Jest substancją bezpostaciową, czyli amorficzną, nie posiadającą stałej temperatury topnienia.
Notes: <number>

## Slide 4: Surowce do produkcji szkła
Podstawowym składnikiem szkła jest tlenek krzemu (IV) SiO2. Jest on stosowany w produkcji pod postacią piasku kwarcowego. Dwutlenek krzemu stanowi podstawowy budulec struktury szkła. Wadą czystego kwarcu jest jego wysoka temperatura topnienia, wynosząca 1710 oC.
W celu obniżenia tej temperatury stosuje się dodatek węglanu sodu Na2CO3 lub rzadziej tlenku sodu Na2O.
Dodanie węglanu wapnia CaCO3 zapewnia uzyskanie właściwości mechanicznych szkła.
Powyższe elementy można uznać za podstawowe składniki szkła. Cały szereg jego rodzajów powstaje poprzez zastosowanie dodatków do składu podstawowego zmieniających kolor oraz właściwości szkła.
Notes: <number>

## Slide 5: Powstawanie szkła
Szkło powstaje w wyniku zmieszania wszystkich składników, a następnie stopienia ich ze sobą w wysokiej temperaturze. Po skrzepnięciu tak powstałej masy powstaje szkło w postaci stałej.
Ponieważ szkło jest substancją amorficzną, posiada zatem stan przejściowy pomiędzy stanem ciekłym a stałym. W stanie tym ma formę masy plastycznej, dającej się dowolnie formować. Moment ten jest wykorzystywany przez producentów wyrobów szklanych - to właśnie z masy plastycznej formuje się kształt wyrobów gotowych.
Technologia produkcji szkła różni się w zależności konkretnego typu.
Notes: <number>

## Slide 6: Produkcja szkła
W przemyśle stosowane są cztery podstawowe metody wytwarzania przedmiotów szklanych:
Wydmuchiwanie szkła – Na końcu dyszy do wydmuchiwania umieszcza się kroplę stopionego szkła, a następnie zwiększa jej rozmiar przez wdmuchiwanie powietrza do środka i kształtuje za pomocą odpowiednich narzędzi lub specjalnej formy.
Prasowanie – kroplę stopionego szkła umieszcza się wewnątrz formy i dociska drugą jej częścią. Plastyczne szkło przyjmuje kształt formy.
Wytwarzanie szyb – układ wałków umieszczonych nad powierzchnią roztopionego szkła w kadzi wyciąga cienką warstwę do góry. Obracające się wałki usuwają nadmiar roztopionej cieczy i formują płaską szybę.
Wytwarzanie włókien – przeciskanie masy szklanej przez otwory o bardzo małej średnicy.
Notes: <number>

## Slide 7: Szkło na przestrzeni wieków
W przyrodzie występują szkła naturalne. Zaliczamy do nich obsydian, fulguryt, opal oraz tektyt. Można więc powiedzieć, że szkło towarzyszy człowiekowi od zawsze.
Metoda jego produkcji najprawdopodobniej znana była już kilka tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa. Z około 3300 r p.n.e. pochodzą najstarsze znane instrukcje jak je wytwarzać.
W około 250 r p.n.e. Fenicjanie odkryli metodę dmuchania szkła.
Około 100 r naszej ery znane były techniki odlewania szkła w formach.
Z szóstego wieku pochodzą pierwsze wzmianki o szybach okiennych.
Notes: <number>

## Slide 8: Szkło okienne
Jest to najbardziej popularne i najbardziej typowe szkło. Zawiera, oprócz podstawowych składników niewielki dodatek tlenku magnezu i tlenku glinu.
Cechuje się dużą przejrzystością i łatwością formowania. Posiada słabą odporność na wysokie temperatury i stosunkowo wysoką rozszerzalność cieplną.
Stosuje się je głównie do produkcji szyb okiennych, ale również do wytwarzania szklanych opakowań, takich jak butelki czy słoiki.
Rodzaje szkła:
Notes: <number>

## Slide 9: Szkło wielowarstwowe
Zwane jest także szkłem klejonym. Jest to rodzaj szkła złożony z dwóch lub więcej tafli szkła płaskiego, sklejonych ze sobą za pomocą specjalnej żywicy lub folii.
Szkło wielowarstwowe określa się mianem szkła bezpiecznego, ponieważ nie rozsypuje się pod wpływem uderzenia. W miejscu uderzenia powstaje tzw. „pajęczyna” utrzymująca kawałki szkła. Stosując odpowiednie folie i żywice oraz wiele warstw specjalnego, wzmacnianego szkła, uzyskuje się szyby pancerne: antywłamaniowe a nawet kuloodporne.
Znajduje ono zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona osób lub mienia. Według europejskich norm przednie szyby w samochodach powinny być wykonane jako szkło bezpieczne wielowarstwowe. Często stosuje się je również w muzeach czy na witrynach sklepowych.
Rodzaje szkła:
Notes: <number>

## Slide 10: Szkło hartowane
Jest to szkło poddane specjalnej obróbce cieplnej, zwanej hartowaniem. Hartowanie polega na podgrzaniu szkła do wysokiej temperatury (około 700oC) a następnie bardzo szybkim jego schłodzeniu.
Dzięki zabiegowi hartowania szkło uzyskuje większą wytrzymałość mechaniczną na uderzenia. Bardzo ciekawą jego cechą jest to, że podczas rozbicia rozsypuje się na małe kawałeczki o regularnych kształtach i braku ostrych krawędzi.
Szkło hartowane stosuje się niekiedy w budownictwie do produkcji okien oraz do produkcji szyb samochodowych. Szkło hartowane może być użyte do wytwarzania szkła wielowarstwowego.
Rodzaje szkła:
Notes: <number>

## Slide 11: Szkło kryształowe
Najważniejszą cechą szkła ołowiowego jest jego wysoki współczynnik załamania światła oraz wysoki współczynnik dyspersji wpływający na rozszczepienie światła. Dzięki powyższym cechom, szkło ołowiowe posiada charakterystyczny blask i dlatego zwane jest szkłem kryształowym. Dodatkowo jest ono stosunkowo miękkie i bardzo podatne na rzeźbienie, szlifowanie oraz inną obróbkę mechaniczną. Przy dużej zawartości tlenku ołowiu szkło kryształowe przepuszcza promieniowanie UV oraz jednocześnie absorbuje promieniowanie rentgenowskie.
Głównym zastosowaniem szkła kryształowego jest jego wykorzystanie dekoracyjne, artystyczne. Tworzy się z niego również osłony przed promieniowaniem RTG oraz niektóre szkła optyczne.
Rodzaje szkła:
Szkło kryształowe, zwane też szkłem ołowiowym, powstaje poprzez wprowadzenie domieszki tlenku ołowiu PbO. Zawartość tlenku ołowiu dla szkła kryształowego waha się w przedziale od 18 nawet do 80%
Notes: <number>

## Slide 12: Szkło barwne
Szkło barwne powstaje poprzez dodanie składników powodujących zabarwienie masy szklanej na określony kolor. Najczęściej składnikami tymi są związki metali ciężkich.
Szkło barwne ma zastosowanie dekoracyjne. Szczególnym jego przeznaczeniem jest tworzenie witraży. Szkła barwionego używa się również do produkcji opakowań szklanych.
Rodzaje szkła:
Kolor | Składnik barwiący
Czerwony | Selen lub Złoto
Żółty | Nikiel lub Kadm + Siarka
Zielony | Chrom lub Żelazo
Niebiesko-Zielony | Miedź lub Żelazo
Niebieski | Kobalt
Purpurowy | Mangan
Czarny | Tlenek Chromu lub Tlenek Manganu + Tlenek Niklu
Bursztynowy | Żelazo + Siarka + Węgiel
Biały | Fluorek Wapnia lub Chlorek Sodu
Tab. Zestawienie składników barwiących szkło.
Notes: <number>

## Slide 13: Szkło kwarcowe
Jest to szkło specjalne, charakteryzujące się podwyższoną zawartością krzemu – podstawowego składnika każdego szkła. W przypadku szkieł kwarcowych zawartość SiO2 sięga od 96 do 100%.
Charakteryzuje się bardzo małą rozszerzalnością cieplną, jest bardzo twarde i odporne na wysokie temperatury sięgające od 1000 do 1500oC. Kolejną jego cechą jest wysoka przepuszczalność promieni UV. Jest również najbardziej odporne na warunki atmosferyczne oraz odczynniki chemiczne. Jego podstawową wadą jest wysoki koszt wytwarzania.
Szkło kwarcowe znajduje zastosowanie głównie w rozwiązaniach wysokotemperaturowych, takich jak elementy pieców, a także do wyrobów aparatury laboratoryjnej.
Rodzaje szkła:
Notes: <number>

## Slide 14: Szkło fotochromatyczne
Szkło fotochromatyczne powstaje poprzez zastosowanie dodatku chlorku srebra lub rzadziej innego związku srebra.
Pod wpływem promieniowania słonecznego atomy srebra tworzą jony, które aglomerują ze sobą powodując przyciemnienia szkła i tym samym absorpcję części promieniowania. Po zaniku promieniowania aglomeraty rozpadają się, a jony srebra utleniają do pierwotnej postaci, a więc proces jest odwracalny. Stopień zaciemnienia szkła zależy od intensywności promieniowania. Proces zaciemniania i rozjaśniania szkła jest bardzo szybki.
Ze względu na swoje właściwości szkło fotochromatyczne znalazło zastosowanie głównie w optyce do produkcji okularów. Planowane jest również zastosowanie w budowlance do produkcji okien, jednak okazuje się, że bardzo trudno jest zachować jednolite zaciemnienie na dużej powierzchni szyby. Prace nad rozwiązaniem tego problemu ciągle trwają…
Rodzaje szkła:
Notes: <number>

## Slide 15: Dziękuję za uwagę
Notes: <number>