## Slide 1: Układy otwarte, zamknięte, izolowane. Procesy odwracalne, nieodwracalne. II zasada termodynamiki. Maszyna cieplna – silnik parowy. Wybrane typy silników spalinowych. Silniki dwu i czterosuwowe. Silnik wysokoprężny.

## Slide 2
Układ otwarty – układ termodynamiczny, który może wymieniać z otoczeniem ciepło i masę.
Układ zamknięty – układ termodynamiczny, który może wymieniać z otoczeniem tylko energię, bez wymiany materii.
Układ izolowany termicznie – układ, który nie wymienia ciepła z otoczeniem.

## Slide 3
Cykl (proces) nazywamy odwracalnym – jeżeli w dowolnej chwili jego bieg może ulec odwróceniu w wyniku nieskończenie małej zmiany parametrów. (Proces nazywamy odwracalnym jeżeli przejście układu ze stanu A do B, tam i z powrotem, odbywa się poprzez te same stany pośrednie w odwrotnej kolejności).
p
V
A (pA, VA, TA)
B (pB, VB, TB)
p – ciśnienie, V - objętość

## Slide 4
Cykl nieodwracalny – cykl, w którym przejście ze stanu A do B i z powrotem odbywa się po krzywej zamkniętej.
p
V
A (pA, VA, TA)
B (pB, VB, TB)
Zakreskowany obszar przedstawia pracę zyskaną w cyklu silnika termodynamicznego

## Slide 5
Źródło o temp. T1
Chłodnica o temp. T2<T1
S
silnik
Q1
Q2
W = Q1 - Q2
Schemat działania silnika termodynamicznego:

## Slide 6
Silnik idealny (teoretyczny)– Carnota
Ciało robocze – gaz doskonały, chłodnica i źródło ciepła to zbiorniki o nieskończonej pojemności, co oznacza, że podczas kontaktu silnika z tymi zbiornikami realizowane byłyby przemiany izotermiczne. Dodatkowo izolacja umożliwia realizację przemian adiabatycznych.
Schemat cyklu Carnota przedstawiono poniżej
Notes: Zakreskowane pole oznacza pracą zyskaną w czasie jednego cyklu.
<number>

## Slide 7
η = W/Q1 = 1 - Q2/Q1
η – sprawność silnika termodynamicznego,
W – praca zyskana w cyklu,
Q1 – ciepło pobrane ze źródła,
Q2 – ciepło przekazane chłodnicy
Dla silnika Carnota sprawność można obliczyć z zależności:
η =(T1-T2)/T1= 1 - T2/T1
II zasada termodynamiki:
Nie można zbudować silnika (maszyny termodynamicznej pracującej cyklicznie), który w całości zamieniałby pobrane ze źródła ciepło na pracę (którego sprawność byłaby równa 1)

## Slide 8
Modellus sprawność od temperatury; sprawnosc.mdl
W programie przedstawiono zależność sprawności silnika termodynamicznego, którego początkowe wartości temperatury źródła i chłodnicy wynoszą odpowiednio: 1000K i 300K. Z upływem czasu temperatury źródła i chłodnicy wyrównują się. Dla silnika idealnego (Carnota) sprawność byłaby stała ponieważ temperatury źródła i chłodnicy nie ulegałyby zmianie (nieskończona pojemność cieplna). Animacje ilustrują zmiany temperatur źródła i chłodnicy.

## Slide 10
Następne slajdy przedstawiają pracę silników spalinowych.
źródło:
http://www.youtube.com/watch?v=X5pWWCGEycU
http://www.youtube.com/watch?v=gwBD0sQDNbs

## Slide 12
Schemat działania silnika dwusuwowego

## Slide 13
SILNIK WYSOKOPRĘŻNY
Opracowano na podstawie: Jan \Werner, Silniki spalinowe małej i średniej mocy. Wyd. II Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1964r.
Silnik o zapłonie samoczynnym (znany powszechnie jako silnik wysokoprężny lub silnik Diesla) – silnik cieplny spalinowy tłokowy o spalaniu wewnętrznym, w którym ciśnienie maksymalne czynnika jest znacznie większe, niż w silnikach niskoprężnych (z zapłonem iskrowym), a do zapłonu paliwa nie jest wymagane żadne zewnętrzne źródło energii, ma miejsce zapłon samoczynny.
W 1893 roku Rudolf Diesel skonstruował silnik o nieco zmienionej konstrukcji i zasadzie działania, niż silniki spalinowe znane dotychczas. Przyświecającym mu celem było stworzenie maszyny jeszcze wydajniejszej, a opierającej się na ogólnej koncepcji silnika spalinowego. W roku 1893 zdobył patent na swą konstrukcję "silnika o zapłonie samoczynnym".
W roku 1897 Rudolf Diesel zbudował pierwszy dwucylindrowy silnik o zapłonie samoczynnym, który otrzymał nagrodę Grand Prix na wystawie w Paryżu. Silnik ten bezpośrednio z wystawy został przewieziony do Warszawy, gdzie był zastosowany do napędu prądnicy w elektrowni hotelu ,,BRISTOL’.
Pierwszy pojazd dieslowski produkcji firmy MAN był jednocylindrowym gigantem o pojemności niemal 20 litrów, który przy prędkości 172 obrotów na minutę rozwijał moc 15 kW. W 1936 roku Mercedes zastosował diesla po raz pierwszy w seryjnym aucie osobowym.

## Slide 14
Zasada działania
Ssanie
Do cylindra, w wyniku przesuwania się tłoka i wystąpienia dzięki temu podciśnienia, zasysane jest z otoczenia czyste powietrze. Suw ssania kończy się zamknięciem zaworu ssącego (silnik czterosuwowy) lub przesłonięciem kanału dolotowego (silnik dwusuwowy).
Sprężanie
Zassane do cylindra powietrze (o temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia) jest następnie sprężane w wyniku ruchu tłoka w stronę głowicy przy zamkniętych zaworach. Podczas sprężania rośnie intensywnie temperatura powietrza do bardzo wysokiej wartości.

## Slide 15
Praca (ekspansja)
Temperatura powietrza pod koniec sprężania jest tak wysoka, że możliwy jest zapłon wtryśniętej dawki paliwa do przestrzeni nad tłokiem znajdującym się w pobliżu górnego martwego położenia. Paliwo wtryskiwane jest pod wysokim ciśnieniem (zob. hydrauliczny system wtrysku paliwa), dzięki czemu uzyskuje się dobre rozpylenie paliwa. Bardzo małe krople paliwa otoczone gorącym powietrzem szybko odparowują, a pary paliwa, dzięki dużej turbulencji, dobrze mieszają się z powietrzem tworząc jednorodny gaz palny. Gaz ten ulega samozapłonowi wywołanemu wysoką temperaturą. W wyniku spalania silnie rośnie temperatura gazu. Spalanie rozpoczyna się, gdy tłok znajduje się w pobliżu górnego położenia zwrotnego tłoka. Jest to początek ekspansji czynnika roboczego i wykonywania pracy. Początkowo, wraz ze wzrostem temperatury, rośnie także ciśnienie czynnika, lecz wzrost prędkości poruszania się tłoka powoduje, że ciśnienie zaczyna maleć, a rośnie objętość właściwa gazu. Spalanie kończy się jeszcze w czasie ruchu tłoka w stronę dolnego martwego położenia.
Podczas suwu pracy ujawnia się główna różnica pomiędzy silnikiem wysokoprężnym a silnikiem o zapłonie iskrowym pracującym według cyklu Otta. W silnikach o zapłonie iskrowym spalanie mieszanki zachodzi bardzo szybko i wiąże się z gwałtownym wzrostem temperatury i ciśnienia w cylindrze (przemiana izochoryczna). W silnikach Diesla spalanie jest wolniejsze i następuje w dużej mierze podczas cofania tłoka. Ciśnienie podczas spalania jest mniej więcej stałe, rośnie natomiast temperatura i objętość gazu (czyli jest to przemiana izobaryczna).
Wydech
Gdy tłok znajduje się w pobliżu dolnego martwego położenia, następuje otwarcie zaworu wylotowego. Ponieważ ciśnienie gazu w cylindrze jest wyższe od ciśnienia otoczenia, następuje wylot gazu do otoczenia. Zawór ten jest otwarty także podczas ruchu tłoka w kierunku głowicy i prawie wszystkie gazy spalinowe zostają wydalone z cylindra.

## Slide 16
Paliwem spalanym w silniku wysokoprężnym jest zwykle olej napędowy lub (w przypadku wolnobieżnych silników wielkogabarytowych) mazut. Istotną cechą paliw dla silników wysokoprężnych jest liczba cetanowa, która świadczy o zdolności do samozapłonu. Ponadto – paliwo musi spełniać funkcje smarne w układzie wtrysku paliwa, przez co paliwa alternatywne do silników wysokoprężnych (np. zużyty lub świeży olej roślinny – zob. olej rzepakowy) do nowoczesnych systemów wtrysku się nie nadają z uwagi na groźbę zatarcia i zablokowania sadzami precyzyjnych otworków wtryskiwaczy. Ponadto jego liczba cetanowa jest niska co jest istotną wadą (zwiększa się znacznie zwłoka zapłonu i silnik wchodzi w obszar dymienia). Znacznie lepsze są estry olejów roślinnych (tzw. biodiesel). Zużycie tego paliwa jest wyższe o kilka procent, co wynika z mniejszej wartości opałowej niż oleju napędowego. Warto wspomnieć, że pierwszy silnik wysokoprężny, zbudowany przez Rudolfa Diesla zasilany był olejem arachidowym.

## Slide 18
NAJWIĘKSZY SILNIK DIESLA NA ŚWIECIE:
Ma 14 cylindrów, 27 metrów długości, waży 2300 ton i pracuje z prędkością zaledwie 102 obrotów na minutę. Silnik firmy Wartsila-Sulzer to nie muzealny eksponat, ale w pełni funkcjonalna maszyna. Używa się go do napędu ogromnych statków, przewożących towary z Chin do USA. Jeden z nich - Emma Maersk - ma 400 metrów długości, waży 171 tysięcy ton i może płynąć z prędkością 31 węzłów, czyli niespełna 60 km/h. 14-cylindrowy motor o pojemności 25,5 tys. litrów mierzy 27 metrów długości, 13,5 metra wysokości (tyle samo, co 4-piętrowy blok mieszkalny), waży 2300 ton i generuje zawrotną moc 109 tysięcy koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy 7,6 MN*m osiąga przy 102 obr./min. Na każdy pełen cykl zużywa 2,73 litra ciężkiego paliwa (7,5 tys. na godzinę). Obecnie na statkach pracuje 25 takich silników. Trwa produkcja 86 kolejnych.
http://moto.pl/MotoPL/51,88571,10007841.html?i=0

## Slide 19
NAJWIĘKSZY SILNIK DIESLA NA ŚWIECIE: