## Slide 1
System nawigacji satelitarnej GPS – układ współrzędnych.
Notes: <number>

## Slide 2: GPS
Oryginalnie jest to nazwa amerykańskiego systemu nawigacji satelitarnej, o znaczeniu militarnym, który został z powodzeniem zaadaptowany do zastosowań cywilnych. Jest to także synonim jakiejkolwiek nawigacji satelitarnej.
Global Positioning System
Notes: <number>

## Slide 3
System składa się z około trzydziestu satelitów krążących wokół Ziemi po orbitach kołowych, z których 28 jest czynnych. Taka ilość jest wystarczająca aby z każdego miejsca na Ziemi były widoczne przynajmniej cztery satelity.
Notes: System jest stale serwisowany, satelity ulegają uszkodzeniu oraz na skutek zakończenia czasu ich eksploatacji, dlatego na orbicie znajdują się nadliczbowe satelity zapasowe, które mogą zostać włączone kiedy zajdzie potrzeba. Oprócz tego są prowadzone prace modernizacyjne dlatego ilość satelitów i ich konfiguracja ulegają zmianie.
<number>

## Slide 4
Aby wyznaczyć pozycje odbiornika wykorzystuje się wzór na długość odcinka we współrzędnych kartezjańskich. Znając czas opóźnienia sygnału z satelity, otrzymujemy dla jednego satelity jedno równanie z trzema niewiadomymi.
satelita 1
odbiornik
odległość
Notes: <number>

## Slide 5
Dla trzech satelitów otrzymujemy dający się rozwiązać układ trzech równań z trzema niewiadomymi.
Notes: Czas opóźnienia można przeliczyć na odległość, znając prędkość rozchodzenia się fal, która w kosmosie jest równa prędkości światła w próżni, natomiast w atmosferze nieznacznie spada, jednak znając położenie satelity można łatwo wyliczyć jaką drogę przebywają fale w atmosferze – zależną pod jakim kątem w stosunku do nas znajduje się satelita i na jakiej wysokości się znajdujemy. Dzięki czemu uzyskuje się bardzo dokładnie wyliczoną odległość.
<number>

## Slide 6
Każdy impuls wysyłany przez satelitę GPS zawiera cyfrowo zakodowany przekaz, jest to tak zwana depesza nawigacyjna. Zawiera ona dokładny czas oraz położenie satelity w momencie nadania sygnału. Żeby wyznaczyć czas przesyłu sygnału, odbiornik musi znać równie precyzyjnie jego czas odebrania. Wymagałoby to stosowania zegarów atomowych synchronizowanych z zegarami satelitów GPS, dlatego łatwiej ten czas wyliczyć z dodatkowego równania.
Notes: <number>

## Slide 7
Notes: Ponieważ czas staje się naszą czwartą niewiadomą, musimy dodać czwarte równanie. W rzeczywistości ten wzór jest uproszczeniem, gdyż sygnały docierają do odbiornika z różnym opóźnieniem i czas ich rejestracji jest zapisywany przez wewnętrzny zegar odbiornika GPS, natomiast czas nadania sygnałów przesyłany w depeszy nawigacyjnej służy synchronizacji zegara wewnętrznego odbiornika GPS z czasem systemu GPS. Rozwiązywanie tego układu wprost byłoby możliwe, gdyby sygnały ze wszystkich satelitów dotarły do odbiornika w jednym czasie t co jest niemożliwe. Dlatego czas t można interpretować jako „czas nadania sygnału według wewnętrznego zegara odbiornika”, wartość ta jest przybliżana i uśredniana po odebraniu każdego sygnału. Powyższy układ równań nie da się rozwiązać analitycznie, jest on rozwiązywany metodą kolejnych przybliżeń za punkt wyjściowy przyjmuje się wynik poprzedniej iteracji aż do momentu w którym wynik nie zmienia się w kolejnych iteracjach.
<number>

## Slide 8
Dlatego aby wyznaczyć pozycje odbiornika w przestrzeni trójwymiarowej potrzebny jest odbiór sygnału z czterech satelitów.
Notes: <number>

## Slide 9: Układ współrzędnych
Obliczenia GPS są prowadzone w układzie współrzędnych kartezjańskich x,y,z, którego środkiem jest środek Ziemi. W tym układzie wyznaczane jest położenie satelitów i odbiornika. Jednak taki układ obejmujący całą Ziemię oraz przestrzeń kosmiczną jest dla obserwatora zupełnie nieprzydatny. Dlatego dla zastosowań GPS przyjęto układ współrzędnych geodezyjnych.
Notes: Tak naprawdę dla 4 satelitów są możliwe 2 położenia spełniające warunki układu równań, jest to sytuacja analogiczna do dwóch okręgów na płaszczyźnie (tylko zachodząca dla trzech kul w przestrzeni trójwymiarowej), które przecinają się w dwóch miejscach. Rozwiązaniem układu są 2 punkty (x,y,x) z których jeden jest właściwym rozwiązaniem a drugi znajduje się po przeciwległej stronie płaszczyzny wyznaczanej przez 3 satelity a więc w przestrzeni kosmicznej i jest eliminowany jako nieprawdopodobny. Ponieważ występuje 4-ty satelita do wyznaczenia czasu sprawa się jeszcze bardziej komplikuje, gdyż istnieją 3 niezależnie płaszczyzny wyznaczenia wcięcia, ale idea pozostaje ta sama. Rozwiązywanie takich układów równań jest niemożliwe analitycznie i jest wykonywane metodą kolejnych iteracji, kiedy odbiornik znajdzie przybliżone położenie wykorzystuje je do kolejnych iteracji aż znajdzie najlepsze rozwiązanie. Dlatego odbiornik, który został włączony w nowym miejscu, lub utracił sygnał wymaga pewnego czasu na tkzw inicjalizację, która przebiega najszybciej jeśli w tym czasie odbiornik pozostanie nieruchomy.
<number>

## Slide 10
Układ współrzędnych geodezyjnych różni się od geograficznych tym że Ziemi nie przybliża się jako kulę lecz jako elipsoidę obrotową.
φ
λ
B
L
Współrzędne geograficzne
Współrzędne geodezyjne
Linia prostopadła do powierzchni elipsoidy nie przecina jej w punkcie symetrii
Notes: <number>

## Slide 11
Wykorzystywany przez GPS system odniesienia jest zbudowany w oparciu o:
Elipsoidę obrotową WGS-84
Szerokość geodezyjną B (płn. N lub płd. S)
Długość geodezyjną L (wsch. E lub zach. W)
Wysokość elipsoidalną H
Potocznie choć nie do końca poprawnie ten zapis jest określany jako współrzędne geograficzne (lub kątowe).
Notes: Długość geodezyjna jest liczona klasycznie od południka zerowego który w modelu WGS-84 nazywa się po prostu południkiem zerowym jest de facto południk zerowy Greenwich jednak podczas pomiarów satelitarnych geometrii Ziemi w wyniku których przyjęto model elipsoidy WGS-84 przesunięto go o ok 102m na wschód w stosunku do swojego poprzenika (nie wynikało to z zamierzonego działania tylko iteracyjnego sposobu obliczeń) i jest tożsama z szerokością geograficzną, gdyż elipsoida jest symetryczna względem osi obrotu Ziemi (spłaszczenie występuje na biegunach), natomiast szerokość geodezyjna różni się od geograficznej, jest jej równa dla 0 (równik) oraz +90 i -90 stopni (bieguny), natomiast odchyłka przyjmuje wartość maksymalną dla +/-45 stopni a więc właśnie w rejonie Polski. Wysokość elipsoidalna, jest odległością pomiędzy punktem a powierzchnią elipsoidy, która globalnie jest uśrednioną powierzchnią połączonych mórz i oceanów, ale lokalnie może od niej nieznacznie odbiegać. Prosta normalna (prostopadła) do powierzchni elipsoidy nie przechodzi przez jej środek, jest to ta sama prosta która wyznacza szerokość geodezyjną przecinając płaszczyznę równika.
<number>

## Slide 12
Tradycyjny zapis współrzędnych GPS.
Kąt pełny dzieli się na 360 stopni, stopień na 60 minut, minuta na 60 sekund, przykładowa notacja wygląda następująco:
Ponieważ jedna sekunda szerokości odpowiada około 31m zachodzi potrzeba dzielenia sekund najczęściej na ułamki dziesiętne.
50 ̊03’16’’N
19 ̊56’12’’E
50 ̊03’16’’.33 N
19 ̊56’11’’.88 E
Notes: Sekunda długości, na równiku jest równa sekundzie szerokości geograficznej, jednak wraz ze wzrostem szerokości maleje w kierunku równików, w miarę jak zmniejsza się długość równoleżników.
<number>

## Slide 13
Zapis ułamkowy współrzędnych GPS.
Ponieważ zapis tradycyjny bywa uciążliwy w obliczeniach (uciążliwe sumowanie), a przede wszystkim w zapisywaniu, odczytywaniu czy dyktowaniu współrzędnych przez telefon gdyż trzeba rozróżniać stopnie minuty i sekundy, stosuje się także zapis ułamkowy, po przecinku podaje się ułamek dziesiętny stopnia.
Notes: <number>

## Slide 14
Notes: Przeliczanie jest w zasadzie konieczne tylko z zapisu klasycznego na ułamkowy, gdyż klasyczny zapis występuje na mapach analogowych, zaś zapisu ułoamkowego wymagają niektóre serwisy typu GoogleMaps, większość urzadzeń nawigacyjnych GPS ma możliwość zmiany trybu wyświetlania, poza tym istnieją kalkulatory internetowe dlatego ręczne przeliczanie może być potrzebne bardzo rzadko.
<number>

## Slide 15
Podczas odwzorowania elipsoidy na płaszczyznę mapy południki i równoleżniki odwzorowują się w układ przecinających się linii, który nosi nazwę siatki kartograficznej.
Siatka kartograficzna odwzorowania Gaussa-Krugera
Notes: Siatki przyjmują różny kształt zależnie od przyjętego odwzorowania kartograficznego, mogą być to linie proste lub krzywe. W mapach topograficznych o relatywnie dużych skalach rzędu 1:100 000 lub więcej stosuje się odwzorowanie Mercatora (układ UTM) wówczas siatkę tworzą prostokąty zorientowane dłuższym bokiem w stronę północy, ale o zmieniających się odstępach pomiędzy kolejnymi równoleżnikami, lub odwzorowania Gaussa-Krugera (Państwowe Układy Współrzędnych Geodezyjnych „1992” i „2000”) wówczas siatka wygląda mniej więcej tak jak na powyższym slajdzie. Należy pamiętać że typowa mapa topograficzna lub turystyczna obejmuje na tyle mały obszar że nie jesteśmy w stanie dostrzec ani zmienności odstępów między równoleżnikami, ani zakrzywienia równoleżników, czy rombowatości prostokątów. W przypadku miejsc będących dość daleko od południka osiowego odwzorowania Gaussa-Krugera (przy układzie „1992” wschodnie i zachodzie rejony kraju) dostrzega się pochylenie siatki względem północy.
<number>

## Slide 16
Na profesjonalnych mapach topograficznych stosuje się układy współrzędnych płaskich, wówczas współrzędne są podawane w jednostkach terenowych (metrach) i tworzą siatkę prostokątną na mapie. W tym celu współrzędne geograficzne przelicza się na współrzędne w układach płaskich. W Polsce obecnie są stosowane płaskie układy współrzędnych „2000” i „1992” oraz ogólnoświatowy układ UTM.
Notes: Nie można łatwo przeliczyć współrzędnych UTM czy PUWG-2000 na układ WGS-84 BLH i na odwrót, należy skorzystać z gotowych aplikacji gdyż zależności matematyczne są mocno skomplikowane. Natomiast odbiorniki GPS zwłaszcza te stosowane w turystyce mają wbudowane kalkulatory dzięki czemu mogą pracować w dowolnym układzie współrzędnych, dokonując przeliczeń w czasie rzeczywistym.
<number>

## Slide 17
Jednak na mapach turystycznych powszechnie stosuje się siatkę kartograficzną GPS.
Fragment mapy siatką współrzędnych geograficznych WGS-84
Szerokości geograficzne, siatka minutowa
Długości geograficzne, siatka minutowa
Notes: <number>

## Slide 18
Niestety odczytanie dokładnych współrzędnych wymaga albo ich oszacowania, albo pomiaru linijką i przeliczenia miary sekundowej z proporcji.
Notes: <number>

## Slide 19
Niektórzy wydawcy map między innymi słowacki VKU, dodają do map podziałki sekundowe pozwalające dogodnie odczytywać współrzędne.
Podziałka dla długości geograficznej
Podziałka dla szerokości geograficznej
Notes: <number>

## Slide 20: ZAKOŃCZENIE PREZENTACJI
Notes: <number>