## Slide 1
Fala stojąca, przykłady fali stojącej.
Oddziaływanie fal z materią.
Elementy akustyki. Efekt Dopplera.
Budowa i zasada działania USG.

## Slide 2
Fala stojąca – fala powstająca w wyniku interferencji fal biegnącej i odbitej.
Następny slajd zawiera aplet ilustrujący powstawanie fali stojącej będącej wynikiem interferencji dwóch fal, o takich samych częstotliwościach i amplitudach, biegnących w przeciwne strony. Przedstawiono falę stojącą w powietrzu, powstającą w rurze. Literami:
„W” - oznaczono miejsca gdzie znajdują się „węzły” (miejsca, w których drgania powietrza nie zachodzą),
„S” - oznaczono miejsca gdzie znajdują się „strzałki” (miejsca, w których drgania powietrza zachodzą z maksymalną amplitudą).
Sytuacja ma miejsce dla prędkości rozchodzenia się dźwięku w powietrzu równej 343,5 m/s.
Aplet ma możliwość wyboru rur:
  obustronnie otwartej.
  jednostronnie otwartej.
  obustronnie zamkniętej.
Ponadto możliwy jest wybór długości rury, dla której każdorazowo przeliczana jest częstotliwość

## Slide 3
Applety;
www.walter-fendt.de/ph14pl/stlwaves_pl.htm
www.walter-fendt.de/ph14pl/stwaverefl_pl.htm

## Slide 4
Polaryzacja – zjawisko polegające na ograniczeniu drgań ośrodka do wybranego kierunku (dotyczy fal poprzecznych).
Źródło: www.fizyka.net.pl

## Slide 5
Efekt Dopplera – zjawisko polegające na zmianie częstotliwości fali odbieranej przez obserwatora w sytuacji gdy źródło fal i obserwator poruszają się względem siebie.
Przybliżona zależność opisująca częstotliwość odbieranego przez obserwatora sygnału ma postać:
f = f0(1±v/c)
gdzie: f0 – częstotliwość sygnału wysyłanego przez źródło,
    v - względna prędkość źródła i obserwatora,
    c – prędkość fali w ośrodku.
Następny slajd zawiera aplet ilustrujący efekt (zjawisko) Dopplera, dla sytuacji, w której osoba stojąca obok jezdni słyszy sygnał poruszającej się karetki. Proporcje długości odbieranej fali nie są zachowane

## Slide 6
Applet; www.walter-fendt.de/ph14pl/dopplereff_pl.htm

## Slide 7
Budowa i zasada działania ultrasonografu;
Opracowano na podstawie:
Inżynieria Biomedyczna- Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej.
Pod redakcją naukową Ryszarda Tadeusiewicza
Diagnostyka ultrasonograficzna (USG) opiera się na wysyłaniu i rejestracji odbitych fal dźwiękowych, które przenikają przez tkanki i odbijają się na granicach struktur wykazujących różną gęstość ρ i różną prędkość propagacji fal dźwiękowych c. Krótki impuls ultradźwiękowy wysłany przez głowicę rozprzestrzenia się w tkance charakteryzowanej przez gęstość ρ1 i prędkość propagacji fal dźwiękowych c1 a następnie dociera do narządu o tkance charakteryzowanej przez gęstość ρ2 i prędkość propagacji fal dźwiękowych c2. Na granicy pomiędzy tymi strukturami część fali ultradźwiękowej zostaje odbita i wraca do głowicy ultradźwiękowej dając echo.
Najczęściej strukturami, od których odbijają się fale ultradźwiękowe są powierzchnie narządów wewnętrznych, których kontury dzięki temu można wykryć i zlokalizować, chociaż zdarzają się także odbicia od niczym szczególnym nie wyróżniających się elementów wewnątrz badanego narządu, co prowadzi do pojawiania się zakłóceń i zniekształceń na obrazie.

## Slide 8
BUDOWA APARATU USG
Aparat USG składa się z układów elektronicznych wytwarzających impulsy elektryczne dla głowicy wysyłającej fale ultradźwiękowe, głowicy nadawczo-odbiorczej, którą przykłada się do ciała pacjenta, wzmacniaczy pozwalających zarejestrować słabe sygnały echa USG oraz bloku wizualizacji, pokazującego na ekranie wynik sondowania ultradźwiękami ciała pacjenta.

## Slide 9
Fale ultradźwiękowe odbijają się od powierzchni rozgraniczających części ciała cechujące się różną prędkością rozchodzenia się fal ultradźwiękowych.
Gdyby pomiędzy głowicą ultradźwiękową a skórą pacjenta była warstwa powietrza to 90% energii fali odbije się i nie wniknie do ciała. Dlatego podczas badania bardzo ważny jest kontakt głowicy z ciałem pacjenta, co wymaga stosowania specjalnego żelu lub torb z tworzywa sztucznego wypełnionych wodą. W niektórych przypadkach stosuje się tzw. badanie immersyjne, które to przeprowadzane jest w kąpieli wodnej. Wszystkie te ośrodki mają na celu wyeliminowanie z przestrzeni pomiędzy głowicą a ciałem pacjenta niewielkich nawet pęcherzyków powietrza, które mogą zakłócić odczyt.
Alternatywną metodą badania jest ultrasonografia śródoperacyjna, która wykonywana jest podczas zabiegów operacyjnych. Polega na przesuwaniu sterylnej głowicy bezpośrednio po badanym narządzie i jest przydatna do poszukiwania kamieni w drogach żółciowych i nerkach oraz przy ocenie procesu nowotworowego.

## Slide 10
We współczesnych aparatach USG prezentowanie wyników polega na wizualizacji dwuwymiarowego przekroju wybranej części ciała (na przykład jamy brzusznej), w której wartość chwilowa odbieranego sygnału moduluje jaskrawość (brightness) kolejnych punktów obrazu.

## Slide 11
Dokonując komputerowej superpozycji wielu obrazów tego typu można uzyskać obraz trójwymiarowy o bardzo realistycznym wyglądzie, co jest w wielu przypadkach korzystne, jednak nie jest nieodzowne z punktu widzenia przydatności zobrazowania do celów diagnostyki medycznej.

## Slide 12
Innym typem obrazowania USG jest tzw. usg dopplerowskie polegające na odbiorze fali USG, rozproszonej na będących w ruchu krwinkach, a więc powracającej do głowicy nadawczej ze zmienioną częstotliwością (efekt Dopplera). W zależności od szybkości i kierunku ruchu krwinek względem wiązki USG i kierunku propagacji fali następuje dopplerowskie przesunięcie częstotliwości fali nadawanej i odebranej w kierunku wyższych albo niższych częstotliwości. Na obrazie fakt ten zaznacza się zwykle kolorem – kolor niebieski rezerwuje się dla najszybszego ruchu w jednym kierunku, a kolor czerwony dla szybkiego ruchu w kierunku przeciwnym. Kolory pośrednie kodują ruch o mniejszej szybkości, a echa pochodzące od struktur nieruchomych prezentuje się jako czarno-białe. Przykład bardzo pięknego obrazu w prezentacji D pokazano na rysunku poniżej, gdzie uwidoczniono pępowinę płodu. Jak wiadomo w pępowinie odbywa się przepływ dwukierunkowy, bo splecione ze sobą naczynia krwionośne służą do transportowania krwi od i do łożyska – co bardzo wyraźnie uwidoczniono na przedstawionym obrazie.