## Slide 1
CHEMIA W MALARSTWIE
Analiza spektroskopowa dzieł sztuki, konserwacja dzieł sztuki, dzieła sztuki źródłem informacji o świecie
Część II
Notes: <number>

## Slide 2
Plan prezentacji:
Analiza spektroskopowa dzieł sztuki – czym jest spektroskopia, klasyfikacja metod spektroskopowych
Wykorzystanie spektroskopii Ramana, spektroskopii ATR-FTIR
i mikroskopii skaningowej do badania składu substancji chemicznych użytych podczas tworzenia dzieł sztuki – opis metod
Dzieła sztuki źródłem informacji
Notes: <number>

## Slide 3
Analiza spektroskopowa dzieł sztuki
Notes: Jak zatem nauka ścisła jaką jest fizyka wiąże się z malarstwem? Znalazła ona swoje zastosowanie w badaniu malarstwa. Dzięki metodom spektroskopowym możliwe jest rozróżnienie pigmentów, których użył artysta, poziom uszkodzenia kolejnych warstw malarskich oraz przebieg zniszczeń na powierzchni dzieła. Charakterystyka pigmentów pomaga w:
- renowacji – aby naprawiać zniszczone obrazy trzeba dopasować się do oryginalnych pigmentów,
konserwacji – aby prawidłowo opiekować się dziełem sztuki należy znać warunki w jakich dzieło powinno być przechowywane (wpływ ciepła, światła i zanieczyszczenia środowiska na obiekt), aby to było możliwe, konieczna jest pełna identyfikacja materiałów, w tym określenie daty ich powstania.
W konserwacji zabytków pojawia się wiele problemów związanych z koniecznością potwierdzenia ich autentyczności, poznania struktury badanego obiektu czy też analizy składu elementów konserwowanego dzieła. Wymaga to zastosowania zaawansowanych metod instrumentalnych, wśród których należy wymienić instrumentalne techniki analityczne oraz metody badania powierzchni.
Należy tu podkreślić, że w nowoczesnej analizie chemicznej coraz więcej uwagi poświęca się nie tylko na oznaczanie składu badanych obiektów, ale również na nieniszczący charakter prowadzonych badań.
<number>

## Slide 4
Czym jest spektroskopia?
dział fizyki atomowej i jądrowej, opiera się na zjawisku selektywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z substancjami chemicznymi (w praktyce najczęściej absorpcją)
obejmuje metody badania materii przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego, które może być w danym układzie wytworzone (emisja) lub może z tym układem oddziaływać (absorpcja)
praktycznym zastosowaniem tej metody jest identyfikacja fazowa (również jako teoretyczna metoda badań strukturalnych)
Notes: Zajmuje się oddziaływaniem, między promieniowaniem elektromagnetycznym a materią, polega na pochłanianiu części energii (absorpcja) przez materię lub oddawaniu przez materię części energii w postaci promieniowania (emisja).
Istotne jest określenia rodzaju przejść elektronów pomiędzy powłokami i właściwe ich przyporządkowanie odpowiednim pasmom czy liniom widma.
<number>

## Slide 5
Klasyfikacja metod spektroskopowych
Najczęściej za podstawę podziału metod spektroskopowych przyjmuje się kryteria:
1. zakres promieniowania elektromagnetycznego,
2. właściwości układów materialnych,
3. metoda otrzymywania widma, związana z formą wymiany energii między promieniowaniem i materią.
Przedstawione w dalszej części prezentacji metody spektroskopowe są jednymi
z wielu dostępnych. Zostaną zaprezentowane ze względu na ich zastosowanie
w badaniu dzieł sztuki.
Notes: Dokładniejszy podział metod spektroskopowych, ze względu na:
1) metody otrzymywania widma. W zależności od metody otrzymywania rozróżniamy trzy rodzaje widm:
- absorpcyjne,
Emisyjne,
Ramanowskie.
W związku z tym rozróżniane są działy spektroskopii:
Spektroskopia absorpcyja
Spektroskopia emisyjna,
Spektroskopia Ramanowska (rozpraszania)
2) formę wymiany energii między promieniowaniem i materią:
zwiększenie energii układu w wyniku pochłaniania promieniowania -spektroskopia absorpcyjna
oddanie części energii przez układ drogą emisji promieniowania - spektroskopia emisyjna
3) właściwości składników materii, dotyczą istoty badanych przemian zachodzących w składnikach materii,
spektroskopię jądrową,
spektroskopię atomową,
spektroskopię cząsteczkową,
4) Podstawę podziału wg. zakresu promieniowania stanowi wielkość fotonu, który jest pochłaniany lub emitowany, a tym samym obszar w którym jest zawarte badane widmo:
spektroskopię rentgenowską,
spektroskopię optyczną,
radiospektroskopię: mikro, krótko i długofalową,
<number>

## Slide 6
Spektroskopia Ramana
Zasada pomiaru:
Monochromatyczne promieniowanie o częstości ν0
ulega rozproszeniu przez próbkę we wszystkich kierunkach.
Większość fotonów rozproszonych ma tę samą częstość,
co promieniowanie padające (rozproszenie Rayleigha);
niewielka ich liczba (ok. 1 na 1000000) ulega nieelastycznemu rozproszeniu, wskutek czego ich częstość jest różna od wyjściowej (rozproszenie Ramana). Zmiana częstości odpowiada różnicy energii poziomów oscylacyjnych cząsteczki rozpraszającej.
W 1928 roku Chandrasekhara Venkat RAMAN zaobserwował
w widmie rozproszenia światła linie o przesuniętej częstości.
Efekt ten nazwano jego nazwiskiem, a on sam za to odkrycie otrzymał w 1930 roku Nagrodę Nobla.
Notes: Cechy:
Spektroskopia Ramana to technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana
promieniowanie wzbudzające musi być monochromatyczne
do wzbudzania stosuje się bardzo silne źródła promieniowania (obecnie lasery)
Ponieważ częstotliwość linii widma ramanowskiego odniesiona jest do częstotliwości promieniowania wzbudzającego, promieniowanie wzbudzające musi być monochromatyczne, co pozwala zaobserwować nawet niewielkie przesunięcia w widmie.
Stosuje się lasery o działaniu ciągłym, gazowe lub barwnikowe, jonowy laser argonowy. Aby uniknąć fluorescencji stosuje się laser helowo-neonowy lub laser itrowo-glinowy. Najczęściej stosuje się lasery Nd:YAG (itrowo-glinowe), XeF lub KrF.
<number>

## Slide 7
Spektroskopia Ramana - zalety
czułość
wysoka rozdzielczość
możliwość przeprowadzania analizy w warunkach otoczenia
nie jest wymagane żadne wstępne przygotowanie próbki
znikoma inwazyjność możliwość przedstawienia trójwymiarowej mapy rozłożenia substancji w próbce, tzw. obrazowanie Ramana
Charakterystyka pigmentów polega zazwyczaj na określeniu czy użyto pigmentów pojedynczych, czy zastosowano mieszaniny do osiągnięcia optycznie tego samego lub podobnego koloru, czy efekt końcowy osiągnięto przez budowanie warstw farby o różnym składzie pigmentów, czy poprzez warstwy o różnych rozmiarach pigmentów.
Notes: Szczególnie cennym z punktu widzenia zastosowań spektroskopii Ramana w analizie dzieł sztuki jest połączenie metod spektroskopii Ramana z mikroskopem konfokalnym (źródłem światła jest laser, charakteryzuje się dużą rozdzielczością i kontrastem). Połączenie takie pozwala m.in. na przedstawienie trójwymiarowej mapy rozkładu substancji w całej masie badanej próbki z ekstremalnie wysoką rozdzielczością - obrazowanie Ramana. W technice tej nie jest wymagane żadne wstępne przygotowanie próbki. Chemiczna informacja otrzymana metodą obrazowania Ramana może być dodatkowo wzmocniona poprzez bezpośrednie sprzężenie z mikroskopem ATM o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i topograficznej.
<number>

## Slide 8
Analiza obrazowa – spektroskopia Ramana (przykładowe widma)
Rys. 22. Widma FT-Ramana dwóch pigmentów czarnych
Rys. 21. Widma FT-Ramana dwóch pigmentów zawierajcych chrom
Notes: Widmo spektroskopowe – zarejestrowany obraz promieniowania, rozłożony na częstotliwości, długości fali lub energię, które zostało wyemitowane, albo przeszło przez analizowaną substancję. Widmo, które powstało w wyniku emisji promieniowania przez analizowaną substancję albo na skutek kontaktu z nią (przeszło przez nią lub zostało przez nią odbite), może dostarczyć szeregu cennych informacji o badanej substancji.
Widmo spektroskopowe to dwuwymiarowa zależność (najczęściej przedstawiana na płaszczyźnie jako wykres – funkcji gęstości lub dystrybuanty) ciągła co najmniej w pewnym zakresie wartości fizycznych i z określoną dokładnością pomiędzy dwoma miarami; natężeniem promieniowania, zliczeniami, impulsami itp. i miarą spektroskopowego parametru fizycznego takiego jak; fala elektromagnetyczna (nm), masa (kg), energia (J) itp.
Podział widm:
a. ze względu na wygląd: ciągłe, liniowe, pasmowe
b. ze względu na sposób powstawania: emisyjne, absorpcyjne
c. ze względu na rodzaj fali: optyczne, rentgenowskie, dźwiękowe, itp.
Istnieje jeszcze podział ze względu na wygląd widma:
Widmo ciągłe – ma postać ciągłego obszaru lub szerokich pasów (widmo o składowych, występujących w sposób ciągły wzdłuż skali częstotliwości). Widmo takie jest emitowane przez ciała w stanie stałym.
Widmo liniowe (atomowe) – ma postać oddzielnych linii na pasku widmowym; typowo występuje dla gazów atomowych,
Widmo pasmowe (cząsteczkowe) – jest przypadkiem pośrednim pomiędzy widmem liniowym a ciągłym. Można je zaobserwować dla gazowych związków chemicznych. Pasma powstają tam na skutek zlewania się poszczególnych linii pochodzących od sąsiadujących ze sobą licznych poziomów energetycznych rotacyjno-oscylacyjnych.
<number>

## Slide 9
Widma Ramana barwników niebieskich
błękit kobaltowy
błękit egipski
błękit pruski
Notes: http://www.mitr.p.lodz.pl/raman/brozek/pliki/zajecia/ANALIZA_INSTRUMENTALNA_II/zastosowania_spektroskopii_Ramana.pdf
<number>

## Slide 10
Spektroskopia ATR-FTIR
(ang. Attenuated Total Reflectance – Fourier Transform InfraRed
spectroscopy)
Fourierowska spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni -
Informacja płynąca z tej metody jest połączeniem wiadomości strukturalnej
i pierwiastkowej. Metoda ta pozwala na rozpoznanie grup atomów tworzących związek chemiczny (np.: grupy SO4-2 w siarczanach, CO3-2, grupy OH, zaadsorbowane cząsteczki wody, połączenia kationów metali z grupami funkcyjnymi w minerałach, itp.),
a w oparciu o katalogi widm także na identyfikację całych minerałów i związków chemicznych.
Metoda wykorzystuje zjawisko selektywnej absorpcji promieniowania podczerwonego przez różne cząsteczki. Grupy atomów mają charakterystyczne dla siebie częstotliwości drgań rezonansowych, które pojawiają się
na widmie pozwalając na ich identyfikację.
Notes: We współczesnych aparatach stosuje się metodę polegającą na prześwietleniu próbki wiązką promieniowania z całego badanego zakresu IR. Po przejściu wiązki przez próbkę doprowadza się do interferencji z wiązką z tego samego źródła, która jednak nie przeszła przez próbkę, a widmo "ekstrahuje się", stosując transformację Fouriera.
W. Zieliński, A. Rajca (red.), Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, Warszawa, 2000. ISBN 8320424798
<number>

## Slide 11
Spektroskopia ATR-FTIR
Możliwość zastosowania mikroskopu FTIR lub ramanowskiego pozwala
na analizy próbek bardzo małych (mikrogramowych), co w wypadku obiektów zabytkowych ma bardzo istotne znaczenie.
Zastosowanie sond światłowodowych umożliwia nieniszczące analizowanie obiektów, których wielkość lub umiejscowienie nie pozwala na bezpośrednią analizę w spektrometrze (np. malowidła naścienne, freski itp.).
Notes: <number>

## Slide 12
Mikroskopia skaningowa
(ang. Scanning Electron Microscope)
.
W skaningowym mikroskopie elektronowym wiązka elektronów bombarduje próbkę, skanując jej powierzchnię linia po linii. Pod wpływem wiązki elektronów próbka emituje różne sygnały, które są rejestrowane za pomocą odpowiednich detektorów, a następnie przetwarzane na obraz próbki lub widmo promieniowania rentgenowskiego
Notes: Grubość poszczególnych warstw malarskich mierzy się w dziesiątych i setnych częściach milimetra. Dlatego już od dawna w praktyce konserwatorskiej stosuje się mikroskopy. Dopiero w wielokrotnym powiększeniu można dokładnie poznać stratygrafię obrazu - rozróżnić poszczególne warstwy malarskie. Dzięki temu poznajemy materialną budowę obrazu.
Mikroskopia skaningowa pozwala na badanie nawet pod milionowym powiększeniem. Próbki „bombarduje” strumieniem elektronów emitowanym przez tzw. działo elektronowe. Najczęściej stosowanym źródłem elektronów jest rozgrzane włókno wolframowe. By chronić je przed spaleniem cały proces przeprowadza się w próżni. Strumień elektronowy w zależności od rodzaju mikroskopu skanuje (SEM), bądź prześwietla (TEM) próbkę, której obraz następnie ukazuje się na ekranie. Mikroskop elektronowy może być wyposażony w różne dodatkowe detektory chemiczne. Mikrosonda elektronowa pozwala na precyzyjne
punktowe, wykonanie jakościowej i ilościowej analizy pierwiastkowej substancji o wielkości kilku mm.
<number>

## Slide 13
Mikroskop skaningowy - charakterystyka
oglądany obraz nie jest obrazem rzeczywistym ale wirtualnym - skonstruowanym na bazie sygnałów emitowanych przez próbkę,
nie posiada układu optycznego jaki znamy z klasycznego mikroskopu, soczewki które się w nim znajdują, to soczewki magnetyczne, które mają skupiać wiązkę elektronów,
rozdzielczość odpowiada rozmiarom najmniejszych obiektów, które jesteśmy w stanie zobaczyć przy pomocy mikroskopu. Określana w jednostkach długości: Angstremach (1Å=10−10 m) lub nanometrach (1nm=10−9 m).
Lepsza rozdzielczość nazywana jest „wyższą”, mimo że określana jest przez liczbę niższą,
powiększeniem nazywamy stosunek wymiarów obszaru skanowania oglądanego na ekranie do odpowiadających im wymiarów analizowanego obszaru na próbce
Notes: 1Å=10−10 m nie jest jednostką układu SI, służy do liczbowego wyrażania wartości bardzo małych długości, porównywalnych z rozmiarami atomów
W mikroskopach skaningowych w danym momencie analizowany jest niewielki obszar, który jest traktowany jako punkt. Tworzenie obrazu następuje poprzez zebranie informacji z kolejno analizowanych punktów.
Wymogiem każdej techniki mikroskopii elektronowej jest próżnia wynosząca co najmniej 10−4 Pa
W przypadku mikroskopii skaningowej próbkę również napyla się metalem, ale nie trzeba usuwać próbki właściwej. Zaletą tak uzyskanych zmodyfikowanych próbek jest ich trwałość i możliwość powtarzania obrazowania, co nie zawsze możliwe jest w innych metodach mikroskopowych.
Standardowo pobraną cząstkę pigmentu poddaje się działaniu mocnego kwasu aby rozdzielić go od lepiszcze, lakierów oraz pozostałych substancji używanych do malowania obrazów. Następnie pigment adsorbowany jest na nanocząstkach srebra. Za pomocą spektrometru Ramana uzyskuje się z widmo wibracyjne mieszaniny pigment – adsorbent, które następnie służy do identyfikacji chemicznej struktury pigmentu. Obecność nanosrebra w technice SERS pozwala na wzmocnienie sygnału ramanowskiego. Wusholz odkryła, że w tej technice można zrezygnować z obróbki pigmentu kwasem. Badając „Portret Williama Nelsona” autorstwa Roberta Fake ustalono, że kolor czerwony na tym obrazie powstał przez zastosowanie pigmentu karminowego. Podobnie na innym obrazie mimo wielu użytych do malowania substancji pomocniczych, zakłócających pomiar SERS udało się potwierdzić obecność barwnika karminowego. Dodatkowo próbka przygotowana do badań SERS mogła posłużyć do potwierdzenia tożsamości badanego pigmentu za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego.
<number>

## Slide 14
Mikroskopia skaningowa
Wymagania wobec próbek:
  przewodzenie prądu elektrycznego (próbkę napyla się przewodnikiem)
  trwała struktura (powierzchnia) – napylenie przewodnikiem dodatkowo utwardza powierzchnię badanej próbki
  odporność na warunki próżniowe – umieszczenie w warunkach wysokiej próżni nie może powodować zmian w strukturze i składzie próbki
  suche (nie zawierające wody) oraz nie zawierające zanieczyszczeń
Notes: Wymaganiem wobec analizowanych na skaningowym mikroskopie elektronowym jest, aby przewodziły prąd elektryczny i miały w miarę trwałą strukturę (powierzchnię). Próbki takie analizuje się bez specjalnego przygotowania, należy jedynie usunąć zanieczyszczenia powierzchniowe poprzez przedmuchanie powierzchni gazem obojętnym lub kąpiel w płuczce ultradźwiękowej.
Próbki słabo przewodzące ale odporne na warunki wysokiej próżni po przyklejeniu do stolika mikroskopowego naparowuje się cienką warstwą przewodnika (złotem z palladem).
Próbki słabo przewodzące i dodatkowo uwodnione (a więc większość preparatów biologicznych), obrazuje się albo bez żadnej preparatyki w warunkach regulowanej próżni (zakres od 1 do 270 Pa), albo poddaje procesowi utrwalenia, odwodnienia i suszenia w punkcie krytycznym.
W związku z tak wysokimi wymaganiami wobec próbek ciekawą alternatywą jest środowiskowy elektronowy mikroskop skaningowy (ang. Environmental scanning electron microscope) w skrócie ESEM.
Zalety ESEM w stosunku do konwencjonalnych SEM:
próbki nie przewodzące, zawierające wilgoć czy substancje lotne mogą być obserwowane w stanie naturalnym, bez specjalnych przygotowań.
możliwa obserwacja próbek: uwodnionych, emitujących światło, wykazujących fluorescencję i katodoluminescencję
− obserwacji delikatnych struktur np. biologicznych, utrzymywanych przez wewnętrzne siły hydrostatyczne
− obserwacji dynamicznych zmian, jakim podlegają próbki w zmiennych warunkach ciśnienia, temperatury i składu atmosfery (rozciąganie, ściskanie, rozprzestrzenianie się spękań, rozwarstwianie, uwadnianie, odwadnianie, sublimacja)
− obserwacji interakcji między próbką i zmieniającym się środowiskiem (pochłanianie i oddawanie wilgoci do środowiska, wzrost kryształów i ich rozpuszczanie, korozja, trawienie).
W ESEM próbki nie przewodzące, zawierające wilgoć czy substancje lotne mogą być obserwowane w stanie naturalnym, bez specjalnych przygotowań. Ponadto ESEM stwarza dodatkowe możliwości badawcze, np.
− obserwacji próbek: uwodnionych, emitujących światło, wykazujących fluorescencję i katodoluminescencję
− obserwacji delikatnych struktur np. biologicznych, utrzymywanych przez wewnętrzne siły hydrostatyczne
− obserwacji dynamicznych zmian, jakim podlegają próbki w zmiennych warunkach ciśnienia, temperatury i składu atmosfery (rozciąganie, ściskanie, rozprzestrzenianie się spękań, rozwarstwianie, uwadnianie, odwadnianie, sublimacja)
− obserwacji interakcji między próbką i zmieniającym się środowiskiem (pochłanianie i oddawanie wilgoci do środowiska, wzrost kryształów i ich rozpuszczanie, korozja, trawienie).
<number>

## Slide 15
Mikroskopia skaningowa
W mikroskopii skaningowej otrzymujemy 3 główne rodzaje sygnałów pochodzących od: - Elektronów wtórnych - SE (secondary electrons) elektrony wybite z atomów położonych przy powierzchni próbki, ich analiza pozwala na skanowanie powierzchni
(kształtu) próbki z dużą rozdzielczością
(zależną od skupienia wiązki elektronów).
- Elektronów wstecznie rozproszonych BSE (backscattered electrons) są
to elektrony wiązki pierwotnej odbite od próbki, dają mniejszą rozdzielczość, obrazy BSE dostarczają ważnych informacji o zróżnicowaniu składu próbki.
Promieniowania rentgenowskiego – w wyniku oddziaływania elektronów wiązki
z elektronami wewnętrznych powłok atomów próbki powstaje tak zwane charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie. Każdy pierwiastek posiada charakterystyczne dla siebie piki w widmie, dzięki temu na podstawie porównania powstałego widma z wzorcami możemy ustalić jakie pierwiastki zawiera badany obszar próbki.
Notes: Elektrony, którymi próbka jest „bombardowana” wnikają w badaną próbkę na głębokość zależną od gęstości próbki oraz przyłożonego napięcia. Im większa gęstość, tym strefa penetracji mniejsza, natomiast w przypadku napięcia odwrotnie: im większe napięcie, tym głębiej emitowane elektrony wnikają w badany materiał. Wśród wyemitowanych elektronów część (te o mniejszej energii) powoduje powstanie elektronów wtórnych . Ich energia nie przekracza, z reguły 5 eV. Ze względu na niską energię elektrony mogą się wydostać tylko z cienkiej, przypowierzchniowej warstwy próbki na niewielkiej powierzchni, dają obrazy o wysokiej rozdzielczości. W uzyskanym obrazie kontrast związany jest z topografią próbki. Obszar wzbudzenia leży blisko powierzchni, dlatego więcej elektronów wtórnych może uciec z punktów na szczycie wierzchołka, niż z punktów na dnie zagłębienia. A więc partie wypukłe są jasne, a partie wklęsłe są ciemne. Dzięki temu interpretacja obrazów SE jest dość łatwa. Wyglądają one podobnie jak odpowiadające im obrazy w świetle widzialnym (w skali szarości).
Elektrony wstecznie rozproszone to elektrony wiązki, które na skutek zderzeń sprężystych z jądrami atomów próbki zostały „odbite” z powrotem
od próbki. Mają wysoką energię, może ona wynosić od 50 eV aż do wielkości napięcia przyspieszającego wiązki. Wyższa energia powoduje większy obszar oddziaływania, czego rezultatem jest obniżenie rozdzielczości obrazów BSE. W obrazach BSE kontrast jest wynikiem różnicy średniej liczby atomowej pomiędzy poszczególnymi punktami próbki. Obszary próbki zawierające jądra pierwiastków o wysokiej liczbie atomowej rozpraszają wstecznie więcej elektronów dzięki czemu są odwzorowywane na obrazach BSE jako miejsca jaśniejsze. Właściwie zinterpretowane obrazy BSE dostarczają ważnych informacji o zróżnicowaniu składu próbki.
Widmo charakterystyczne promieniowania rentgenowskiego powstaje w wyniku oddziaływania elektronów wiązki z elektronami wewnętrznych powłok atomów próbki. Wyzwolona przy tym energia potencjalna jest emitowana jako kwant promieniowania elektromagnetycznego. Typowe wartości energii takich przejść leżą w zakresie rentgenowskim widma promieniowania elektromagnetycznego. Energia tego kwantu jest ściśle określona dla każdego rodzaju przejścia w danym pierwiastku i dlatego jest cechą diagnostyczną. Ze względu na słabą rozdzielczość, impulsy rentgenowskie są bardziej przydatne do celów analitycznych niż do odwzorowywania próbki. Analiza jakościowa dąży do ustalenia czy badany obszar próbki zawiera dane pierwiastki, w oparciu o występowanie lub brak ich charakterystycznych pików w widmie. Celem analizy ilościowej jest ustalenie stosunków zawartości pierwiastków na podstawie porównania intensywności odpowiednich pików tych pierwiastków pomiędzy sobą lub porównania z wzorcami.
Rysunek: Ewa Teper, http://www.kgmip.wnoz.us.edu.pl/podstawy_mikroskopii_skaningowej.pdf
<number>

## Slide 16
Czego oczy nie widzą…
Badacz dzieła sztuki, dzięki dokładnej analizie dzieła przy użyciu nowoczesnych metod może:
poznać substancje użyte do stworzenia dzieła
określić pochodzenie dzieła (miejsce, czas)
wykryć uszkodzenia, zniszczenia, zużycie dzieła
wykryć obecność grzybów, pasożytów
sprawdzić autentyczność dzieła
zbadać wytrzymałość użytych pigmentów i wykazać od czego zależy
ustalić rodzaj chemicznych zmian pigmentów prowadzących do utraty koloru i zidentyfikowanie związków chemicznych powstałych na skutek tych zmian
Notes: Identyfikacja materiałów użytych w dziełach sztuki o historycznej wartości, obrazach, drukach znajdowała się od dawna w centrum
zainteresowania historyków sztuki. Niejednokrotnie odkrycia dotyczące zastosowanych materiałów prowadziły do rozszerzenia stanu naszej
wiedzy o technologii chemicznej, sposobach przenoszenia wpływów kulturowych czy szlakach handlowych w minionych czasach.
Identyfikacja pigmentów pomaga w:
renowacji – naprawa zniszczonych obrazów wymaga użycia oryginalnych pigmentów,
konserwacji – aby odpowiednio troszczyć się o dzieło sztuki należy znać wpływ ciepła, światła i zanieczyszczenia środowiska na obiekt
Aby to umożliwić konieczna jest pełna identyfikacja materiałów, w tym określenie daty ich powstania.
Znajomość struktury chemicznej pigmentów pozwala na określenie autentyczności dzieła sztuki. Ultramaryna, wyprodukowana w 1828 r. jako syntetyczna wersja lazurytu, nie dziwi na obrazie Renoira „Les Parapluies” czy Moneta „Gare Saint Lazare”, ale zdziwiłaby na inicjałach śpiewnika z XIII. Żółty pigment siarczek kadmu używany od 1818 r. nie dziwi na obrazach impresjonistów, ale dziwiłaby na obrazie „Death of Acteon” Tycjana znajdującym się w National Gallery do malowania którego użyto cynianu ołowiu. Jeżeli możliwym w badanym dziele jest zidentyfikowanie błękitu egipskiego to dzieło może być datowane nawet na 3 tysiąclecie p.n.e., ale gdyby w obrazie uznawanym za
średniowieczny zidentyfikowano ftalocyjanin, to falsyfikat nie może by wcześniejszy niż 1936 r., kiedy to zsyntetyzowano po raz pierwszy ten barwnik.
Minia, albo czerwony ołów, ważna czerwień w przeszłości, traci
kolor i przechodzi w czerń, z powodu powstawaniu dwutlenku ołowiu.
Azuryt, najważniejszy średniowieczny niebieski pigment może stać się zielonkawy
z powodu utworzenia się zielonego chlorku miedzi.
Malachit, zielony odpowiednik azurytu, może tracić kolor, lub przechodzić w czarny albo niebieskawy.
<number>

## Slide 17
Dzieło sztuki źródłem informacji
Notes: Pytanie do uczniów (burza mózgów) – Jakie informacje możemy uzyskać analizując dzieło sztuki?
<number>

## Slide 18
Działalność rolnicza człowieka
Rys. 23. P. Bruegel „Wiosna” (1569 )
Rys. 24. P. Bruegel „Żniwiarze” (1565)
Notes: <number>

## Slide 19
Działalność rolnicza człowieka
Rys. 25. J. Chełmoński „Orka”
Rys. 26. J. Malczewski „Kobiety grabiące siano”
Notes: <number>

## Slide 20
Życie codzienne
Rys. 28. H.E. Spernon Tozer „A good appetite
and preparing the meal” (1930)
Rys. 27. D. R. Knight „Praczki”
Notes: <number>

## Slide 21
Miasta
Rys. 30. A. Jedrzejewski „Łuk Triumfalny
w Paryżu” (1932)
Rys. 29. F. Dombeck „Wjazd Generała Zajączka do Lublina w 1826 roku”
Notes: <number>

## Slide 22
Działalność przemysłowa
Rys. 31. A. Kobzdej „Podaj cegłę”
Rys. 32. A. Łubniewicz „Zacieramy ślady wojny”
Rys. 33. J. Studnicki „Gertruda Wysocka
Przodownica pracy”
Rys. 31.
Rys. 32.
Rys. 33.
Notes: <number>

## Slide 23
Dzisiejsza przestrzeń wokół człowieka
Rys. 34. Przestrzeń industrialna
Rys. 35. Ł. Rudnicki
Rys. 36. M. Zachwieja – Wala cykl: Pejzaże industrialne
Rys. 37. Pejzaże 2009-2010
Rys. 34.
Rys. 36.
Rys. 35.
Rys. 37.
Notes: Rys. 34. Przestrzeń industrialna - http://variart.org/galeria/905-saper/58308-przestrze%C5%84_industrialna.htm
Rys. 35. Ł. Rudnicki - http://www.artinfo.pl/?pid=events&sp=relation&id=222&lng=1
Rys. 36. M. Zachwieja – Wala cykl: Pejzaże industrialne - http://www.mdkkorczak.pl/wydarzenia/galeriamala/galerie/2009-10/zachwieja-wala/zachwieja-wala.html Rys. 37. Pejzaże 2009-2010 - http://variart.org/galeria/905-saper/58485-pejza%C5%BC_2.htm
Obrazy ze stron www – autorzy obrazów używają pseudonimów (dostępne na podanych stronach www)
<number>

## Slide 24
Kataklizmy
Rys. 38. Cz. Lenczowski „Uratowanie Piety limanowskiej w czasie pożaru pierwszego kościola”
Rys. 39. F. Kostrzewski „Pożar wsi”
Notes: <number>

## Slide 25
Kataklizmy
Rys. 40. W. Homer „Hurricane Bahamas” 1898
Rys. 41. A. Orłowski „Widok morski”
Rys. 42. W. Homer „Gulf Stream” 1899”
Rys. 40.
Rys. 41.
Rys. 42.
Notes: <number>

## Slide 26
Kataklizmy
Rys. 43. A. Sisley „Powódź w Pont-Marley” (1867)
Notes: <number>

## Slide 27
Kataklizmy
Rys. 44. J. C. Dahl „Wybuch Wezuwiusza” (1826)
Rys. 45. G. J. Scrope „The Eruption of Vesuvius”
Notes: G. J. Scrope był geologiem – pionierem współczesnej wulkanologii - dlatego zjawisko to nie zostało ukazane w sposób malowniczy, lecz o wiele bardziej groźny.
Niekwestionowanym faworytem wśród kataklizmów związanych z wybuchem wulkanu jest włoski Wezuwiusz. Początki jego aktywności sięgają 16 000 lat a najpopularniejszą katastrofą jaką spowodował było zniszczenie Pompei – miasta które po wybuchu wulkanu w 79 r.n.e zostało zasypane i unicestwione w ciągu zaledwie 3 dni.
<number>

## Slide 28
Dzieło sztuki czy zbiór przydatnych informacji?
Analizując dzieła ( w zależności od ich tematyki) uzyskujemy informacje na temat:
społecznego podziału pracy na wsi, form współpracy oraz codziennych obowiązków
w okresie żniw, formy krajobrazu wiejskiego, lokalizacji osad i rozmieszczenia gospodarstw domowych, funkcje wsi (tematyka wiejska)
malarstwo krajobrazowe miast przedstawia architekturę i założenia urbanistyczne ówczesnego miasta, zagospodarowanie przestrzenne, ukazywane są budynki, które w dzisiejszych czasach już nie istnieją
dzieła katastroficzne ukazują tereny po katastrofie (skalę kataklizmu)
i wiele innych
Aparat fotograficzny wynaleziono w 1826 roku (pierwsze kolorowe zdjęcie to rok 1900).
Notes: Aparat fotograficzny, który wynaleziono w 1826 roku był przez długie lata luksusem dostępnym tylko dla nielicznych. W zasadzie dopiero po II Wojnie Światowej stał się produktem dostępnym dla szerszego grona użytkowników (niecałe 70 lat temu!). W dzisiejszych czasach posiada go każdy w swoim telefonie a ilość wykonywanych zdjęć ograniczona jest tylko wielkością karty pamięci którą posiadamy.
Jest to o tyle istotna informacja, ponieważ wcześniejsza historia człowieka nie miałaby szansy na poznanie gdyby nie artyści malarze. To dzięki nim wiemy jak wyglądało rolnictwo w zamierzchłych czasach, jak się rozwijało, jak ludzie się zmieniali – sposób ubioru, zwyczaje, sposoby wyprawiania wesel, jak wyglądały żniwa, jakich narzędzi używano, ile miano dzieci, jak spożywano posiłki, jak wyglądał krajobraz przed wojną i po wojnie, przed pożarem i po, jak wyglądał przemysł i poszczególne gałęzie rzemieślnicze. Ilość przykładów jest niezliczona a wartość informacji, które z nich otrzymujemy nieoceniona. Porównując dzieła między sobą (a także z dzisiejszymi zdjęciami) otrzymujemy bezcenną wiedzę, która pozawala
na wyciąganie wniosków jak bardzo świat idzie do przodu, jak życie człowieka się zmienia na przestrzeni stuleci. Dzieła z ubiegłych epok pozwalają jednocześnie na powrót do przeszłości – są zbiorem informacji o tym jak kiedyś wyglądało życie, a te są niezbędne chociażby tym, który próbują je naśladować dawne zwyczaje, aby słuch po rzemiosłach, sposobie życia codziennego i technikach nie zaginął.
Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński powiedział: „Naród bez dziejów, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości”. Słowa te nadają dziełom sztuki szczególną rolę, a ich konserwatorom ukazują jak ważna jest troska o nie, i ile znaczą dla kolejnych pokoleń.
<number>

## Slide 29
Dzieło sztuki czy zbiór przydatnych informacji?
Rys. 46. Muranów – żydowska dzielnica Warszawy – przed II Wojną Światową
Rys. 47. Muranów - po wojnie
Notes: Zagładę dzielnicy żydowskiej przetrwało jedynie kilka budynków, w większości przyległych do jej granic - m.in. zabudowa w rejonie ul. Żelaznej oraz trzy kościoły - Ewangelicko-Reformowany i świątynia Narodzenia NMP przy ul. Leszno (dzisiejsza Aleja Solidarności) oraz pod wezwaniem św. Augustyna przy ul. Nowolipki.
Rys. 47 źródło: http://www.naszastolica.waw.pl/zywy-pomnik-zgladzonych.html (na dzień 26.07.2013)
<number>

## Slide 30
Zagadnienia kluczowe:
spektroskopia
widmo
spektroskopia Ramana
mikroskop skaningowy
dzieło sztuki jako źródło informacji o świecie
Notes: <number>

## Slide 31
Bibliografia:
1) W. Zieliński, A. Rajca (red.), Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, Warszawa, 2000
2) Dr hab. W. Mozgawa – Materiały dydaktyczne dla studentów wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków (rok 2008)
3) J. Bański „Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych” PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2011, 83, 2, s. 233–250
Notes: <number>

## Slide 32
Bibliografia:
Strony internetowe:
http://www.mitr.p.lodz.pl/raman/brozek/pliki/zajecia/ANALIZA_INSTRUMENTALNA_II/zastosowania_spektroskopii_Ramana.pdf (na dzień 19.07.2013)
http://variart.org (na dzień 22.07.2013)
http://www.mdkkorczak.pl/wydarzenia/galeriamala/galerie/2009-10/zachwieja-wala/d/6.jpg (na dzień 26.07.2013)
http://www.artinfo.pl/?pid=events&sp=relation&id=222&lng=1wala/zachwieja-wala.html (na dzień 25.07.2013)
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Widmo_(spektroskopia) (na dzień 19.07.2013)
http://nrafal.ovh.org/Widmo%20spektroskopowe.pdf (na dzień 22.07.2013)
http://healthcare-research.iitb.ac.in/cf/saif/ftis/ (na dzień 17.07.2013)
http://pldocs.docdat.com/docs/index-43449.html (na dzień 16.07.2013)
http://pl.wikipedia.org (na dzień 16.07.2013)
http://ncbj.edu.pl/zasoby/broszury/promieniowanie_el_magnet.pdf (na dzień 30.07.2013)
Notes: <number>

## Slide 33: Dziękuję za uwagę
Notes: <number>