## Slide 1: Zobaczyć niewidoczne wynalezienie mikroskopu optycznego i ulepszanie jego budowy
dr Elżbieta Ćwioro
Notes: <number>

## Slide 2: Czym jest mikroskop. Historia.
Mikroskop jest to urządzenie służące do obserwacji małych obiektów, których dojrzenie nieuzbrojonym ludzkim okiem jest trudne lub niemożliwe. Za wynalazców mikroskopu uważa się Holendrów Hansa i Zachariasza Janssena. Około roku 1590 wykonali oni pierwszy mikroskop optyczny, będący w stanie powiększać obserwowane obiekty 10-krotnie.

## Slide 3
Wynalazek nie spotkał się jednak z szerszym uznaniem, ponieważ generowane powiększenie było zbyt małe w celu osiągnięcia dobrych rezultatów obserwacji. Kilkadziesiąt lat później, około 1677 roku, mikroskop został udoskonalony przez Antoniego van Leeuwenhoeka, który poszukiwał możliwości badania jakości tkanin. Jego narzędzie było w stanie powiększać obiekty około 270-krotnie.

## Slide 4
Antoni van Leeuwenhoek dokonywał wielu obserwacji, jako pierwszy opisał m.in. ludzki plemnik. 9 października 1676 ogłosił odkrycie mikroorganizmów. Dokonał charakterystyki wielu pierwotniaków i bakterii, przypisuje mu się także odkrycie tych ostatnich (1683). Przyczynił się on też do ostatecznego obalenia teorii samorództwa.

## Slide 5: Model wczesnej wersji mikroskopu Zachariasza Janssena.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/99/Jaansen_Microscope.jpg

## Slide 6
Dzięki mikroskopowi optycznemu nastąpił bezcenny postęp w nowych dziedzinach biologii: cytologii i mikrobiologii (za jej początek uznawany jest rok 1683). Możliwy był również wielki postęp w walce z chorobami zakaźnymi. W roku 1882 Robert Koch odkrył przy pomocy mikroskopu bakterie gruźlicy.

## Slide 7
W 1893 roku August Köhler dokonuje dalszego rozwoju mikroskopu poprzez usystematyzowanie metod oświetlania preparatu i opracowanie algorytmu właściwego wykorzystania źródła światła, z którego korzysta się powszechnie do dziś.

## Slide 8: Budowa i zasada działania
Typowy mikroskop optyczny składa się z zespołu mechanicznego oraz części optycznej.
Do tej pierwszej należy zaliczyć:
podstawę mikroskopu (zapewnia stabilność),
statyw (przytrzymuje stolik przedmiotowy na preparaty oraz tubus),

## Slide 9
stolik przedmiotowy z otworem przepuszczającym światło (utrzymuje badany preparat; wyposażony w prowadnice umożliwiające poruszanie badanego obiektu),
tubus (utrzymuje okular lub okulary oraz, od dołu, rewolwer),

## Slide 10
rewolwer (obrotowa tarcza utrzymująca obiektywy, która umożliwia ich łatwą zmianę),
śruby mikrometryczną i makrometryczną (regulują odległość między preparatem a obiektywem, umożliwiając uzyskanie pożądanej ostrości obrazu).

## Slide 11
Na część optyczną składają się:
źródło światła (oświetla preparat; najczęściej żarówka, w prostszych mikroskopach jest to po prostu lusterko odbijające światło naturalne),
filtry (umożliwiają uzyskanie światła jednej barwy, co czasem pozwala w obserwacjach, zwłaszcza preparatów wybarwionych),
przesłona (reguluje ilość światła docierającego do preparatu).

## Slide 12
kondensor (układ soczewek, którego zadaniem jest skupienie i podanie światła ze źródła na obserwowany preparat),
obiektyw (powiększa obraz, koryguje niedoskonałości odwzorowania, np. aberrację chromatyczną i sferyczną),
okular (powiększa obraz, jest elementem, na który patrzy bezpośrednio użytkownik mikroskopu).

## Slide 13: Typowy mikroskop optyczny: 1. Okular osadzony w tubusie; 2. Rewolwer; 3. Obiektyw; 4. i 5. Śruba makrometryczna i mikrometryczna; 6. Stolik przedmiotowy; 7. Źródło światła; 8. Kondensor; 9. Statyw
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Optical_microscope_nikon_alphaphot.jpg

## Slide 14: Aberracja sferyczna
Aberracja sferyczna – wada obrazu powstająca w wyniku odmiennych ogniskowych soczewki w zależności od miejsca, na które na soczewce pada promień świetlny. Promienie padające na punkty bardziej oddalone od osi soczewki uginają się bardziej. Zjawisko powoduje jednolity spadek ostrości obrazu. W soczewce idealnej (o nieskończenie małej grubości przekroju) aberracja sferyczna nie występuje.

## Slide 15: Schemat powstawania aberracji sferycznej.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Spherical_aberration.svg/700px-Spherical_aberration.svg.png

## Slide 16: Aberracja chromatyczna
Aberracja chromatyczna – wada obrazu, wynikająca z różnego współczynnika załamania dla poszczególnych barw (fal o różnej długości), prowadząca do przesuwania się ognisk. Dzięki temu ognisko dla wszystkich barw nie tworzy się w jednym punkcie, są one rozciągnięte wzdłuż osi soczewki. Efektem zjawiska jest występowanie kolorowych obwódek wokół bardziej kontrastowych elementów na obrazie.

## Slide 17: Aberracja chromatyczna widoczna wokół kontrastowych obiektów.
http://orszulka.files.wordpress.com/2010/06/canon-ef-s-17-85-aberracja-chromatyczna.jpg

## Slide 18: Bieg promieni świetlnych w mikroskopie.
Źródło: Litwin J.A., Podstawy technik mikroskopowych, Kraków 1999.

## Slide 19: Współczynnik załamania światła
Współczynnik załamania (n) jest miarą zmiany (stosunkiem) prędkości rozchodzenia się światła w danym ośrodku w stosunku do prędkości w innym ośrodku.
prędkość fali w ośrodku, w którym fala rozchodzi się na początku,
prędkość fali w ośrodku, w którym rozchodzi się po załamaniu.

## Slide 20
Pod pojęciem „bezwzględnego współczynnika załamania” kryje się stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku. Jest on zawsze większy lub równy 1.

## Slide 21: Apertura numeryczna obiektywu
Apertura numeryczna obiektywu (NA) jest definiowana jako iloczyn współczynnika załamania światła oraz sinusa kąta zawartego między osią obiektywu a maksymalnie zakrzywionym promieniem świetlnym przechodzącym przez preparat, który jeszcze wpada do obiektywu. Apertura ma wpływ na jasność uzyskiwanego obrazu oraz maksymalną zdolność rozdzielczą mikroskopu.

## Slide 22: Maksymalny kąt θ.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Numerical_aperture.svg/436px-Numerical_aperture.svg.png

## Slide 23: Apertura numeryczna obiektywu wyliczana jest z powyższego wzoru, gdzie θ to kąt zawarty między osią obiektywu a maksymalnie zagiętym promieniem wpadającym do obiektywu, a n to współczynnik załamania światła między preparatem a obiektywem.

## Slide 24: Plamka Airy’ego
Gdy światło (lub jakakolwiek inna fala) natrafia na przeszkody lub otwory zbliżone rozmiarem do długości fali, następuje jej ugięcie, czyli dyfrakcja. Powstają nowe fale, które nakładają się na siebie (interferują), w przypadku obserwacji mikroskopowych zaburzając obraz.

## Slide 25
Wydawać by się mogło, że wiązka promieni świetlnych przechodząca przez ciasną okrągłą szczelinę będzie, wraz ze zmniejszaniem się tej szczeliny, dawać obraz o coraz mniejszej średnicy. W rzeczywistości średnica obrazu rośnie, staje się on jednak ciemniejszy i rozmyty. Obserwacja ta jest właśnie efektem dyfrakcji fal. Tworzony obraz jest tzw. plamką Airy’ego.

## Slide 26: Wizualizacja plamki Airy’ego.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Airydisk_sqrt.png

## Slide 27
Istnienie zjawiska plamek Airy’ego ma znaczący wpływ na obserwacje mikroskopowe, powoduje bowiem zmniejszenie wartości maksymalnej zdolności rozdzielczej, czyli najmniejszej odległości dzielącej dwa punkty, które na obrazie mikroskopowym dostrzegane są oddzielnie.

## Slide 28
W 1873 r. Ernst Abbe, współwłaściciel firmy Carl Zeiss AG, jeden z pionierów współczesnej optyki, przedstawił wzór na maksymalną zdolność rozdzielczą mikroskopu:
λ – długość fali, NA – apertura numeryczna obiektywu.
Notes: <number>

## Slide 29
Abbe nie wziął jednak pod uwagę istnienia plamek Airy’ego, które dosyć znacząco wpływają na pogorszenie zdolności rozdzielczej mikroskopu.

## Slide 30: Rozmiar plamki Airy’ego
Średnicę poszczególnych pierścieni plamek Airy’ego można wyliczyć ze wzoru:
Gdzie J(n) to funkcja charakterystyczna dla każdego prążka n, λ – długość fali, a NA – apertura numeryczna obiektywu.

## Slide 31
Dla pierwszego (wewnętrznego) pierścienia plamki Airy’ego J(1) = 1,22, zatem wzór określający promień takiej plamki, a zarazem maksymalną zdolność rozdzielczą, będzie miał postać:

## Slide 32
Współczynnik załamania światła dla powietrza wynosi n = 1, możemy przyjąć, że dla obiektywów o dużym powiększeniu kąt θ ma miarę około 80 stopni, a długość fali (światło fioletowe, a więc najkrótsze z możliwych) λ = 400 nm. Przy takich wartościach maksymalna zdolność rozdzielcza d = 250 nm = 0,25 µm.

## Slide 33: Zmiana maksymalnej zdolności rozdzielczej
Istnieje kilka metod zmniejszania wartości maksymalnej zdolności rozdzielczej:
Zmniejszanie długości fali. Obserwacje można przeprowadzać przy wykorzystaniu promieniowania nadfioletowego (UV).
Zwiększanie kąta aperturowego obiektywów. Z oczywistych powodów nie może on jednak osiągnąć 90 lub więcej stopni.

## Slide 34
Zwiększanie współczynnika załamania światła. Można tego dokonać poprzez zastosowanie tzw. olejku immersyjnego, umieszczanego w przestrzeni między preparatem a obiektywem. Ma on współczynnik załamania światła zbliżony do szkła soczewki. Jako olejek immersyjny często stosowany jest olejek cedrowy, pozwala on na osiągnięcie współczynnika załamania n = 1,56.

## Slide 35: Schemat stosowania olejku immersyjnego: 1 – obiektyw mikroskopu; 2 – olejek immersyjny; 3 – preparat.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Immersion_lithography.svg/433px-Immersion_lithography.svg.png

## Slide 36: Powiększenie
Powiększenie całkowite mikroskopu jest iloczynem powiększeń poszczególnych elementów optycznych, czyli obiektywu i okularu, ale także tubusa, który w wielu mikroskopach również powiększa obraz.
Dobry mikroskop optyczny (w świetle widzialnym) pozwala osiągać powiększenia rzędu 1500x.

## Slide 37: Powiększenie użyteczne i puste
Powiększenie użyteczne mikroskopu to maksymalne powiększenie, które pozwala na dostrzeganie nowych elementów obrazu, w przeciwieństwie do tzw. powiększenia pustego, które jedynie rozciąga obraz bez ujawniania nowych szczegółów. Dzieje się tak, gdy zwiększamy powiększenie okularu bez zmiany obiektywu na model z większą aperturą.

## Slide 38
Warto zatem pamiętać, że nie zawsze okulary z największym powiększeniem są najlepsze.
Powiększenie puste jest także związane ze zdolnością rozdzielczą ludzkiego oka.

## Slide 39: Mikroskopia ciemnego pola
W 1837 roku Joseph Bancroft Reade opublikował pracę o tzw. mikroskopii ciemnego pola, która wykorzystuje załamanie światła przechodzącego przez obserwowane efekty. Dzięki zestawowi przesłon tylko te załamane promienie świetlne są kierowane do obserwacji. Pozwala to na lepsze obrazowanie preparatów niewybarwionych oraz bardzo małych, na granicy zdolności rozdzielczej mikroskopu.

## Slide 40: Mikroskopia kontrastu fazowego
W 1933 roku holenderski fizyk, późniejszy laureat Nagrody Nobla w 1953 r., opracował metodę kontrastu fazowego, która pozwala na obserwację pod mikroskopem obiektów, które nie zmieniają ani amplitudy (obserwowanej jako jasność), ani długości fali (barwa), a jedynie przesuwają fazę przechodzących przez nie promieni świetlnych.

## Slide 41
Ludzkie oko nie jest w stanie zarejestrować zmiany fazy fali światła. Przykładem takiego, normalnie niewidocznego ciała, jest płytka szklana zanurzona w wodzie. W mikroświecie problem ten dotyczy znakomitej większości komórek i ich organelli, których obserwacja bez wybarwienia pod normalnym mikroskopem optycznym nie pozwala dostrzec bardzo wielu elementów.

## Slide 42: Komórki z łuski okrywkowej cebuli. Obraz komórek w świetle jasnego pola (a) oraz tych samych komórek w mikroskopie kontrastowo-fazowym (b). Po prawej stronie o wiele lepiej widać organelle komórkowe. Skala 50 µm.
Źródło: Kurczyńska E., Borowska-Wykręt D., Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia, Warszawa 2013.

## Slide 43: Dziękuję za uwagę
Notes: <number>