## Slide 1: Jak to działa? Połącz dyscypliny nauki, by „zrozumieć” mikroskop elektronowy
dr Elżbieta Ćwioro
Notes: <number>

## Slide 2
Wraz z powstaniem mikroskopu optycznego na przełomie XVI i XVII w., a potem jego ciągłym ulepszaniem, nastąpił szybki rozwój nauk biologicznych, np. mikrobiologii i cytologii, które w znacznej mierze korzystały z możliwości obserwacji organizmów i zachodzących w nich przemian, które nie byłby możliwe do dostrzeżenia gołym okiem.

## Slide 3
Jednak nie tylko biologia zyskała dzięki temu wynalazkowi. W chemii i fizyce mikroskop stosuje się, m.in. do obserwacji przemian krystalicznych. W geologii zaś przy poznawaniu budowy skał.
Jednakże nie jest to kres zastosowań mikroskopu, a także jego dalszego rozwoju i udoskonalania.

## Slide 4
Z czasem stało się jasne, że mikroskopy optyczne mają ograniczone możliwości uzyskiwania coraz większych użytecznych powiększeń (patrz: „maksymalna zdolność rozdzielcza” z poprzedniej lekcji) i nie da się dokonać znaczącej poprawy bez zmniejszenia długości fali służącej do obserwacji. Kolejnym etapem rozwoju mikroskopu było więc wykorzystanie fal o mniejszej długości.

## Slide 5: Elektron jako fala
W 1924 r. francuski fizyk, Louis de Broglie, stawia hipotezę mówiącą, że każde ciało poruszające się ma przyporządkowaną falę a jej długość jest ilorazem stałej Plancka i pędu. Elektrony powinny więc mieć naturę falową.
λ – długość fali, h – stała Plancka, m – masa elektronu, ʋ – prędkość elektronu

## Slide 6
Wiadomo, że prędkość elektronu jest uzależniona od napięcia według wzoru:
e – ładunek elementarny,
U – napięcie
Po przekształceniu obu wzorów otrzymujemy:

## Slide 7
Ponieważ h, e, m to wartości stałe, zatem długość fali elektronu zależy jedynie od napięcia przyspieszającego elektron, możemy zatem wzór uprościć do postaci (dla prostoty obliczeń przyjęto niewielkie zaokrąglenie stałych):

## Slide 8
Możemy zatem wyliczyć, że dla danego napięcia, np. popularnie stosowanych 100 kV, długość fali to około λ = 0,0038 nm (nanometrów). Podstawiając tę wartość do wzoru na maksymalną zdolność rozdzielczą możemy uzyskać d = 0,002 nm, co jest wartością mniejszą nawet od średnicy wodoru atomu! W praktyce jednak, zdolność rozdzielcza mikroskopów elektronowych jest mniejsza.

## Slide 9
Powodem tego jest fakt, że apertura numeryczna obiektywów elektronowych jest o wiele niższa niż w przypadku mikroskopów optycznych, zatem zdolność rozdzielcza współczesnych mikroskopów elektronowych to około 0,1 – 0,5 nm, co i tak sprawia, że osiągają milionowe powiększenie.

## Slide 10
Niedługo potem okazuje się, że równanie zaprezentowane przez de Broglie’a jest niedokładne, nie uwzględnia bowiem zmian masy elektronu pod wpływem zmian prędkości (wynik teorii względności A. Einsteina).
m – masa relatywistyczna,
m0 – masa spoczynkowa,
ʋ – prędkość,
c – prędkość światła w próżni.

## Slide 11: Soczewki magnetyczne
W 1926 r. niemiecki fizyk, Hans Busch, pokazuje, że pole magnetyczne i elektryczne może działać na naładowane cząstki jak soczewki szklane na światło. Jest to początek i rozwój optyki elektronowej. Dwa lata później jego rodak – Ernst Ruska (laureat Nagrody Nobla w 1986 r.) – tworzy pierwsze działające soczewki magnetyczne.

## Slide 12
Soczewka elektromagnetyczna to w rzeczywistości cewka otoczona żelaznym płaszczem z przerwą biegnącą wokół wewnętrznego obwodu cewki. W tym miejscu, wskutek przepływu prądu elektrycznego, wytwarza się silne pole magnetyczne, które ugina strumień elektronów.

## Slide 13
Zmiana parametrów prądu przepływającego przez uzwojenie pozwala zmieniać ogniskową soczewki zgodnie z poniższym wzorem:
f – ogniskowa soczewki,
K – stała zależna od geometrii soczewki,
U – napięcie prądu,
N – liczba zwojów,
I – natężenie prądu.

## Slide 14: Powstanie mikroskopu elektronowego
W 1931 r. Ruska prezentuje pierwszy mikroskop elektronowy, zdolny do powiększeń 400x. Już w dwa lata później buduje jego ulepszoną wersję, dorównującą powiększeniem najlepszym mikroskopom optycznym. Pierwszy użyteczny mikroskop elektronowy zostaje skonstruowany w 1938 r. na Uniwersytecie w Toronto. „Komercyjny” mikroskop elektronowy w 1939 r. wypuszcza na rynek firma Siemens.

## Slide 15
W 1937 r. Manfred von Ardenne tworzy pierwszy skaningowy mikroskop elektronowy, pierwsze zaś komercyjne zamówienie na takie urządzenie realizuje firma Cambridge Scientific Instrument Company dla koncernu DuPont w 1965 r.

## Slide 16: Mikroskop elektronowy (TEM) konstrukcji E. Ruska (1933).
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Ernst_Ruska_Electron_Microscope_-_Deutsches_Museum_-_Munich-edit.jpg

## Slide 17: Transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM)
Budowa transmisyjnego mikroskopu elektronowego (w skrócie TEM od ang. „Transmission electron microscopy”) jest analogiczna do typowego mikroskopu optycznego. Składa się on ze źródła elektronów (działa elektronowego), kondensoru, stolika z projektorem, trzech soczewek (obiektywowej, pośredniej oraz projektorowej) oraz ekranu fluorescencyjnego.

## Slide 18: Schemat transmisyjnego mikroskopu elektronowego.
Źródło: Litwin J.A., Podstawy technik mikroskopowych, Kraków 1999.

## Slide 19
Działo elektronowe jest źródłem wąskiego strumienia elektronów, przyspieszanych do prędkości roboczych, często bliskich prędkości światła. Prędkość o dużej wartości nadaje elektronom silne pole elektryczne, wytwarzane przez anodę i katodę, między którymi różnica potencjałów wynosi zazwyczaj około 50 – 120 kV, a czasem nawet do 1 – 3 MV w mikroskopach wysokonapięciowych (NVEM).

## Slide 20
Katoda ma postać ostro zakończonego włókna (tzw. filamentu), anoda zaś jest tarczą z niewielkim otworem, przez który z wydostają się bardzo szybko poruszające się elektrony. Katoda otoczona jest osłoną Wehnelta, naładowaną ujemnie, która ma na celu lekkie zakrzywienie toru elektronów w kierunku otworu w anodzie.

## Slide 21: Schemat działa elektronowego mikroskopu TEM.
Źródło: Tylko G., Mikroskop – instrument pozwalający na obserwację obiektów niewidocznych http://www.biologia.studies.uj.edu.pl/binoz/iz/STRONY/20/materialy/Mikroskopia_Elektronowa/2013_Budowa_ME.pdf

## Slide 22
Duża prędkość elektronów wymusza zachowanie próżni między źródłem elektronów a preparatem, a potem również w drodze do ekranu, ponieważ zderzenia elektronów z innymi obecnymi na ich ścieżce cząstkami powodowałyby zakłócenia uniemożliwiające uzyskanie obrazu dobrej jakości, nadającego się do obserwacji.

## Slide 23
W następnym etapie elektrony trafiają na soczewki kondensorowe, których celem jest skupienie strumienia cząstek na preparacie. Po przejściu przez preparat ścieżki elektronów załamywane są przez soczewkę obiektywową, a następnie dwie soczewki projekcyjne.
Tak przygotowane elektrony trafiają na ekran luminescencyjny i dzięki zjawisku fluorescencji tworzą na nim obraz.

## Slide 24: Obraz wirusa polio uzyskany z mikroskopu TEM. Średnica jednej cząsteczki wirusa to 30 nm.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Polio_EM_PHIL_1875_lores.PNG

## Slide 25: Cząsteczki wirusa Marburg. Obraz uzyskany z TEM.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Marburg_virus.jpg

## Slide 26: Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM)
W skaningowym mikroskopie elektronowym obraz uzyskiwany jest dzięki cienkiej wiązce elektronów kierowanej w odpowiednie miejsca przez deflektor, która krok po kroku skanuje powierzchnię preparatu pokrytą warstwą metalu szlachetnego (np. złoto, platyna), która nie przepuszcza elektronów. Odbite lub wtórne (wybite z warstwy metalu) cząstki zbierane są przez układ detekcyjny.

## Slide 27: Schemat budowy mikroskopu SEM.
Źródło: Litwin J.A., Podstawy technik mikroskopowych, Kraków 1999.

## Slide 28
Ponieważ powierzchnia preparatu skanowana jest punkt po punkcie, obraz wytwarzany jest stopniowo, dlatego też nie jest możliwe bezpośrednie obserwowanie wyników badań. Energia docierających do detektora elektronów przetwarzana jest na impulsy świetlne, a potem elektryczne, które to dopiero są rejestrowane przez urządzenie obrazujące.

## Slide 29: Pierwszy SEM skonstruowany przez M. vor Ardenne’a w 1937 r.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/First_Scanning_Electron_Microscope_with_high_resolution_from_Manfred_von_Ardenne_1937.jpg

## Slide 30
Obraz pochodzący z mikroskopu SEM charakteryzuje się bardzo dobrą głębią ostrości. Fotografie badanych próbek zdają się być przestrzenne, w przeciwieństwie do płaskich odwzorowań znanych z TEM i w pewnym stopniu mikroskopów optycznych (cechą tą – „płaskością obrazu” – nie są obdarzone optyczne mikroskopy stereoskopowe).

## Slide 31
Inaczej też przygotowywane są próbki do badań. W mikroskopach TEM wiązka elektronów musi przedostać się przez badany obiekt, zatem jego grubość musi być bardzo niska, przyjmuje się, że około 20 – 60 nm. Dodatkowo, badany materiał musi być uodporniony na próżnię.

## Slide 32
W celu ominięcia tych niedogodności pod mikroskopami TEM bardzo często bada się tzw. repliki, czyli ultracienkie modele uzyskane z powierzchni oryginalnej próbki. Replika musi dokładnie odwzorowywać powierzchnię i być trwała. Repliki wykonuje się, m.in., z naparowywanej na próbkę warstewki węgla, którą potem oddziela się od preparatu.

## Slide 33
W mikroskopach SEM, z uwagi na inną ścieżkę elektronów, nie jest wymagane przygotowywanie ultracienkich preparatów, a jedynie ich zabezpieczenie przed stanem zbliżonym do próżni. Próbka badana pod SEM musi także przewodzić, przynajmniej na powierzchni, prąd elektryczny i być uziemiona. W przeciwnym razie gromadzące się ładunki elektrostatyczne powodują szumy na obrazie.

## Slide 34
W przypadku materiałów metalowych problem nie występuje, próbki niebędące przewodnikami napyla się jak najcieńszą warstwą metalu, np. złota.
Próbki badane pod jakimkolwiek mikroskopem elektronowym muszą być idealnie suche. Osuszanie prowadzi się wieloetapowo. Najpierw poprzez wymywanie wody coraz bardziej stężonym etanolem lub acetonem.

## Slide 35
Później usuwa się je przy pomocy dwutlenku węgla, a ten opuszcza ostatecznie próbkę dzięki wykorzystaniu jego stanu nadkrytycznego. Przygotowany w ten sposób preparat można pokryć warstwą przewodzącą.

## Slide 36: Pająk poddany procesowi napylania złotem przed badaniem mikroskopem SEM.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Gold_Spider_SEM_sample.jpg

## Slide 37: Głowa mrówki pod mikroskopem SEM.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Ant_SEM.jpg

## Slide 38: Ziarna pyłków widoczne pod mikroskopem SEM.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Misc_pollen.jpg

## Slide 39: Zastosowania
Mikroskopy elektronowe stosuje się prawie we wszystkich dziedzinach nauki. Znalazły zastosowanie przy badaniu struktur i procesów wewnątrzkomórkowych, wirusów (których zdecydowanej większości nie widać pod zwykłym mikroskopem optycznym), a nawet określania ułożenia poszczególnych atomów.

## Slide 40
Mikroskopy elektronowe znajdują także zastosowania w naukach inżynieryjnych do badania struktur materiałów, ich zmęczenia i mikroskopijnych defektów. Przemysł wysokich technologii stosuje je do oceny stanu i ewentualnych uszkodzeń półprzewodników, stosowanych na masową skalę we wszystkich urządzeniach elektronicznych.

## Slide 41: Półprzewodnik widoczny pod SEM.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Photoresist_SEM_micrograph.JPG

## Slide 42: Dziękuję za uwagę
Notes: <number>