## Slide 1
Pasmowa teoria przewodnictwa.
Diody– budowa i zasada działania.

## Slide 2
Pasmo walencyjne (pasmo podstawowe) - zakres energii jaką posiadają elektrony walencyjne związane z jądrem atomu.
Pasmo przewodnictwa - zakres energii jaką posiadają elektrony walencyjne uwolnione z atomu, będące wówczas nośnikami swobodnymi w ciele stałym.
Pasmo wzbronione, przerwa energetyczna – przedział energii między maksymalną wartością pasma walencyjnego a minimalną wartością pasma przewodnictwa.
Przewodnik - substancja, która dobrze przewodzi prąd. Nośnikami są elektrony tworzące gaz elektronowy. W pasmowej teorii przewodzenia pasmo walencyjne ma część wspólną z pasmem przewodnictwa.
Izolator – substancja, która nie przewodzi prądu elektrycznego. Według pasmowej teorii przewodzenia w temperaturze pokojowej energia drgań termicznych jest zbyt mała by elektrony zostały oderwane od atomu i przeniesione z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa.
Półprzewodnik – substancja, która może przewodzić prąd. Według pasmowej teorii przewodzenia średnia energia drgań termicznych jest wystarczająca do tego, by elektrony zostały przeniesione z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa. Nośnikami prądu
w półprzewodnikach są elektrony i dziury.

## Slide 3
PASMOWA TEORIA PRZEWODZENIA
Pasmowa teoria przewodzenia zakłada istnienie trzech pasm: walencyjnego, przewodnictwa i przerwy energetycznej.
W zależności od rodzaju substancji pasma te układają się w różny sposób.

## Slide 4
Przewodniki- dla tych materiałów pasmo przewodnictwa pokrywa się częściowo z pasmem walencyjnym lub najwyższe pasmo zawierające elektrony jest częściowo zapełnione – w tym przypadku potrzeba niewielkiej energii, by wzbudzić elektron na wyższy, nie obsadzony jeszcze poziom. Pole elektryczne spowoduje dryf elektronów – czyli przepływ prądu. Do przewodników należą Li, Na, K, Mg, Ca, Zn, Sr, Ba.
Półprzewodniki – dla tych materiałów pasmo przewodnictwa oddziela od pasma walencyjnego przerwa energetyczna. Wartość tej przerwy jest jednak znacznie mniejsza niż wartość energii ruchu cieplnego sieci krystalicznej. Dzięki temu część elektronów może przejść do pasma przewodnictwa. Pojawią się dwa rodzaje nośników prądu – elektrony (ujemne) w paśmie przewodnictwa i „dziury” („dodatnie”) w paśmie walencyjnym. Kryształ taki nazywamy półprzewodnikiem samoistnym. Do półprzewodników należą między innymi Si, Ge.
Izolatory - dla tych materiałów pasmo przewodnictwa oddzielone jest od pasma walencyjnego przerwą energetyczną. Wartość tej przerwy jest jednak znacznie większa niż wartość energii ruchu cieplnego sieci krystalicznej. Takie substancje nie przewodzą prądu elektrycznego.

## Slide 5
PÓŁPRZEWODNIKI DOMIESZKOWANE
Dodanie do półprzewodnika samoistnego niewielkiej ilości innego pierwiastka znacznie zmienia jego własności elektryczne – zmienia się opór oraz liczba nośników prądu.
Ze względu na domieszki półprzewodniki będziemy wtedy dzielić na:
półprzewodniki typu p (domieszką są pierwiastki grupy 13) – nośnikami są dziury. Na rysunku zamieszczonym poniżej zaznaczono pasma germanu domieszkowanego np. borem, który powoduje pojawienie się dodatkowego poziomu położonego blisko pasma walencyjnego germanu tzw. poziom akceptorowy A domieszki. Ułatwia to przejście elektronów z pasma przewodnictwa przez pośredni poziom akceptorowy do pasma walencyjnego.

## Slide 6
półprzewodniki typu n (domieszką są pierwiastki grupy 15) – nośnikami są elektrony. Na rysunku zamieszczonym poniżej zaznaczono pasma germanu domieszkowanego np. arsenem, który powoduje pojawienie się dodatkowego poziomu położonego blisko pasma przewodnictwa germanu tzw. poziom donorowy D domieszki. Elektrony znajdujące się na tym poziomie potrzebują mniejszej energii, aby przejść do pasma przewodnictwa.

## Slide 7
Na rysunkach zamieszczonych poniżej przedstawiono sieci krystaliczne półprzewodnika typu p (rysunek 1) i półprzewodnika typu n (rysunek 2), na których uwzględniono wiązania pomiędzy atomami i nośniki (dodatkowe elektrony lub dziury)
rysunek 1 rysunek 2

## Slide 8
ZŁĄCZE P-N
We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie jakikolwiek układ elektroniczny, który nie zawierałby układów scalonych w tym elementów półprzewodnikowych. Złącze p-n powstaje przez połączenie dwóch rodzajów półprzewodników – typu p i n. Po zetknięciu tych płytek, pewna liczba elektronów przechodzi na skutek dyfuzji z obszaru n do p. Podobnie pewna liczba dziur przechodzi z obszaru p do n. Skutkiem tego jest pojawienie się różnicy potencjałów. Obszar ten, bardzo cienki, stanowi złącze p-n. Obecnie złącza p-n uzyskuje się przez wprowadzenie domieszek do płytki germanu lub krzemu w taki sposób, że z jednej strony dodaje się domieszek akceptorowych, a z drugiej donorowych.
Złącze takie można podłączać do źródła prądu na dwa sposoby:
Obszar p łączy się z biegunem dodatnim baterii, a n z ujemnym. W tej sytuacji prąd przepływa przez złącze. Mówimy, że złącze spolaryzowane jest w kierunku przewodzenia.
Obszar p łączy się z biegunem ujemnym baterii, a n z dodatnim. W tej sytuacji prąd nie przepływa przez złącze. Mówimy, że złącze spolaryzowane jest w kierunku zaporowym.

## Slide 9
DIODA PROSTOWNICZA
Złącze p-n nazywamy diodą gdy wykorzystujemy je jako element prostujący prąd np. przemienny (sieciowy, sinusoidalny).
W zależności od tego, czy zastosujemy jedną diodę czy ich układ, to możemy spowodować jednopołówkowe prostowanie, bądź duwpołówkowe prostowanie.
Prostownik jednopołówkowy, jednokierunkowy (rysunek 1 kolejny slajd) składa się z transformatora T (elementu podnoszącego lub obniżającego napięcie), diody D, oraz kondensatora C wygładzającego napięcie. Opornik R stanowi odbiornik, przez który ma przepłynąć prąd wyprostowany. Impulsy uzyskiwane na uzwojeniu wtórnym transformatora są przemienne – najpierw +, -, a następnie -, +. Dioda spolaryzowana jest w kierunku przewodzenia dla impulsów +,- (taki impuls zostaje przepuszczony), natomiast zaporowo dla impulsów - ,+ (taki impuls zostaje wygaszony). Kondensator pełni rolę „wygładzacza prądu” (rysunek 2 kolejny slajd).

## Slide 10
rysunek 1
rysunek 2

## Slide 11
Prostownik dwupołówkowy, dwukierunkowy (rysunek 1 na kolejnym slajdzie) składa się z transformatora T (elementu podnoszącego lub obniżającego napięcie), diod D1 i D2, oraz kondensatora C wygładzającego napięcie. Opornik R stanowi odbiornik, przez który ma przepłynąć prąd wyprostowany. Impulsy uzyskiwane na uzwojeniu wtórnym transformatora są przemienne – najpierw +, -, a następnie -, +. Dioda D1 i transformator Z1 stanowią jeden prostownik, przepuszczając impulsy +,- a dioda D2 i transformator Z2 drugi, przepuszcza impulsy -,+. Kondensator pełni rolę „wygładzacza prądu” (rysunek 2 na kolejnym slajdzie).

## Slide 12
rysunek 1
rysunek 2

## Slide 13
UKŁAD GRETZA
Układ czterech diod stanowiących prostownik dwukierunkowy, to układ Gretza. Każde dwie diody stanowią jeden prostownik spolaryzowane w kierunkach przewodzenia dla impulsów +,-, dwie kolejne dla impulsów -,+. Na rysunku poniżej zaznaczono kierunek przepływu prądu dla impulsów +,- zielone strzałki, dla impulsów -,+ czerwone. Opornik stanowi odbiornik prądu wyprostowanego..