## Slide 1
Ciekły kryształ w polu elektrycznym.

## Slide 2
KRYSZTAŁY
Kryształ – to substancja o regularnie powtarzającym się rozkładzie atomów, tworzących sieć krystaliczną.
Komórka elementarna – powtarzający się układ powiązanych ze sobą wszystkich atomów występujących w strukturach tworzących sieć krystaliczną.
Monokryształy – duże kryształy z powtarzającymi się stałymi kątami między ścianami i krawędziami.
Anizotropia – cecha charakterystyczna dla monokryształów, polegająca na wykazywaniu różnych własności fizycznych dla różnych kierunków np. rozszerzalność termiczna, przewodnictwo cieplne itp.
Polikryształ – ciała stałe składające się z chaotycznie rozmieszczonych , mikroskopowych kryształów.

## Slide 3
CIEKŁE KRYSZTAŁY
Ciekłe kryształy – to ciała posiadające fizyczne własności zarówno ciała stałego, jak i płynu – można powiedzieć, że mamy do czynienia z fazą pośrednią między ciałem stałym i cieczą. Stan ciekłokrystaliczny utracił uporządkowanie trójwymiarowe charakterystyczne dla stanu krystalicznego lecz zachował uporządkowanie dwuwymiarowe. Jest więc stanem bardziej uporządkowanym niż ciecz.

## Slide 4
Historycznie:
W roku 1888 Friedrich Reinitzer, austriacki botanik, badał rolę, jaką fitosterol odgrywa w roślinach. W jednym z eksperymentów wystawił on badany materiał na działanie ciepła, przy czym odkrył, że kryształ staje się mętnym płynem w temperaturze 145.5°C, zaś przy 178.5°C przechodzi on całkowicie w stan płynny. Badacz podzielił się swoim odkryciem z Otto Lehmannem, niemieckim fizykiem, który odkrył następnie, że płyn ten posiada pewne właściwości kryształu, szczególnie jeśli chodzi o jego zachowanie pod wpływem światła. Stąd wzięła się nazwa, nadana mu przez Lehmanna - ciekły kryształ.

## Slide 5
Większość ciekłych kryształów zbudowana jest z długich, wąskich cząsteczek organicznych. Cząsteczki te muszą mieć grupy polarne zapewniające im odpowiednie ułożenie w stanie ciekłym zmierzającą do pewnego uporządkowania molekuł. Można wyróżnić trzy podstawowe struktury ciekłokrystaliczne: smektyczną (smetyczną) – nazwa pochodzi od słowa mydlany, nematyczną – nawa pochodzi od łacińskiego słowa nić i cholesteryczną – nazwa pochodzi od estrów cholesterolu.
W strukturze smektycznej cząsteczki organiczne w poszczególnych warstwach są ułożone równolegle. Kryształy smektyczne są nieprzeźroczyste i lepkie. Płaszczyzny mogą się przemieszczać równolegle. W strukturze nematycznej cząsteczki są równoległe względem siebie lecz nie są zorganizowane w płaszczyzny. Te ciekłe kryształy są bardziej przeźroczyste i mniej lepkie niż kryształy smektyczne. Ciekłe kryształy o budowie cholesterycznej posiadają podobną budowę do kryształów nematycznych . W tym przypadku cząsteczki w kolejnych warstwach są jednak zorientowane jedna względem drugiej. W ten sposób cząsteczki w poszczególnych płaszczyznach są obrócone wokół osi prostopadłych do ich środków i tworzą spiralę. Kolejny slajd przedstawia struktury rysunek 1 – smektyka, rysunek 2 – nematyka, rysunek 3 – cholesteryka.

## Slide 6
rysunek 1 rysunek 2
rysunek 3

## Slide 7
Źródło: https://www.google.pl/search?q=ciek%C5%82e+kryszta%C5%82y&hl=pl&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LaCMUcr-Bs22PYvSgNAF&sqi=2&ved=0CDUQsAQ&biw=1366&bih=606#imgrc=Ya8QkBqwoK3KIM%3A%3B7bfLNc7KL_3GtM%3Bhttp%253A%252F%252Fbi.gazeta.pl%252Fim%252F9%252F8480%252Fz8480989Q%252Cciekle-krysztaly.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftechnologie.gazeta.pl%252Finternet%252F1%252C104530%252C8480988%252CNowy_rodzaj_cieklych_krysztalow.html%3B400%3B266

## Slide 8
ODDZIAŁYWANIE POLA ELEKTRYCZNEGO
NA CIEKŁY KRYSZTAŁ
Pole elektryczne może mieć wpływ na strukturę ciekłego kryształu powodując zmiany zabarwienia odbitego światła lub zmiany przejrzystości kryształu. Zjawisko to zostało wykorzystane do konstrukcji wyświetlaczy cyfrowych w kalkulatorach, zegarkach, aparaturze naukowej etc.
BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA MONITORÓW LCD:
Ciekłe kryształy to substancje prawie przezroczyste, mogące przyjmować stan zarówno stały, jak i ciekły. Światło przechodzące przez ciekłe kryształy podąża za ułożeniem tworzących je molekuł. Zasada działania monitora LCD polega na zmianie polaryzacji światła, na skutek zmian położenia cząstek ciekłego kryształu pod wpływem pola elektrycznego. W oparciu o ciekłe kryształy buduje się obecnie monitory ciekłokrystaliczne zwane monitorami LCD (ang. Liquid Crystal Display). Wszystkie obecnie produkowane monitory ciekłokrystaliczne składają się z czterech podstawowych elementów:
- komórek, w których zatopiona jest mała ilość ciekłego kryształu,
-elektrod będących źródłem pola elektrycznego działającego bezpośrednio na kryształ,
- dwóch cienkich folii: polaryzatora i analizatora,
- źródła światła.

## Slide 9
Źródło: http://monitory-lcd.manifo.com/nowa-podstrona-561

## Slide 10
Polaryzator jest urządzeniem optycznym przepuszczającym światło o określonej polaryzacji liniowej. Analizator to polaryzator, w którym określona jest płaszczyzna polaryzacji. Za ekranem znajduje się źródło światła np. lampa fluorescencyjna. W zależności od wielkości panelu LCD ilości tych lamp wahają się od dwóch (monitory 15") do ośmiu (monitory 20-21"). Panele 17" najczęściej mają zamontowane 4 lampy fluorescencyjne. Światło pochodzące od źródła światła przechodzi w początkowej fazie przez tzw. dyfuzor - element zapewniający równomierne oświetlenie całego panelu LCD. W następnej kolejności światło przepuszczane jest przez pierwszy filtr polaryzacyjny czyli grupę elektrod sterujących ułożeniem cząstek ciekłego kryształu. Następnie światło przedostaje się przez warstwę orientującą – warstwę ustawiającą molekuły ciekłego kryształu w odpowiednim stanie (najczęściej spoczynkowym).

## Slide 11
Znajdująca się dalej warstwa ciekłego kryształu odchyla (skręca) płaszczyznę polaryzacji światła o 90o. Ciekły kryształ ma krystaliczną strukturę. Cząsteczki kryształu mają kształt pręcików, są ustawiane w równoległych rzędach i steruje się nimi przy użyciu pola elektrycznego. Substancja ciekłokrystaliczna jest umieszczona w kilku milionach pojedynczych komórek. Komórki te tworzą matrycę pikseli. Aby światło mogło ulec skręceniu musi nastąpić odpowiednie ułożenie pałeczkowatych cząstek. Aby takie ułożenie uzyskać stosuje się wyżej wymienione warstwy orientujące. Światło po przejściu przez ciekły kryształ napotyka drugi filtr polaryzacyjny. W zależności od kąta padania światła w stosunku do osi polaryzacji filtra światło wydostaje się z panelu LCD, a użytkownik widzi jasny punkt na ekranie.

## Slide 12
Świecenie kryształu: ekran LCD zbudowany jest z dwóch warstw ciekłych kryształów umieszczonych pomiędzy dwiema odpowiednio wyprofilowanymi powierzchniami, z których jedna jest ustawiona pod kątem 90 stopni wobec drugiej. Monitor LCD w przeciwieństwie do modeli CRT pracuje z maksymalną jakością tylko w rozdzielczości rzeczywistej, bo LCD ma stałą liczbę pikseli.
Źródło: http://pldocs.docdat.com/docs/index-198039.html

## Slide 13
Filtr selektywny. Występuje na powierzchni ekranu monitora LCD. Kieruje w stronę oczu dwa obrazy o różnej perspektywie. Mózg przetwarza otrzymaną informację i tworzy trójwymiarową scenę.
Źródło: http://pldocs.docdat.com/docs/index-198039.html

## Slide 14
Zalety monitorów LCD:
- mała waga,
- mały rozmiar,
- brak emisji szkodliwego promieniowania,
- małe zapotrzebowanie na energię,
- obraz wysokiej jakości,
Wady monitorów LCD:
- trudny do uzyskania kontrast,
- pochłanianie części światła,
-obraz widziany pod kątem zanika.
Budowę i zasadę działania monitorów LCD opracowano na podstawie:
http://zswolbrom.pl/zadania/2ti_utk/3.5.Budowa_i_zasada_dzialania_monitorow_CRT_i_LCD.pdf

## Slide 15
Slajd zawiera linki do filmów, na których można zaobserwować:
zachowanie się ciekłych kryształów w różnych temperaturach.
http://www.youtube.com/watch?v=YkPOmZ8bl7A
2. jak działa monitor LCD.
http://www.youtube.com/watch?v=O3aITfU_UvE