## Slide 1: Widmo fal elektromagnetycznych
Obszar widzialny – mieszanie barw
Notes: <number>

## Slide 2: Fale elektromagnetyczne
Fale elektromagnetyczne są rozchodzącym się w przestrzeni zaburzeniem pola elektromagnetycznego. Zmiana wartości pola magnetycznego wywołuje zmianę pola elektrycznego, z kolei zmiana pola elektrycznego wywołuje zmianę tych pól. Cykliczna zmiana o określonym czasie trwania – okresie rozchodząca się w przestrzeni jest nazywana falą elektromagnetyczną.
Notes: <number>

## Slide 3
Długość fali
Płaszczyzna zmian pola elektrycznego
Płaszczyzna zmian pola magnetycznego
E
B
Notes: <number>

## Slide 4
Fale elektromagnetyczne, (niezależnie od częstotliwości) w próżni rozchodzą się prostoliniowo ze stałą prędkością, niezależną od układu odniesienia.
Prędkość ta jest nazywana prędkością światła w próżni i jest jedną z najważniejszych stałych w fizyce.
c=299 792 458 m/s
W przybliżeniu c=300 tys. km/s
Notes: Nazwa „prędkość światła w próżni” nie odnosi się tylko do światła, dokładnie z taką samą prędkością poruszają się na przykład fale radiowe, wynika raczej z kontekstu historycznego, gdyż światło z racji że jest odbierane przez nasz wzrok bezpośrednio było najwcześniej zbadanym rodzajem fal elektromagnetycznych.
<number>

## Slide 5
Notes: <number>

## Slide 6
Kwant to porcja energii, jaką może nieść fala elektromagnetyczna. Można go tłumaczyć jako pojedyncze zaburzenie pola elektromagnetycznego. Kwant promieniowania elektromagnetycznego jest nazywany fotonem.
Fale elektromagnetyczne wykazują dualizm korpuskularno-falowy są falą – zaburzeniem pola, a jednocześnie posiadają prędkość i energię a więc zgodnie z mechaniką relatywistyczną także pęd. Dlatego posiadają także pewne cechy cząstek materialnych.
Notes: <number>

## Slide 7
Notes: eV – czyli elektronowolt, jest pozaukładową jednostką miary energii, jest to energia jaką uzyskuje elektron, pokonując różnicę potencjałów równą 1V.
<number>

## Slide 8: Widmo fal elektromagnetycznych
Od długości i częstotliwości fal zależy ich energia oraz sposób oddziaływania z materią. Dlatego fale elektromagnetyczne zostały w sposób umowny i przybliżony podzielone na zakresy.
Notes: <number>

## Slide 9: Fale radiowe
Fale radiowe są generowane przez obwody prądu zmiennego i wykorzystywane do przekazywania sygnału radiowego (także CB-radia, zdalne otwieranie bram garażowych czy samochodów) oraz do niedawna przez telewizję analogową. Człowiek w żaden sposób nie odczuwa fal radiowych.
Notes: Brak wyraźniej dolnej granicy wynika z tego powodu że fale o częstotliwości rzędu herców mają niezwykle niską energię, a żeby je wytwarzać i odbierać potrzeba anten o długości setek kilometrów dlatego choć dolnej granicy fizycznie nie ma, takie fale nie są obserwowane i nie mają żadnego praktycznego zastosowania.
Kwestia szkodliwości jest prawą otwartą, choć nie odczuwamy działania fal radiowych, przechodząc przez ośrodek materialny jakim jest nasze ciało powodują one powstawanie zmiennego pola elektrycznego, które może być dla nas szkodliwe, bardzo wysokie natężenie fal radiowych występujące w pobliżu dużych anten (nie amatorskich – dotyczy to potężnych nadajników stacji radiowych) może prowadzić do poparzeń zbliżonych do efektów porażenia elektrycznego.
<number>

## Slide 10
Najpopularniejsze obecnie pasmo fal ultrakrótkich używane przez komercyjne rozgłośnie radiowe obejmuje zakres 87,5-108MHz
Używane przez kierowców CB-Radia wykorzystują fale o częstotliwości 27MHz
Notes: <number>

## Slide 11: Mikrofale
Mikrofale są niekiedy traktowane jako rodzaj fal radiowych z racji na zbliżone właściwości. Jednak są znacznie mocniej niż fale radiowe tłumione przez materię. Dlatego człowiek choć nie posiada zmysłów reagujących na mikrofale przy dużym natężeniu może je odczuwać jako ciepło.
Notes: Granica jest tu dość umowna, choć mikrofale w zakresie powyżej 100GHz już niewiele różnią się od dalekiej podczerwieni, i nie mogą być generowane i odbierane bezpośrednio przez odwody elektryczne jak fale radiowe, jednak zakresy o częstotliwościach rzędu kilku GHz używane przez sieci komórkowe, WiFi oraz telewizję cyfrową są wytwarzane i odbierane w sposób zbliżony do fal radiowych. Według obecnego podziału stosowanego w UE za mikrofale uważa się fale o częstotliwości od 300MHz, stary podział spotykany głównie w literaturze rosyjskojęzycznej przyjmował dolną granicę na 1GHz.
Choć nie odczuwamy mikrofal, znacznie mocniej niż fale radiowe oddziałują one z materią, wywołując wzrost temperatury oraz powstawanie w przewodnikach silnego pola elektrycznego. Dlatego możemy odczuć ich skutki jako ciepło, moc domowej kuchenki mikrofalowej, jeśli przy celowym uszkodzeniu zabezpieczeń została by uruchomiona z otwartymi drzwiczkami (wynosząca ok 1kW) jest wystarczająca aby wywołać dotkliwe poparzenia skóry, uszkodzenie wzroku (wzrost temperatury i denaturacja białka rogówki) oraz porażenie i poparzenie elektryczne wywołane wyładowaniami elektrycznymi powstającymi na ostrych krawędziach metalowej biżuterii. Taki sam skutek może mieć wejście na pracującą wierzę telefonii komórkowej i znalezienie się w odległości rzędu 1m do anteny nadawczej.
<number>

## Slide 12
Kuchenka mikrofalowa
2,45GHz
Immobiliser
433MHz
Notes: <number>

## Slide 13
Telefonia komórkowa GSM wykorzystuje częstotliwości
0,9 i 1,8GHz
Sieci komputerowe standardu Wi-Fi i Bluetooth
2,4GHz
Notes: <number>

## Slide 14
Odbiorniki GPS wykorzystują dwie częstotliwości
L1=1,57542GHz L2=1,22760GHz
Radary policyjne wykorzystują różne częstotliwości z przedziału
10-36GHz
Notes: Amerykański system nawigacji satelitarnej GPS, bazuje na satelitach wysyłających w kierunku Ziemi impulsy w dwóch niezależnych zakresach częstotliwości określanych jako L1 i L2. Historia nawigacji satelitarnej sięga początku lat 70-tych a więc znacznie wcześniej niż rozwinęła się telefonia komórkowa oraz bezprzewodowy internet. Tak wysokie (jak na techniczne możliwości w latach 70-tych) częstotliwości zostały wymuszone względami technicznymi (zbyt mocne ugięcie dłuższych fal w jonosferze, poza tym zmniejszenie długości fali umożliwia stosowanie anten o małych gabarytach co przy czysto wojskowym zastosowaniu systemu miało duże znaczenie) i stanowiły duże wyzwanie dla naukowców budujących nowe anteny i odbiorniki.
<number>

## Slide 15: Podczerwień
Źródłem promieniowania podczerwonego są drgania atomów – każda materia o temperaturze większej od zera absolutnego emituje i pochłania podczerwień. Innym źródłem mogą być procesy chemiczne, oraz przejścia fizyczne w obrębie atomów.
Notes: Choć nas wzrok ani skóra nie posiada receptorów podczerwieni, potrafimy dość dobrze odczuwać ciepło wywołana działaniem promieniowania podczerwonego, które wnika na niewielką głębokość w skórę powodując wzrost temperatury. Odczuwamy je więc jako ciepło bijące od rozgrzanych przedmiotów lub ognia.
<number>

## Slide 16
Promienniki podczerwieni – jako źródła ciepła. Długość fali 1-10 µm.
Parasol grzewczy zasilany gazem propan-butan
Promiennik w którym źródłem promieniowania podczerwonego jest elektryczna spirala grzewcza
Notes: <number>

## Slide 17
Zdjęcia zarejestrowane kamera termowizyjną, czułą na podczerwień w zakresie 1-20 µm
Notes: <number>

## Slide 18
Notes: Światło lasera CO2 jest niewidoczne, widziany na zdjęciu dotyczącym cięcia błysk jest spowodowany tym że laser tnący powoduje stopienie i wyparowanie metalu, który w zetknięciu powietrza zapala się tworząc snop iskier. W przypadku laserów medycznych, stosuje się dodatkowy laser czerwony małej mocy, służy on celowaniu ułatwiając lekarzowi operowanie niewidoczną wiązką światła podczerwonego.
<number>

## Slide 19
Telewizyjny pilot wykorzystuje podczerwień o długości fali około 900nm.
Notes: <number>

## Slide 20: Światło widzialne
Jest to wąski zakres promieniowania elektromagnetycznego, który możemy bezpośrednio odbierać zmysłem wzroku. Źródłem światła są zarówno procesy chemiczne, zjawiska elektronowe, oraz materia o wysokiej temperaturze.
Notes: Dla człowieka przyjmuje się zakres umowny 380-780nm choć naprawdę zakres widzenia zależy od cech osobniczych w dość szerokim zakresie (jest uwarunkowany genetycznie oraz zależy od wieku). Przykładowo laserowe dalmierze stosowane w profesjonalnym sprzęcie geodezyjnym wykorzystują laser pracujący w zakresie podczerwieni o długość fali wynosi około 800-900nm zależnie od modelu. Okazuje się że młoda osoba posiadająca dobry wzrok potrafi dostrzec ciemnoczerwone światło patrząc w obiektyw obserwatora. Faktem jest że mamy tu do czynienia z bardzo silnym laserem, który jeśliby pracował za zakresie ok 650nm (światło czerwone) spowodował by chwilowe oślepienie lub nawet trwałe uszkodzenie wzroku, a w zakresie bliskiej podczerwieni jest ledwie widoczny – ale jednak dostrzegalny przez niektórych.
<number>

## Slide 21
Zakres światła widzialnego wynika z ewolucyjnego przystosowania wzroku do maksimum natężenia spektrum słonecznego.
Długość fali w µm
Gęstość mocy promieniowania
Emitowane przez Słońce
Docierające do powierzchni Ziemi
Notes: <number>

## Slide 22
W siatkówce oka człowieka, znajdują się dwa rodzaje receptorów – komórek czułych na światło. Są to pręciki czułe na światło niezależnie od jego długości, oraz czopki wyspecjalizowane do odbierania światła w trzech różnych zakresach. Światło barwne w innym stopniu oddziałuje na każdy z trzech rodzajów czopków, a informacja o różnicy jest przez nasz mózg interpretowana jako barwa światła. Taki sposób widzenia jest nazywany trichromatycznym.
Notes: <number>

## Slide 23
Człowiek posiada trzy rodzaje czopków, czułych na różne zakresy światła. Najczęściej w literaturze są one określane jako S,N i L.
400 450 500 550 600 650 700 nm
S M L
Notes: <number>

## Slide 24: Ultrafiolet
Źródłem promieniowania ultrafioletowego są ciała o bardzo wysokiej temperaturze (Słońce), oraz zjawiska fizyczne w atomach (spontaniczne powroty elektronów ze stanów wzbudzonych do podstawowych choć emisja następuje nie tylko w zakresie ultrafioletu).
Notes: <number>

## Slide 25
W solarium za powstanie opalenizny odpowiedzialny jest ultrafiolet o długości fali 280-400nm.
Notes: Powstawanie opalenizny jest reakcją skóry właśnie na promieniowanie ultrafioletowe, które jest częścią widma słonecznego. Ultrafiolet jak każde promieniowanie jonizujące jest szkodliwy dla organizmów żywych, jego nadmiar prowadzi do nadmiernego starzenia skóry, posiada także udowodnione działanie rakotwórcze. Skóra kiedy jest narażona na działanie ultrafioletu broni się przed nim wytwarzając barwnik keratynę, który odpowiada za brązowy kolor skóry, ale przed wszystkim intensywnie pochłania ultrafiolet chroniąc głębsze warstwy skóry przed jego działaniem.
<number>

## Slide 26
Promieniowanie ultrafioletowe o długości fali około 250nm, jest toksyczne dla bakterii i wirusów, dlatego jest stosowane w sterylizacji.
Nowoczesna stacja dezynfekcji wody z użyciem promieniowania ultrafioletowego
Lampa bakteriobójcza służąca do dezynfekcji sali szpitalnych
Notes: Lampy bakteriobójcze emitujące silne światło ultrafioletowe o długości około 250nm, są stosowane do dezynfekcji, o ile w przypadku dezynfekcji wody taka lampa jest umieszczona w zamkniętym pojemniku przez który przepływa woda ulegając dezynfekcji, lampy stosowane w szpitalach mają formę zwykłych świetlówek, trzeba pamiętać że ultrafiolet o takiej długości fali powoduje silne poparzenia skóry, zapalenie spojówek i uszkodzenie wzroku, dlatego zdarzają się przypadki poparzenia osób, które nieopatrznie znalazły się w pomieszczeniu w którym została włączona lampa bakteriobójcza. Takie lampy przede wszystkim emitują ultrafiolet, emisja w zakresie światła widzialnego jest niewielka obejmuje niewielkie trudno zauważalne świecenie w zakresie światła niebieskiego, które łatwo można przeoczyć.
<number>

## Slide 27: Promieniowanie X (rentgenowskie)
Podstawowym źródłem promieniowania X jest hamowanie rozpędzonych elektronów na jądrach ciężkich pierwiastków. Jest to promieniowanie jonizujące, przenikliwe i szkodliwe dla organizmów żywych.
Notes: Granica między promieniowaniem X a gamma jest dyskusyjna, granicę 250keV przyjmuje się umownie, inny podział dotyczy pochodzenia, za promieniowanie X uważa się to pochodzące z lamp rentgenowskich (hamowanie rozpędzonych elektronów na jądrach ciężkich pierwiastków, oraz widma emisyjne wywołane wybiciem z wewnętrznej orbity elektronu i zastępowaniu go elektronem z orbity zewnętrznej), natomiast za promieniowanie gamma to pochodzące z przemian jądrowych. Tu sprawa jest również dyskusyjna gdyż istnieją przemiany jądrowe generujące kwanty gamma o bardzo niskiej energii nawet rzędu 20keV a więc zakresu typowo rentgenowskiego (Szpitalne aparaty rentgenowskie wykorzystują do obrazowania najczęściej zakres 40-60keV). Generalnie procesy jądrowe mogą generować promieniowanie typowo rentgenowskie, które wówczas zwyczajowo nazywa się promieniowaniem gamma, natomiast za pomocą lamp rentgenowskich raczej trudno wytworzyć promieniowanie o energii większej niż 250keV choć nie jest to niemożliwe.
<number>

## Slide 28
Promieniowanie X wywołuje zaczernienie kliszy fotograficznej, ponadto dobrze przenika przez tkanki miękkie ludzkiego ciała zaś znacznie gorzej przez kości.
Zdjęcie RTG klatki piersiowej, widoczne kości oraz zwapnienia w obrębie płuc
Notes: <number>

## Slide 29: Promieniowanie gamma.
Powstaje w wyniku przemian jądrowych. Jest ono najbardziej przenikliwym i wysokoenergetycznym promieniowaniem elektromagnetycznym.
Notes: <number>

## Slide 30
Promieniowanie gamma jest szczególnie zabójcze dla szybko rozmnażających się komórek, zwłaszcza nowotworowych, dlatego jest wykorzystywane w radioterapii.
Aparat stosowany w radioterapii. Komórki nowotworowe są niszczony przez naświetlane promieniowaniem gamma wytwarzanym przez kobalt-60
Notes: <number>

## Slide 31
Wysokoenergetyczne promieniowanie gamma niesie w sobie do 5% energii wybuchu jądrowego i odpowiada za większość dawki pochłoniętej w momencie wybuchu. Jest najbardziej przenikliwe. Aby zredukować jego natężenie dwukrotnie potrzeba 30-50cm betonu.
Notes: Podczas eksplozji jądrowej powstaje promieniowanie alfa, beta i gamma, promieniowanie alfa ma zasięg w powietrzu kilu centymetrów i jest zatrzymywane przez kartkę papieru, promieniowanie beta w powietrzu posiada zasięg kilku maksymalnie kilkudziesięciu metrów, natomiast promieniowanie gamma praktycznie nie napotyka oporów w atmosferze. Ponieważ rozchodzi się z prędkością światłą i z łatwością przenika przez nawet grube betonowe ściany budynków, stanowi główny czynnik wywołujący chorobę popromienną na skutek bezpośredniego napromieniowania wybuchem jądrowym. Podczas użycia bomb atomowych w Hiroszimie i Nagasaki, większą dawkę promieniowania niosła w sobie nie sama eksplozja lecz opad radioaktywnego pyłu i popiołu a następnie deszczu, który nastąpił po eksplozji. W przypadku dostania się substancji radioaktywnych, do organizmu zachodzi odwrotna sytuacja im mniej przenikliwe promieniowanie tym gorzej. Jeśli rozpad nastąpi wewnątrz naszego organizmu kwant gamma z dużym prawdopodobieństwem opuści nasze ciało, cząstki alfa zostają całkowicie wyhamowane wewnątrz organizmu.
Przypadkiem zagrożenia jakie niesie promieniowanie gamma może być wypadek w brazylijskim mieście Goianii w 1987r, kiedy to z likwidowanego szpitala zostało skradzione źródło promieniowania służącego do radioterapii. Źródło miało formę kilku gram promieniotwórczego chlorku cezu-137, osłoniętego ok 100kg ołowianego płaszcza, który złodzieje pocięli w celu sprzedaży na złom. W efekcie czego zostało napromieniowane wiele osób (właściciel i pracownicy skupu złomu), 4 osoby zmarły a 22 wymagały długotrwałej hospitalizacji.
<number>

## Slide 32: Widmo fal elektromagnetycznych
Rozkład energii obserwowanych fal w funkcji ich długości nosi nazwę widma. Szczególne znaczenie ma widmo światła, gdyż kolejne zakresy oko ludzkie dostrzega jako różne barwy.
podczerwień
800
700
600
500
400
ultrafiolet
Notes: <number>

## Slide 33
Widmo ciągłe – emisja następuje w szerokim zakresie a zmiany natężenia promieniowania są łagodne.
Światło słoneczne posiada ciągłe widmo z nieznacznie zmieniającym się natężeniem którego maksimum odpowiada kolorowi żółtemu.
Notes: Ludzkie oko nie rozróżnia widma ciągłego od dyskretnego, nie ma znaczenia czy dana barwa jest złożona tylko z jednej długości fali, czy z całego przedziału odpowiadającego danej barwie. Kolor biały będący ciągłym widmem jest tak samo postrzegany jak złożony tylko z trzech częstotliwości odpowiadających maksymalnej czułości każdego z trzech rodzajów czopków w siatkówce oka. Dlatego możliwe jest tworzenie obrazów barwnych za pomocą jedynie trzech kolorów – nazywanych podstawowymi.
<number>

## Slide 34
Widmo liniowe (dyskretne) – emisja tylko w konkretnych częstotliwościach.
Zielony wskaźnik laserowy posiada widmo liniowe. Emisja następuje tylko w jednym zakresie 523 nm.
Notes: <number>

## Slide 35: ZAKOŃCZENIE PREZENTACJI
Notes: <number>