## Slide 1: Filtry w aparatach fotograficznych
Notes: <number>

## Slide 2
Notes: <number>

## Slide 3
Stosowanie filtrów w fotografii ma dwa aspekty, techniczny i artystyczny. Filtry stosowane w celach technicznych mają umożliwić wykonywanie dobrych jakościowo zdjęć w niekorzystnych warunkach, takich jak nierównomierny rozkład światła, odblaski czy duża wysokość nad poziomem morza. Filtry artystyczne, mają znaczenie raczej historyczne i są związane z fotografią analogową.
Notes: W przypadku fotografii cyfrowej można wykonać zdjęcie na przykład w formacie RAW, a następnie za pomocą oprogramowania „wywołać” je symulując zastosowanie dowolnego efektu artystycznego, który można było w fotografii analogowej osiągnąć za pomocą filtrów.
<number>

## Slide 4
Filtry UV
Nadmiar ultrafioletu powoduje prześwietlenie filmu przez co zdjęcie przybiera bardzo nienaturalny biało-niebieski odcień.
Ich zadaniem jest usuwanie z widma światła ultrafioletu. W fotografii analogowej ich stosowanie jest zalecane powyżej wysokości 1500m n.p.m. zwłaszcza w fotografii zimowej.
Notes: Filmy fotograficzne, posiadają warstwę stanowiącą filtr zatrzymujący ultrafiolet, jest ona jednak zoptymalizowana do warunków normalnych, ultrafiolet jest też mocno tłumiony przez szklaną optykę aparatu. Niemniej jednak przy intensywnym nasłonecznieniu wysoko w górach to nie wystarcza, trudno wówczas bez filtra UV (lub innego zawierającego także filtr UV) uniknąć na przykład nienaturalnie białego koloru nieba zamiast błękitu.
<number>

## Slide 5
Stosowanie filtrów UV o ile jest bardzo istotne w fotografii analogowej w fotografii cyfrowej jest dyskusyjne. Filtr Bayera pokrywający matryce jest przeźroczysty dla światła widzialnego natomiast zatrzymuje podczerwień i ultrafiolet. Dlatego filtr UV w aparacie cyfrowym stanowi raczej zbędny dodatek, którego funkcja ogranicza się do osłony soczewki przed osiadaniem kurzu i porysowaniem.
Notes: <number>

## Slide 6
Fale poprzeczne, a więc wszystkie fale elektromagnetyczne w tym także światło posiadają płaszczyznę drgań pola elektrycznego prostopadłą do kierunku rozchodzenia się fali.
Filtry polaryzacyjne
E
v
Notes: <number>

## Slide 7
O świetle niespolaryzowanym mówimy wtedy, kiedy każdy z kwantów światła drga w dowolnym kierunku. Polaryzacją nazywamy stan, w którym kierunek drgań jest ustalony.
Światło liniowo spolaryzowane
Światło niespolaryzowane
Notes: <number>

## Slide 8
Światło podczas odbicia od powierzchni dielektryka ulega częściowej polaryzacji.
α
α
β
Notes: Stopień polaryzacji jest zależy od kąta padania alfa, osiąga on maksymalną wartość wtedy kiedy pomiędzy promieniem odbitym i załamanym (kąt załamania beta zależy od różnicy współczynników załamania światła) występuje kąt prosty, kąt padania spełniający ten warunek nosi nazwę kąta Brewstera. Światło odbite pod kątem Brewstera jest całkowicie spolaryzowane. Dla granicy ośrodków powietrze-woda oraz powietrze-szkło, kąt Brewstera wynosi 50-60 stopni.
<number>

## Slide 9
Filtr polaryzacyjny pozwala:
Wygasić odblaski światła od gładkich powierzchni dielektryków (woda, szkło itp.)
Zwiększyć nasycenie barwy zieleni, przez wygaszenie światła słonecznego odbitego od powierzchni liści.
Zmniejszyć jasność nieba, zwiększając nasycenie błękitnego koloru.
Notes: W przypadku światła odbijającego się na przykład w kałuży pod ostrym kątem, skuteczność jest bardzo wysoka.
Filtr wygasza światło słoneczne oraz światło rozproszone pochodzące od nieba, które odbija się od powierzchni liści w szczególności kiedy są one wilgotne, pozostawiając składową światła, która rozproszona na głębszych strukturach liścia niesie zieloną barwę, spowodowaną absorpcją światła czerwonego i niebieskiego przez chlorofil.
Błękitny kolor nieba jest spowodowany rozpraszaniem Rayleighta, światła w atmosferze, zjawisku towarzyszy częściowa polaryzacja zależna od kierunku rozproszenia. Dlatego filtr polaryzacyjny udaje się „dostroić” tylko do niewielkiego fragmentu nieba, jeśli wykonać zdjęcie panoramiczne barwa nieba ulega zmianie, filtr tworzy na niebie miejsca jaśniejsze i ciemniejsze.
<number>

## Slide 10
Maksymalną eliminację światła odbitego uzyskujemy „dostrajając filtr”, poprzez jego obrót wokół osi i jednoczesną obserwacje uzyskiwanego efektu przez wizjer aparatu.
Notes: <number>

## Slide 11
Efekt zastosowania filtra polaryzacyjnego na przykładzie nieba i chmur.
Zastosowany filtr polaryzacyjny
Brak filtra
Notes: <number>

## Slide 12
Filtry neutralne służą zmniejszeniu ilości światła trafiającego do obiektywu bez zmiany jego składu widmowego i polaryzacji.
Filtry neutralne, barwne i artystyczne
Ułatwiają na przykład wykonywanie zdjęć z długim czasem naświetlania przy zbyt jasnym oświetleniu.
Notes: <number>

## Slide 13
Filtry barwne zmieniają skład widmowy światła, są obecnie stosowane głównie w fotografii analogowej i artystycznej, gdyż współczesne aparaty cyfrowe oraz oprogramowanie używane w obróbce zdjęć pozwalają na zmianę barw oraz korekcję tak zwanego balansu bieli w sposób całkowicie odwracalny.
Notes: Ludzki wzrok interpretuje wzajemny stosunek ilości światła czerwonego, zielonego i niebieskiego jako barwę. Barwa biała oznacza w przybliżeniu równe natężenie każdej ze składowych (odpowiada składowi widmowemu światła słonecznego w dzień), choć skala tego przybliżenia jest spora bo wzrok człowieka ma zdolność adaptacji – niejako dostrojenia się do otoczenia. Dlatego biała kartka oglądana w słoneczny dzień wydaje nam się tą samą białą kartką oglądaną przy świetle żarówki, choć światło żarówki zawiera kilkadziesiąt procent mniej składowej niebieskiej niż czerwonej. Biała kartka oglądana w świetle świeczki lub ogniska będzie miała jednak żółty kolor, gdyż wobec pomijalnej ilości światła niebieskiego nasze zdolności adaptacyjne się kończą. Aparat fotograficzny takiej zdolności nie posiada i jeśli wykonamy zdjęcia białej kartki w różnym oświetleniu i położymy je obok siebie, będzie miała ona zupełnie inny odcień. Dostrojenie filmu lub matrycy do danej barwy światła, nosi nazwę korekcji balansu bieli. W fotografii analogowej najczęściej stosowano filmy przystosowane do wykonywania zdjęć w słoneczny dzień – wówczas najwierniej oddawały kolory. Zdjęcie wykonane przy świetle żarówek (bez lampy błyskowej) posiadało czerwone zabarwienie, które można było eliminować odpowiednim filtrem. Aparaty cyfrowe posiadają możliwość automatycznej lub ręcznej korekcji balansu bieli (na przykład przez wybór rodzaju światła – słońce, chmury, żarówka, świetlówka itp), lub można taką korekcję wykonać po zapisaniu zdjęcia za pomocą programów graficznych.
<number>

## Slide 14
Filtry artystyczne zmieniają obraz wywołując określone efekty wizualne jak rozmycie, refleksy itp. Nieodwracalność procesu oraz alternatywna obróbka zdjęć za pomocą programów graficznych powoduje że filtry artystyczne są coraz rzadziej stosowane w fotografii cyfrowej.
Filtr gwiazdkowy (krzyżowy) oraz efekt wizualny.
Notes: <number>

## Slide 15
Są to filtry o niejednolitej skali działania. Obecnie najczęściej stosuje się filtry połówkowe neutralne w których zastosowano przyciemnienie zmieniające się liniowo, lub z wyraźną linią podziału. Jest to proste narzędzie pozwalające zredukować zbytnią różnicę w jasności szczegółów, na przykład ziemi i nieba lub śniegu i skał.
Filtry połówkowe
Notes: <number>

## Slide 16
Kwadratowy filtr połówkowy o jednostajnym przejściu, umożliwiający przesuwanie oraz obracanie podziału.
Notes: Filtry te były masowo stosowane w fotografii analogowej, rozpiętość rejestrowanych ilości światła przez matryce cyfrowe przewyższa obecnie rozpiętość tonalną filmów fotograficznych, zastosowanie filtru jest nieodwracalne, w odróżnieniu od obróbki zdjęć cyfrowych, oraz innych rozwiązań pozwalających na zwiększenie rozpiętości tonalnej takich jak fotografia w technice HDR. W związku z czym obecnie obserwuje się tendencję zanikową w stosowaniu filtrów połówkowych.
<number>

## Slide 17: ZAKOŃCZENIE PREZENTACJI
Notes: <number>