## Slide 1: Sposoby oczyszczania wody
Magdalena Kuś
Notes: <number>

## Slide 2: Plan prezentacji
Leczyć, czy zapobiegać?
Samooczyszczanie rzek
Podstawowe pojęcia
Sposoby oczyszczania wody
* metody mechaniczne
* metody biologiczne
* metody chemiczne

## Slide 3: Leczyć czy zapobiegać?
Najlepszym sposobem ochrony jakości wody jest niedopuszczenie do jej zanieczyszczenia!
Niektóre skutki zanieczyszczeń są nieodwracalne, np. utrata zdrowia, zanik gatunków roślin i zwierząt, trwała degradacja krajobrazu.
To prawda, że zapobieganie degradacji wód jest drogie, ale jest jednak niepomiernie tańsze od kosztów związanych z naprawą zaistniałej już sytuacji.

## Slide 4: Samooczyszczanie rzek
Zanieczyszczenie rzek nie jest stanem nieodwracalnym.
Rzeki posiadają zdolność do tzw. samooczyszczania się, które jest procesem przekształcania związków organicznych w prostsze związki nieorganiczne przy współudziale mikroorganizmów. Aby zachodził on prawidłowo z wody i powietrza musi być pobierany tlen.
Procesy, które zachodzą podczas samooczyszczania to:
Mineralizacja substancji organicznych – bakterie tlenowe i beztlenowe. Glony i pierwotniaki dostarczają w wyniku fotosyntezy tlen do wody.
Sedymentacja zawiesin – fizyczny proces stopniowego opadania zanieczyszczeń i stabilizacji ich na dnie.
Adsorpcja – zatrzymanie substancji na granicy faz: stałej i ciekłej.
Rozcieńczanie – dopływ czystych wód rozcieńcza zanieczyszczenia i natlenia wodę

## Slide 5: Podstawowe pojęcia
Uzdatnianie – przywracanie wodzie walorów pozwalających na jej spożycie bądź użytkowanie.
Oczyszczanie - przywracanie wodzie takiej jakości, by mogła być zwrócona środowisku bez pogorszenia jakości tego środowiska.

## Slide 6: Sposoby oczyszczania wody
Oczyszczanie wody z zanieczyszczeń może zachodzić na trzy główne sposoby, zwane także stopniami oczyszczania:
Oczyszczanie mechaniczne
Oczyszczanie biologiczne lub chemiczne
Oczyszczanie biologiczne z usuwaniem substancji biogennych (związków azotu i fosforu)
Odnowa wody

## Slide 7: Uproszczony schemat oczyszczania wody w oczyszczalni

## Slide 8: Stopień pierwszy – oczyszczanie mechaniczne
Służy do usuwania większych ciał pływających, łatwo opadających zawiesin, olejów, tłuszczów i cząstek o średnicy większej niż 0,1 mm. Najczęstsze procesy zachodzące w tej fazie to:
Cedzenie – przepływ strumienia cieczy przez sita i kratownice
Flotacja – oczyszczanie wody poprzez wytworzenie piany. Tworzące ją pęcherzyki powietrza unoszą na powierzchnię zanieczyszczenia
Sedymentacja – opadanie cząstek zanieczyszczeń na dno

## Slide 9: Stopień drugi – oczyszczanie biologiczne lub chemiczne
Metody biologiczne polegają na rozkładzie zanieczyszczeń w procesach utleniania przy udziale mikroorganizmów. Główne z nich to:
metoda złoża zraszanego – za złoże biologiczne, które pełni funkcję filtru glebowego, rozprowadzana jest zanieczyszczona woda. Bakterie tlenowe, które zasiedlają złoże, utleniają i mineralizują zanieczyszczenia.
metoda komór osadu czynnego – zanieczyszczona woda doprowadzana do komory jest zaszczepiana osadem czynnym, na który składają się m.in. bakterie tlenowe. Intensywne mieszanie w komorach natlenia wodę i sprzyja szybszej mineralizacji.

## Slide 10
Metody chemiczne – polegają na dodaniu do zanieczyszczonej wody substancji chemicznych tworzących łatwo strącalne związki. Są to tzw. koagulanty, a najczęściej stosowane są sole żelaza i glinu. Mogą one być dodawane przed osadnikami wstępnymi lub równocześnie z procesami biologicznymi.
Mniejsze cząstki zanieczyszczeń muszą ulec koagulacji i flokulacji.
Koagulacja – dodanie do zanieczyszczonej wody koagulanta, który zawiera jony dodatnie neutralizujące ujemny ładunek cząstek zawiesiny. Dzięki temu zlikwidowane zostaje zjawisko wzajemnego odpychania się cząstek koloidalnych
Flokulacja – dochodzi do niej po powolnym mieszaniu koagulanta z wodą. Tworzą się wówczas tzw. kłaczki (flocks), które opadają na dno zbiornika

## Slide 11: Stopień trzeci – oczyszczanie biologiczne z usuwaniem biogenów
Opiera się na zachodzeniu reakcji chemicznych, w wyniku których związki azotu i fosforu są rozkładane do prostszych postaci. Procesy te dokonują się dzięki bakteriom lub za pomocą związków chemicznych
Rozkład azotu:
Nitryfikacja
Denitryfikacja
Rozkład fosforu:
Defosfatacja

## Slide 12
Nitryfikacja
Wynik działania bakterii Nitrosomonas i Nitrobacter
2 NH4+ + 3 O2 4 H+ + 2 H2O + 2 NO2- (Nitrosomonas)
2 NO2- + O2 2 NO3- (Nitrobacter)
Denitryfikacja
Redukcja azotu przy udziale bakterii Achromobacter, Aerobacter, Bacillus
NO3- NO2- NO N2O N2

## Slide 13
Defosfatacja
Jest procesem usuwania fosforu. Realizowana jest poprzez strącanie solami glinu, żelaza lub wapnem. Mogą być także wykorzystywane bakterie Acinetobacter, Arthrobacter, Globiformis.

## Slide 14: Stopień czwarty – odnowa wody
Jest to proces, w wyniku którego otrzymuje się wodę zdatną do ponownego użycia.
Przykładowe metody wykorzystywane w tym procesie to:
Filtracja
Adsorpcja
Wymiana jonowa
Odwrócona osmoza
Elektrodializa

## Slide 15: Skuteczność metod oczyszczania wody
L.p. | Rodzaj zanieczyszczenia | Po 1 stopniu | Po 2 stopniu | Po 3 stopniu | Po 4 stopniu
1 | Cząstki stałe | Minimalnie | Brak | Brak | Brak
2 | Rozpuszczone substancje chemiczne | Obecne | Mało | Minimalnie | Minimalnie
3 | Fosfor | Obecne | Obecne | Minimalnie | Minimalnie
4 | Azot | Obecne | Obecne | Minimalnie | Minimalnie
5 | Bakterie chorobotwórcze | Obecne | Mało | Minimalnie | Minimalnie
6 | Wirusy | Obecne | Obecne | Obecne | Minimalnie

## Slide 16: Alternatywne sposoby oczyszczania wody
Inne sposoby oczyszczania wody wykorzystują zdolności ekosystemów do rozkładu, mineralizacji, sorpcji i sedymentacji zanieczyszczeń. Niektóre z nich to:
Pola filtracyjne
Stawy glonowo – bakteryjne
Oczyszczalnie hydrobotaniczne

## Slide 17: Dziękuję za uwagę
Notes: <number>