## Slide 1: Recykling organiczny
dr Elżbieta Ćwioro
Notes: <number>

## Slide 2: Spis treści
Zarys problematyki odpadów komunalnych
Segregacja podstawą w recyklingu
Recykling organiczny
Prewencja to także świadome zakupy
Kompostowanie
Fermentacja metanowa
Kompostowanie a fermentacja

## Slide 3
Odpady organiczne stanowią 50 procent odpadów na wysypisku, przy czym, należy podkreślić, że składowanie nie jest recyklingiem.
Węgiel i wodór stanowią 90 procent tej masy odpadów komunalnych dlatego podjęte są próby przekształcenia tych odpadów tak, aby odzyskać energię – recykling materiałowy i energetyczny.
Recykling materiałowy i energetyczny wymaga jednak odpowiedniej, wydajnej infrastruktury, która tak dużą ilość materii doprowadzi do postaci surowców wtórnych.
Nie ma też takiej ilości zakładów, które tak dużą ilość surowców wtórnych są w stanie zamienić w produkty, wyroby.
Zarys problematyki odpadów komunalnych

## Slide 4: Segregacja podstawą w recyklingu
Zanim odpady trafią na składowisko bądź zostaną poddane innym procesom unieszkodliwiania, posiadacz zobowiązany jest w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, w tym biologicznemu (Art. 7 ustawy o odpadach).
Tak brzmią przepisy. W Polsce podjęto próby wprowadzenia tych przepisów do życia codziennego. Próby egzekwowania przepisów w gminach są szeroko dyskutowane, rezultat na razie jest, niestety, niewielki.
Przykład z krajów, z którymi sąsiadujemy: brązowe lub zielone pojemniki na odpady organiczne! A zatem dokładna segregacja jest możliwa!

## Slide 5: Recykling organiczny
Recykling organiczny określony został w ustawie o odpadach, jako obróbkę tlenową, w tym kompostowanie lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach, przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna.
Do biologicznych metod przetwarzania odpadów należą procesy:
kompostowania,
fermentacji,
procesy mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
http://www.rewolucjawsmieciach.pl/index.php?id=439

## Slide 6: Segregacja odpadów organicznych w gospodarstwach domowych

## Slide 7: Podstawą recyklingu (organicznego) jest segregacja…
„ Pocztówka z krajów zachodnich”

## Slide 8: Udział recyklingu w zagospodarowywaniu odpadów
W tym także

## Slide 9: Prewencja to także świadome zakupy
http://miladybea.wordpress.com/2012/03/18/nie-wyrzucaj-powietrza/

## Slide 10: Kompostowanie
Proces kompostowania jest kontrolowanym, biologicznym i stabilizowaniem rozkładem substancji organicznych w warunkach tlenowych, które prowadzą do wzrostu temperatury materiału w wyniku procesów biologicznych.
Kompostowanie jest zbliżone do procesów zachodzące w naturalnych ekosystemach:
obumarłe organizmy roślinne, zwierzęce, organiczne odpady
destruenci
Proste składniki mineralne, dwutlenek węgla, woda

## Slide 11: Kompostowanie
Odpady organiczne
Mikroorganizmy
O2
ciepło
H2O
kompost
Rys . Opracowanie własne

## Slide 12: Rodzaje odpadów dla metod biologicznego przetwarzania
Do biologicznego przetwarzania nadają się odpady z:
leśnictwa, rybołówstwa, rolnictwa, sadownictwa;
przetwórstwa drzewnego, przemysłu skórzanego, futrzarskiego, tekstylnego;
organiczne odpady przemysłu spożywczego, organiczne (wyselekcjonowane) frakcje odpadów komunalnych
osady ściekowe

## Slide 13: Wymagania dla odpadów do biologicznego recyklingu
Odpady powinny być dokładnie scharakteryzowane:
Powinno być znane ich pochodzenie, właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne (biotoksyczność)
Kontrolowanie jakości surowca, który ma być poddany kompostowaniu jest najistotniejszym krokiem do otrzymania produktu końcowego (kompostu do dalszego wykorzystania)
Produkt końcowy (kompost) powinien być możliwie
najwyższej jakości, bezpiecznej dla środowiska

## Slide 14: Kompostowanie przebiega w czterech fazach (proces egzotermiczny)
I faza
Faza wzrastania temperatury (mezofilna) trwa kilka dni
Faza dojrzewania, następuje wychładzanie , aktywne są dżdżownice ,roztocza (makrofauna), może trwać kilka miesięcy
Faza przemian, trwa dalsze kilka tygodni. Aktywne bakterie i grzyby.
Rozkładane są trudne materiały, celuloza, lignina, woski, żywice
Objętość odpadów zmniejsza się wyraźnie
Faza intensywnego kompostowania
(termofilna) do kilku tygodni
powstają: amoniak, CO2, woda
Opracowanie własne

## Slide 15: Stopniowe zasiedlanie kompostu przez mikro i makoorganizmy
bakterie
II Grzyby,
Konkurują z bakteriami
Zaczynają dominować, gdy masa wysusza się
III dżdżownice, roztocza
Opracowanie własne

## Slide 16: Temperatura w kompostowaniu
Z mikrobiologicznego punktu widzenia, temperatura nie powinna przekraczać 50 – 55 stopni Celsjusza
Poziom temperatury i czas utrzymywania wysokiej temperatury decyduje o zniszczeniu drobnoustrojów chorobotwórczych, które mogą być obecne w substratach przygotowanych do kompostowania.
Ciepło wydzielane podczas kompostowania dezaktywuje enzymy mikroorganizmów, a nawet może je nieodwracalnie unieczynnić (wysokość temperatury oraz czas ekspozycji)

## Slide 17: Tlen w kompostowaniu
Mikroorganizmy w kompostowaniu wymaga tlenu. Bez tego gazu wymierają, a ich miejsce zajmują komórki beztlenowe.
Stężenie tlenu wewnątrz pryzm 12 – 16 procent.
Pryzmy bogate w azot wymagają najwięcej tlenu (konieczne jest napowietrzanie).

## Slide 18: Fermentacja metanowa

## Slide 19: Fermentacja metanowa faza I (hydroliza)
Nierozpuszczalne polimery są przetwarzane przez enzymy bakterii hydrolizujących (enzymy: amylaza, proteaza, lipaza), do rozpuszczalnych monomerów i dimerów
Powstają cukry proste, aminokwasy i kwasy tłuszczowe.

## Slide 20: Fermentacja metanowa faza II (zakwaszania)
O rodzaju produktów tej fazy decyduje ilość wodoru, im wyższe stężenie, tym więcej powstaje mniej zredukowanych produktów
Tak zwane odpływy z tej fazy odznaczają się bardzo silnym zapachem

## Slide 21: Mikroorganizmy I i II fazy to obligatoryjne i fakultatywne beztlenowce
Bakterie fakultatywne mogą zużywać w czasie fermentacji tlen, który przedostał się tam przypadkowo, przy dozowaniu substratu.
Bakterie fakultatywne stwarzają środowisko obligatoryjnym beztlenowcom.

## Slide 22: Kompostowanie a fermentacja
„Kompostowanie jest zaliczane do wysokosprawnych technologii przetwarzania odpadów od ponad 30 lat.
Jest to dominująca technologia, jeśli chodzi o praktyczne zastosowanie, a jej rozwój odpowiada współczesnemu stanowi techniki.
W okresie od 1990 do 1999 przepustowość w Europie wzrosła z 500 do 7512 tys. ton.”
http://www.toensmeier.pl/index.php/publisher/file/action/view/frmAssetID/16

## Slide 23: Kompostowanie a fermentacja
„Fermentacja w przeciwieństwie do kompostowania, była uważana
do około 1995 roku za technologię niedostatecznie rozpoznaną i drogą. Większość inwestorów budowało instalacje tlenowe do przetwarzania odpadów, wybierając mniejsze ryzyko i mniejsze koszty inwestycyjne.
Rozwój technologii fermentacji oraz dane eksploatacyjne uzyskiwane z różnych instalacji, coraz dłużej eksploatowanych, pokazywały, że beztlenowa obróbka może mieć konkurencyjne koszty i godne zaufania osiągnięcia”.
http://www.toensmeier.pl/index.php/publisher/file/action/view/frmAssetID/16

## Slide 24: Dziękuję za uwagę
Notes: <number>