## Slide 1: Wynalazki służące geografii
Urządzenia mierzące wielkości parametrów środowiska naturalnego
Notes: Domeną nauki zawsze było odkrywanie świata praw nim rządzących, niezbędnym narzędziem służącym wymianie informacji między badaczami oraz przekazu wiedzy dalszym pokoleniom było pismo. Aby opisać zjawiska występujące w otaczającej nas przyrodzie trzeba zastosować jakąś skale porównawczą nie wystarczy napisać że np. jest zimno, dlatego przez lata uczeni starali się wprowadzać jednostki miar oraz budować przyrządy za pomocą których będą mogli te parametry mierzyć. Nie trudno mierzyć na przykład długość, od starożytności dokonywano tego odmierzając ilość „stóp” czy „łokci”, jako że wszyscy nie posiadamy takiej samej długości stopy czy przedramienia w średniowieczu pojawiła się już sankcjonowana prawnie standaryzacja i wzorce stąd na przykład wzorzec długości łokcia z krakowskich sukiennic. Ale jak prosto zmierzyć temperaturę, wilgotność czy coś tak nieuchwytnego jak ciśnienie atmosferyczne?
<number>

## Slide 2: Temperatura i termometr
Każdy z nas odczuwa temperaturę, ludzie od czasów prehistorycznych znali skutki jej zmian takie jak: zamarzanie, wrzenie wody czy topienie metali. Już w starożytności używano „stopni ciepła” określanych całkowicie subiektywnie.
Notes: <number>

## Slide 3
Pierwszy termometr, który znalazł praktyczne zastosowanie został skonstruowany dość późno bo na początku XVIII w przez holenderskiego uczonego Gabriela Fahrenheita.
Notes: Gabriel Fahrenheit urodził się w Gdańsku w niemieckiej rodzinie mieszczańskiej, ale całe dorosłe życie spędził w Holandii gdzie wyjechał z rodzicami. Termometr składał się z zbiorniczka z rtęcią połączonego z wąską rurką (kapilarą), zmiana temperatury powodowała zmianę objętości rtęci i podnoszenie się lub opadanie jej poziomu w rurce. Ta konstrukcja jest stosowana do dziś.
<number>

## Slide 4
Skala temperatury Fahrenheita
Notes: Skala Fahrenheita była pierwszą naukową skalą, używane wcześniej „stopnie ciepła” wynikały jedynie z subiektywnej oceny, skala Romera wprawdzie powstała wcześniej ale z racji że nie było wówczas termometrów stopnie wyznaczało się jedynie w poparciu o kilka punktów charakterystycznych.
<number>

## Slide 5
W połowie XVIII wieku szwedzki uczony Andres Celsius zaproponował inną skalę w której za 0o przyjęto topnienie lodu, za 100o wrzenie wody. Skala Celsjusza szybko wyparła w Europie kontynentalnej skalę Fahrenheita, która pozostała obowiązującą skalą w Imperium Brytyjskim, dzięki czemu do dziś możemy spotkać się z nią w Anglii, USA czy Australii.
Notes: <number>

## Slide 6
Skala temperatury Celsjusza
Notes: <number>

## Slide 7
Cieczowe – zasada działania opiera się na zmianie objętości cieczy wraz ze zmianą temperatury, są to termometry amatorskie, medyczne oraz laboratoryjne.
Rodzaje termometrów
Notes: <number>

## Slide 8
Bimetaliczne – działają w oparciu o deformacje paska wykonanego z dwóch różnych metali, są to najczęściej amatorskie termometry domowego użytku.
Notes: <number>

## Slide 9
Elektroniczne – wykorzystują różnego typu czujniki przykładowo termopary (złącza elektryczne wykonane z dwóch metali) lub metale i półprzewodniki których opór elektryczny zależy od temperatury.
Notes: <number>

## Slide 10: Ciśnienie atmosferyczne i barometr
Ciśnienia atmosferycznego nie jesteśmy w stanie odbierać zmysłami tak jak temperatury. Pierwszy barometr został skonstruowany przypadkowo przez Evangelistę Toricellego w połowie XVI w. a więc kilkadziesiąt lat wcześniej niż termometr.
Notes: W ówczesnych czasach do wypompowywania wody z kopalni zaczęto wykorzystywać pierwsze pompy parowe, przy tym dokonano niewytłumaczalnego wówczas odkrycia że taka pompa kiedy znajduje się na dole może wypompowywać wodę na dowolną wysokość , natomiast gdy znajduje się na powierzchni ziemi może zassać wodę tylko na wysokość około 2 pięter.
<number>

## Slide 11
Toricelli zaobserwował że w zamkniętej próbówce umieszczonej do góry dnem w
naczyniu z rtęcią poziom rtęci opada na pewną stałą wysokość (około 76cm) niezależnie od kształtu, średnicy czy długości, a nad rtęcią tworzy się próżnia.
Notes: <number>

## Slide 12
Zjawisko to zostało wyjaśnione przez Pascala, jako wypieranie rtęci przez ciśnienie atmosferyczne. Zaobserwował on ponadto, że ciśnienie to nie jest stałe i zmienia się w niewielkim zakresie wraz ze zmianami pogody, oraz spada wraz ze wzrostem wysokości. Odkrycie to dało początek budowie barometrów i obserwacjom meteorologicznym.
Notes: Próżnia Toricellego powstaje nad każdą cieczą i dowolną ciecz można wykorzystać do budowy takiego barometru, wysokość słupa cieczy zależy od grawitacji i ciężaru cieczy, dla wody jest to około 9.8m, rtęć jest ponad 13 razy cięższa od wody co znacznie redukuje wysokość słupa do około 76cm. W wodzie też dość dobrze rozpuszcza się powietrze a zwłaszcza zawarty w nim dwutlenek węgla, gazy te z czasem wydzielą się z wody do próżni powodując obniżenie słupa wody i zafałszowanie wskazywanego ciśnienia. Rozpuszczalność gazów w rtęci jest pomijalna, dlatego więc stosowane są wyłącznie barometry rtęciowe.
<number>

## Slide 13
Jednostkę ciśnienia z racji sposobu odczytu jako wysokości słupa rtęci nazywano torem Tr lub mmHg
Obecnie do określania ciśnienia stosuje się jednostkę układu SI, Pascal, przy czym ciśnienie atmosferyczne podaje się zwykle w hektopascalach hPa.
Notes: <number>

## Slide 14
Inną konstrukcję mają barometry membranowe, mniej dokładne ale małe i proste w budowie.
Mechanizm przenoszący odkształcenia
membrany na wskazówkę
Puszka z próżnia
Zamknięta ruchomą
membraną
Notes: Sercem takiego układu jest hermetyczna metalowa puszka z próżnią, zamknięta ruchomą membraną. Nacisk powietrza na membranę jest równoważony przez sprężynę, której odkształcenia spowodowane zmianami ciśnienia są przenoszone przez mechanizm na wskazówkę.
<number>

## Slide 15
Ciśnienie zależy ściśle od wysokości a barometr wyskalowany tak aby podawał wysokość na jakiej się znajdujemy nosi nazwę altymetru lub wysokościomierza barycznego i stanowi
jeden z podstawowych przyrządów nawigacyjnych stosowanych w lotnictwie.
Notes: <number>

## Slide 16
Altymetr jest również przydatny podczas wycieczek wysokogórskich, choć coraz częściej jest zastępowany przez GPS.
Notes: Wysokościomierz ma wbrew pozorom dużą dokładność rzędu 1-2m, mogącą przekraczać dokładność turystycznych odbiorników GPS, które wskazują wysokość około trzy razy mniej dokładnie niż położenie, nie wymaga zasilania, działa także w lesie czy jaskini. Ma jednak zasadniczą wadę wymaga skalowania, gdyż wraz ze zmianą pogody zmienia się ciśnienie co zafałszowuje odczyt. Gwałtowny spadek ciśnienie spowodowany przejściem burzy może w ciągu kilkudziesięciu minut zafałszowac wskazywaną wysokość nawet o ponad 100m czego możemy nie być świadomi.
<number>

## Slide 17
Ponieważ nie wszystkie miejscowości leżą na poziomie morza, podawanie w prognozach pogody faktycznego ciśnienia byłoby uciążliwe (trzeba by także podawać wysokość), dlatego mierzoną faktycznie wartość przelicza się na ciśnienie znormalizowane (zredukowane) na poziom morza i ta wartość jest podawana we wszystkich prognozach pogody.
Notes: <number>

## Slide 18
Średnie ciśnienie na różnych wysokościach
Miejscowość | Wysokość [m] | Ciśnienie [hPa] | 
Gdańsk | 0 | 1013 | 100%
Kraków | 200 | 985 | 97%
Zakopane | 900 | 860 | 85%
Kasprowy Wierch | 2000 | 795 | 78%
Rysy | 2500 | 747 | 74%
Elbrus | 5600 | 506 | 50%
Mt Everest | 8848 | 310 | 31%
Notes: Trzeba pamiętać że domowe barometry czy amatorskie stacje meteorologiczne wymagają przeskalowania (w elektronicznych po prostu wpisuje się wysokość) jeśli mieszkamy w górskich miejscowościach gdyż wynik będzie mocno zafałszowany.
<number>

## Slide 19: Wiatr i anenometr
Pierwsza skala określająca siłę wiatru to skala Beauforta, wprowadzona na początku XIX w i używana przez Brytyjską Flotę Królewską.
Notes: Skala ta opierała się nie na pomiarze siły wiatru lecz na obserwacji zjawisk początkowo fal morskich, później kiedy zaadaptowano ją do obserwacji meteorologicznych także zachowania np. gałęzi drzew itp. Skala ta ulegała wielu zmianom, i w połowie XX w kiedy faktyczną prędkość wiatru powszechnie mierzono już za pomocą anenometrów, dla skali określono zakres prędkości.
<number>

## Slide 20
Anenometr (wiatromierz) to przyrząd mierzący prędkość wiatru lub także jego kierunek. Za pierwowzór tych urządzeń można uznać wiatrowskazy montowane na dachach domów już w średniowieczu.
Notes: <number>

## Slide 21
Współczesne anenometry (wiatromierze amatorskie jak i profesjonalne stosowane w stacjach meteorologicznych) mierzą siłę wiatru najczęściej, przez pomiar prędkości z jaką wiatr porusza ruchomym elementem w kształcie wiatraka lub półokrągłych czaszy. Prędkość wiatru dzisiaj mierzy się bezpośrednio i podaje w metrach na sekundę [m/s] lub kilometrach na godzinę [km/h] lub węzłach gdzie jeden węzeł to 1,852 km/h.
Notes: Węzeł jest anglosaską pozaukładową jednostką prędkości, odpowiada jednej mili morskiej (1852m) na godzinę.
<number>

## Slide 22
Prosty mechaniczny anenometr używany przez żeglarzy amatorów.
Notes: <number>

## Slide 23
Anemometr profesjonalny
Notes: Obecnie w profesjonalnych stacjach pogodowych używa się także innych anenometrów nie posiadających ruchomych elementów, które mierzą prędkość wiatru w inny sposób, na przykład za pomocą ultradźwięków, czy pomiaru stopnia wychładzania żarnika, spadku ciśnienia w przewężonej rurce i innych elektronicznych przyrządów pomiarowych.
<number>

## Slide 24: Wilgotność i higrometr
Najprostsze higrometry wykorzystują wydłużenie materiałów takich jak odtłuszczone włosy lub włókna syntetyczne.
Włos
Wskazówka przymocowana do włosa
Śruba służąca regulacji naciągu włosa
Notes: Wilgotności czyli zawartości pary wodnej w powietrzu nie odczuwamy bezpośrednio zmysłami, natomiast pośrednio jesteśmy w stanie określić czy powietrze jest wilgotne czy suche, na przykład oceniając czy się pocimy, czy odczuwamy suchość w ustach itp.
<number>

## Slide 25
Ten rodzaj higrometrów ma niewielką dokładność, wyniki nie są powtarzalne i zmieniają się w czasie, dlatego pierwszym dokładnym higrometrem był opracowany w XIX w. psychrometr.
Notes: <number>

## Slide 26
Urządzenie to składa się z dwóch termometrów, jeden jest suchy, drugi owinięty tkaniną, która jest stale zwilżana. Parowanie wody obniża temperaturę, a jego szybkość zależy od wilgotności powietrza. Metoda ta okazała się na tyle dokładna że była stosowana praktycznie do dzisiaj.
Notes: Na fotografii szkolny demonstracyjny psychrometr z tabelą do odczytywania wilgotności na podstawie odczytanej różnicy temperatur.
<number>

## Slide 27: Deszczomierz
Urządzenia mierzące opad, są zbudowane tak że deszcz spadający do odkrytego naczynia przypominającego lejek o znanej powierzchni, spływa do zamkniętego naczynia uniemożliwiającego wysychanie i wyposażonego w podziałkę pozwalającą odczytywać wielkość opadu. Opad podaje się w wysokość słupa wody, przykładowo w mm lub w kg/m2 gdzie 1mm=1kg/m2
Notes: Obecnie znajdują się w użyciu automatyczne, bezobsługowe deszczomierze gdzie pomiar opadu jest wykonywany w dowolnych odstępach czasu przez elektroniczne czujniki, nie jest też wymagana wylewanie wody z pojemnika, a jedynie okresowe doglądania i czyszczenia z np. liści czy martwych owadów.
<number>

## Slide 28
Współczesny deszczomierz elektroniczny
Tradycyjny deszczomierz na Kasprowym Wierchu
Notes: Obecnie znajdują się w użyciu automatyczne, bezobsługowe deszczomierze gdzie pomiar opadu jest wykonywany w dowolnych odstępach czasu przez elektroniczne czujniki, nie jest też wymagana wylewanie wody z pojemnika, a jedynie okresowe doglądania i czyszczenia z np. liści czy martwych owadów.
<number>

## Slide 29
Stacja meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Notes: <number>

## Slide 30
Przykładowe wskazania stacji meteo Miejskiego zarządu Dróg powiatowych w Krakowie
Notes: <number>

## Slide 31
Przykładowy meteogram dla Krakowa, wykonany przez ICM Uniwersytetu Warszawskiego
Notes: <number>

## Slide 32: ZAKOŃCZENIE PREZENTACJI
Notes: <number>