## Slide 1: Systemy zapisu barw RGB, CMYK
Widmo fal elektromagnetycznych obszar widzialny, mieszanie barw
Notes: <number>

## Slide 2: Fale elektromagnetyczne
Fale elektromagnetyczne są rozchodzącym się w przestrzeni zaburzeniem pola elektromagnetycznego. Zmiana wartości pola magnetycznego wywołuje zmianę pola elektrycznego. Z kolei zmiana pola elektrycznego wywołuje zmianę tych pól. Cykliczna zmiana o określonym czasie trwania – okresie rozchodząca się w przestrzeni jest nazywana falą elektromagnetyczną.
Notes: <number>

## Slide 3
c=299 792 458 m/s
W przybliżeniu c=300 tys. km/s
Fale elektromagnetyczne, (niezależnie od częstotliwości) w próżni rozchodzą się prostoliniowo ze stałą prędkością, niezależną od układu odniesienia.
Prędkość ta jest nazywana prędkością światła w próżni i jest jedną z najważniejszych stałych w fizyce.
Notes: Nazwa „prędkość światła w próżni” nie odnosi się tylko do światła, dokładnie z taką samą prędkością poruszają się na przykład fale radiowe, wynika raczej z kontekstu historycznego, gdyż światło z racji że jest odbierane przez nasz wzrok bezpośrednio było najwcześniej zbadanym rodzajem fal elektromagnetycznych.
<number>

## Slide 4
Notes: <number>

## Slide 5: Widmo fal elektromagnetycznych
Rozkład energii obserwowanych fal w funkcji ich długości nosi nazwę widma. Szczególne znaczenie ma widmo światła, gdyż dostrzegana barwa światła zależy od jego częstotliwości.
podczerwień
800
700
600
500
400
ultrafiolet
Notes: <number>

## Slide 6
Widmo ciągłe – emisja następuje w szerokim zakresie a zmiany natężenia promieniowania są łagodne.
Światło słoneczne posiada ciągłe widmo z nieznacznie zmieniającym się natężeniem którego maksimum odpowiada kolorowi żółtemu.
Notes: Ludzkie oko nie rozróżnia widma ciągłego od dyskretnego, nie ma znaczenia czy dana barwa jest złożona tylko z jednej długości fali, czy z całego przedziału odpowiadającego danej barwie. Kolor biały będący ciągłym widmem jest tak samo postrzegany jak złożony tylko z trzech częstotliwości odpowiadających maksymalnej czułości każdego z trzech rodzajów czopków w siatkówce oka. Dlatego możliwe jest tworzenie obrazów barwnych za pomocą jedynie trzech kolorów – nazywanych podstawowymi.
<number>

## Slide 7
Widmo liniowe (dyskretne) – emisja tylko w konkretnych częstotliwościach.
Zielony wskaźnik laserowy posiada widmo liniowe. Emisja następuje tylko w jednym zakresie 523 nm.
Notes: <number>

## Slide 8
Zakres światła widzialnego wynika z ewolucyjnego przystosowania wzroku do maksimum natężenia widma słonecznego.
Długość fali w µm
Gęstość mocy promieniowania
Emitowane przez Słońce
Docierające do powierzchni Ziemi
Notes: <number>

## Slide 9
Ludzki wzrok odbiera niezależnie trzy zakresy światła za pomocą trzech rodzajów receptorów - czopków typu S,N i L.
400 450 500 550 600 650 700 nm
S M L
Notes: Światło o różnej długości fali w innym stopniu oddziałuje na każdy z rodzajów czopków, wzajemny stosunek sygnału jest przez nasz mózg interpretowany jako kolor. Taki rodzaj widzenia nosi nazwę widzenia trichromatycznego i jest charakterystyczny dla ludzi oraz niektórych ssaków naczelnych. Powszechnie uważa się że czopki odbierają światło czerwone, zielone i niebieskie – taką interpretacje używa się w palecie kolorów RGB. W rzeczywistości zakresy czułości są dość szerokie a ich maksima przypadają mniej więcej na barwę niebiesko-fioletową dla czopków S, zieloną dla czopków M i żółtoczerwoną dla czopków L. Przykładowo światło o długości 630nm, jest przez nas odbierane jako intensywna czerwień, padając na siatkówkę da minimalną odpowiedź czopków S, natomiast moc sygnału pochodząca z czopków L będzie najsilniejsza, 2-3 razy silniejsza niż sygnał z czopków M. Taki układ sygnałów interpretujemy jako kolor krwistoczerwony.
<number>

## Slide 10
Mózg człowieka rejestrując różnice w postrzeganiu danej barwy, a więc składu widmowego światła pomiędzy trzema rodzajami czopków, tworzy wrażenie widzenia barwnego. Gama barw rozróżniana przez człowieka jest naszym subiektywnym wrażeniem wzajemnych proporcji między trzema kolorami podstawowymi.
Notes: <number>

## Slide 11: Barwy podstawowe - paleta RGB
Paleta RGB naśladuje działanie ludzkiego wzroku. Barwę określają trzy wartości palety, odpowiadające nasyceniu każdej barwy podstawowej (w zakresie 0-100%). Dzięki czemu kolorowi można przypisać trzy współrzędne (X=R,Y=G,Z=B).
Notes: <number>

## Slide 12
Ponieważ trzy wymiary X,Y,Z tworzą trójwymiarową przestrzeń barw, takiej palety nie da się przedstawić w formie graficznej na płaszczyźnie.
Symboliczne przedstawienie trójwymiarowej przestrzeni barw
Notes: Praktycznie trójwymiarowej przestrzeni barw nie da się przedstawić w żaden sensowny sposób. Jesteśmy w stanie interpretować kolory na płaszczyźnie, w przestrzeni nie ponieważ bliżej leżące kolory przysłonią te dalsze.
<number>

## Slide 13
Mieszanie barw w systemie RGB następuje addytywnie, a więc jest możliwe tylko w urządzeniach, które emitują światło jak monitory lub projektory.
Biała chmura – wszystkie barwy podstawowe
Błękitne niebo – dominuje kolor niebieski w mniejszym stopniu zielony
Trójka pikseli, świecących w barwach podstawowych (RGB)
Notes: <number>

## Slide 14: Barwy dopełniające - paleta CMYK
W przypadku wydruków stosowanie palety RGB jest niemożliwe, gdyż farby nie emitują światła, lecz je pochłaniają. Aby możliwe było utworzenie dowolnej barwy za pomocą trzech składowych, należy wprowadzić trzy kolory, z których każdy absorbuje tylko jedną składową RGB. Takie barwy noszą nazwę barw dopełniających.
Notes: Farba czerwona, to taka która pochłania kolor zielony i niebieski, pozostawiając tylko czerwony farba niebieska pochłania zielony i czerwony a pozostawia tylko niebieski . Dlatego jeśli zmieszamy farbę czerwoną i niebieską nie otrzymamy koloru fioletowego jak w przypadku addytywnego zmieszania tych barw. Kolor teoretycznie będzie czarny gdyż każda z barw będzie pochłaniana przez jedną z farb takiej mieszanki. Kolor czerwony będzie pochłaniany przez farbę niebieską, zielony przez obydwie farby a niebieski przez farbę czerwoną. Ponieważ kolor zielony będzie pochłaniany mocniej niż pozostałe bo przez dwie farby jednocześnie uzyskana czerń nie będzie czysta, będzie miała odcień fioletu (nadmiar czerwonego i niebieskiego), ale będzie to bardzo ciemny „brudny” fiolet przypominający brąz.
<number>

## Slide 15: Barwy dopełniające
YELLOW (żółty)
(255,255,0)
Kolor dopełniający względem niebieskiego
CYAN (błękitny)
(0,255,255)
Kolor dopełniający względem czerwonego
MAGENTA (purpurowy)
(255,0,255)
Kolor dopełniający względem zielonego
Światło białe zawiera wszystkie barwy podstawowe
(255,255,255)
Usunięcie koloru zielonego
Usunięcie koloru czerwonego
Usunięcie koloru niebieskiego
Notes: <number>

## Slide 16
Za pomocą trzech kolorów dopełniających można wytworzyć dowolny kolor od bieli (biała kartka – brak jakiegokolwiek barwnika) po czerń (pełne pokrycie trzema barwnikami). Paleta operujący takimi składowymi nosi nazwę palety CMYK (ang. Cyan, Magenta, Yellow, Black) i jest stosowana w poligrafii. Dodatkowy kolor czarny (Black) wprowadzono w celu oszczędności tuszy barwnych (nie drukowaniu odcieni szarości trzema tuszami jednocześnie).
Notes: <number>

## Slide 17
Luminacja i chrominancja
Notes: <number>

## Slide 18
Notes: Zapis barwy w formie składowej luminacji oraz dwóch uzupełniających składowych chrominancji (nasycenia) jest powszechnie stosowany. Ponieważ ludzki wzrok dostrzega zmiany natężenia światła znacznie lepiej niż zmianę jego składu widmowego (pod warunkiem że sumaryczne natężenie światła nie ulegnie zmianie) ten system zapisu jest stosowany na przykład w plikach graficznych JPEG. Składowa luminacji jest zapisywana z dużą dokładnością niezależnie dla każdego z pikseli, natomiast składowe nasycenia są uśredniane dla sąsiednich pikseli oraz zapisywane z mniejszą dokładnością. Zabieg ten pozwala na zmniejszenie rozmiaru plików przy niewielkiej stracie jakości. Taki podział był stosowany także w telewizji analogowej, która początkowo była czarnobiała a więc wykorzystywała tylko jeden kanał (nie licząc kanału dźwięku). W kolorowym przekazie telewizyjnym oprócz podstawowego kanału luminacji dodano dwa kanały chrominancji (węższe i mniej dokładne pasma – sytuacja analogiczna jak obecnie w plikach JPEG). Dzięki czemu czarno-białe telewizory nadal mogły poprawnie odbierać obraz.
<number>

## Slide 19
W 1931 r. został opracowany pierwszy standard rzeczywistej palety obejmującej wszystkie barwy rozróżniane przez człowieka. Składowe tej palety nie są powiązane z monochromatycznymi barwami podstawowym (posiadającymi widmo liniowe o jednej długości fali) ale z umowną „odpowiedzią” każdego z trzech rodzajów czopków na światło.
Przestrzeń barw CIE-1931
(Comission Internationale de l'Eclairag)
Notes: Standard nie wynika z matematycznego modelu lecz jest empiryczny, dlatego na przestrzeni lat ulegał zmianą. Zmiany te wynikały z prowadzenia kolejnych badań oraz pojawienia się nowych narzędzi badawczych przede wszystkim komputerów. Charakterystyki czopków (wartości „odpowiedzi” na sygnał świetlny zależnie od długości fali) nie da się mierzyć bezpośrednio, ale można ją wyliczyć matematycznie. Metoda polega na obserwacji przez grupę osób dwóch barw i określaniu czy są różne czy takie same. Porównuje się barwę światła o liniowym widmie o określonej długości fali z barwą powstałą ze zmieszania barw podstawowych.
<number>

## Slide 20
Przykładowa odpowiedź czopków na światło.
400 450 500 550 600 650 700 [nm]
S M L
[%]
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Notes: Światło o określonej długości fali nie pobudza tylko jednego rodzaju czopków, ale wszystkie jednocześnie choć w różnym stopniu. Nasz mózg analizuje różnicę w „sygnale odpowiedzi”, tworząc wrażenie odbieranej barwy. Za pomocą trzech barw podstawowych można oddać wszystkie barwy, które rozpoznaje ludzki wzrok jedynie wtedy gdy skład widmowy każdej z barw podstawowych idealnie odpowiada czułości każdego z czopków, co jest w praktyce niewykonalne.
<number>

## Slide 21
Notes: <number>

## Slide 22
Barwy znajdujące się na krawędzi zewnętrznej palety odpowiadają światłu o określonej długości fali. Są one barwami tęczy.
Barwy znajdujące się wewnątrz diagramu muszą powstać ze zmieszanie wszystkich składowych.
620
600
580
540
500
520
480
640
460
[nm]
Notes: <number>

## Slide 23
Gamut to obszar zamknięty obejmujący barwy jakie można uzyskać za pomocą urządzeń takich jak: monitor, drukarka, aparat fotograficzny.
B
G
R
Notes: Odwzorowanie palety CIE1932 za pomocą monitora jest przybliżeniem – w pewnym sensie wizją artystyczną, w praktyce wiernie można oddać jedynie kolory znajdujące się wewnątrz gamutu barw obsługiwanych przez monitor.
<number>

## Slide 24: ZAKOŃCZENIE PREZENTACJI
Notes: <number>