## Slide 1
Porcelana, fajans, kamionka
Notes: <number>

## Slide 2
Ceramika jest najstarszym tworzywem użytkowym sztucznie wytworzonym przez człowieka. Była znana już ok 12 tys. lat p.n.e. Ceramika była i jest nadal wykorzystywana do wyrobu naczyń oraz materiałów budowlanych takich jak cegły i dachówki.
Ceramiczna figurka z 3500 r p.n.e. znajdująca się w zbiorach Muzeum Archeologicznego Oddział Nowa Huta
Notes: <number>

## Slide 3
Notes: <number>

## Slide 4
Glina jest skałą osadową, występującą powszechnie na całej Ziemi, o zróżnicowanym składzie chemicznym. Glina w stanie suchym jest twarda
i krucha. Cechuje się dużą nasiąkliwością, przyjmując wodę staje się miękka i plastyczna, daje się ręcznie formować i obrabiać.
Kopalnia gliny
Notes: Glina może przyjąć
<number>

## Slide 5
Podstawowym składnikiem gliny jest minerał zwany kaolinitem. Jego złożoną budowę chemiczną można zapisać wzorem sumarycznym Al2Si2O5(OH)4 lub w formie wzoru tlenkowego Al2O3·2SiO2·2H2O
Ponadto glina może zawierać:
piasek kwarcowy (krzemionkę SiO2),
minerały z grupy glinokrzemianów (skalenie),
związki żelaza i manganu,
okruchy skał węglanowych.
Notes: Glinokrzemiany to duża grupa minerałów. Glinokrzemiany są złożonymi solami, w których jako aniony kwasowe występują reszty kwasu krzemowego (aniony SiO44- oraz SiO32-) oraz glinu (glin jest pierwiastkiem amfoterycznym, jego tlenek może tworzyć sole zarówno jako kwas tlenowy aniony AlO33- lub AlO2- , jak i tworzyć kationy glinowe Al3+ ) połączone wiązaniami jonowymi z kationami metali alkalicznych – najczęściej sodu, potasu, wapnia i magnezu oraz glinu i żelaza. Najpopularniejsze glinokrzemiany to skalenie.
<number>

## Slide 6
Glinę, która oprócz kaolinitu musi zawierać piasek kwarcowy, miesza się z wodą otrzymując plastyczną masę z której formuje się wyroby.
kaolinit
Kwarc oraz inne składniki gliny takie jak skalenie i węglany
Woda wypełniająca przestrzeń pomiędzy drobinami
Ręczne formowanie ceramiki na kole garncarskim
Notes: Glina o bardzo dużej zawartości kaolinitu (kaolin) jest określana jako tłusta w stanie mokrym jest lepka i doskonale daje się formować jednak nie nadaje się do wykonywania wyrobów ceramicznych, gdyż podczas schnięcia łuszczy się i pęka. Glina o zbyt dużej zawartości piasku jest określana jako sucha gdyż w stanie mokrym nie posiada odpowiedniej elastyczności aby można ją formować.
<number>

## Slide 7
Wysuszona masa jest poddawana procesowi wypalania podczas którego zachodzą następujące procesy chemiczne:
100-400̊C odparowanie wody, rozkład i spalenie cząstek organicznych.
400-600̊C rozkład kaolinitu do metakaolinitu
600-800̊C rozkład węglanów do tlenków
Notes: \Większość glin zawiera także inne składniki takie jak okruchy innych minerałów z grupy glinokrzemianów (głównie skaleni), oraz okruchy skał węglanowych zawierających węglan wapnia (wapień, kreda, margiel), węglan magnezu (magnezyt), lub sól podwójną węglanu wapnia i magnezu (dolomit). Ponadto glina może zawierać siarczan wapnia (gips), fosforan wapnia (apatyt), cząstki organiczne, oraz wiele innych minerałów.
<number>

## Slide 8
700-1000̊C rozkład metakaolinitu do mulitu, jest on żaroodporny do temperatury 1800̊C i tworzy fazę krystaliczną.
700-1000̊C tworzenie się płynnego szkła, zwanego fazą szklistą, poprzez stapianie kwarcu z tlenkami metali alkalicznych.
900-1200̊C tworzenie się płynnego szkła ze stopionych skaleni.
Notes: Czysty kwarc topi się w temperaturze 1700C, jednak obecność substancji zwanych topnikami takich jak związki chemiczne metali alkalicznych, znacznie obniża jego temperaturę topnienia. Topienie kwarcu polega na jego rozpuszczaniu (roztwarzaniu) w stopionej masie szklanej złożonej z mieszaniny kwarcu oraz tlenków metali alkalicznych.
<number>

## Slide 9
Notes: Topniki mogą występować w glinie naturalnie, lub być do niej dodawane celowo w celu uzyskania pożądanych cech ceramiki.
<number>

## Slide 10
Faza krystaliczna stanowi wypełnienie ceramiki
Faza szklista pokrywa i spaja ze sobą fazę krystaliczną
Pory – pustki wypełnione powietrzem
WYPALANIE
CERAMIKI
Niewypalona ceramika złożona z niezwiązanych ze sobą substancji krystalicznych
Wypalanie ceramiki
Notes: <number>

## Slide 11
Ponieważ surowa ceramika posiada szorstką i porowatą powierzchnię często poddaje się ją procesowi szkliwienia. Szkliwienie polega na pokryciu wypalonego czerepu warstwą materiału, który topiąc się tworzy masę szklaną, oraz jego powtórnym wypaleniu. Stopiona masa szklana wnika w pory ceramiki oraz rozpływa się na jej powierzchni tworząc gładką i nienasiąkliwą powierzchnię zwaną glazurą.
Szkliwienie (glazurowanie) ceramiki
Notes: <number>

## Slide 12
Stopione szkliwo rozpływa się na powierzchni tworząc glazurę.
POWTÓRNE WYPALENIE
Stopione szkliwo wnika pomiędzy pory ceramiki wypełniając je dzięki czemu powierzchnia staje się wytrzymała i nienasiąkliwa.
Składniki szkliwa takie jak kwarc oraz topniki osadzone na powierzchni ceramiki
Notes: <number>

## Slide 13
Szlachetne odmiany ceramiki
Porcelanowy serwis „Kula” Fabryka Porcelany „Ćmielów” 1932 r.
Notes: <number>

## Slide 14
Porcelana jest szlachetną odmianą ceramiki wynalezioną w VII w. Chinach. W Europie w XVIII w. technologia produkcji porcelany została opracowana w Miśni. Europejczycy nigdy nie odkryli stosowanej przez chińczyków metody, a porcelana miśnieńska była wynikiem niezależnych eksperymentów i początkowo jej skład znacznie odbiegał od chińskiego pierwowzoru. Porcelanę zawsze wytwarza się z trzech składników kaolinu, skalenia i kwarcu.
Porcelana
Notes: Wszystkie składniki nie mogą zawierać związków żelaza, gdyż te w trakcie wypalania ulegają utlenianiu do czerwonego tlenku żelaza (III), nadającemu wyrobom barwę charakterystyczną dla ceramiki wykonywanej z pospolitej gliny bogatej w żelazo takiej jak cegły i dachówki.
<number>

## Slide 15
Kaolin – skała osadowa zbudowana prawie wyłącznie z kaolinitu, zawierającego niewielkie ilości zanieczyszczeń (takich jak związki żelaza), posiadająca barwę od białej po szarą. Kaolin stanowi 25-60% masy porcelany.
Kaolin
Kopalnia kaolinu w rejonie Bolesławca
Notes: Kaolin jest surowcem krytycznym. Porcelany nie da się otrzymać ze zwykłej gliny powszechnie występującej w Europie i Polsce. Kaolin o dobrej jakości dość rzadko występuje w Europie tworząc niewielkie złoża.
<number>

## Slide 16
Skalenie – grupa wielu minerałów i zbudowanych z nich skał, złożona z:
ortoklazu KAlSi3O8
albitu NaAlSi3O8
anortytu CaAl2Si2O8
Skalenie stanowią 20-40% masy porcelany, najlepsze efekty uzyskuje się stosując skaleń o dużej zawartości ortoklazu (ewentualnie albitu).
Kopalnia skalenia w rejonie Karlove Vary w Czechach.
Notes: <number>

## Slide 17
Kwarc – tlenek krzemu(IV) SiO2 jest składnikiem większości skał oraz wielu minerałów. Jest ponadto głównym składnikiem końcowego produktu erozji skał zawierających krzemiany – piasku kwarcowego. Kwarc stanowi 20-45% masy porcelany.
Notes: Piasek kwarcowy najwyższej czystości posiada barwę zbliżoną do białej. Popularny w Polsce żółty piasek również składa się w ponad 90% z dwutlenku krzemu jednak jest on zanieczyszczony innymi substancjami chemicznymi głównie żelazem oraz pozostałościami glinokrzemianów. Żółty piasek nie nadaje się do produkcji porcelany, gdyż zawarte w nim związki żelaza nadają wyrobowi barwę od żółtej po czerwoną.
<number>

## Slide 18
Produkty mieli się i miesza z wodą, tak otrzymaną mase porcelanowa o konsystencji plasteliny daje się formować ręcznie lub mechanicznie przez odlewanie i prasowanie w formach.
Odlewanie masy porcelanowe w formach gipsowych,
oraz maszynowe formowanie i obróbka masy porcelanowej
Polskie Fabryki Porcelany „Chodzież” i „Ćmielów” SA
Notes: <number>

## Slide 19
Masę porcelanową po wysuszeniu wypala się w temperaturze 900-1000̊C otrzymując tzw. biskwit („wypalanie na biskwit”). Biskwit posiada szorstką powierzchnie, jest także nieprzeźroczysty, porowaty i kruchy.
Notes: Biskwit jest relatywnie miękki, posiada twardość porównywalną do ceramiki budowlanej takiej jak cegły czy dachówki, dlatego z łatwością poddaje się wykańczającej obróbce usuwającej niedoskonałości procesu odlewania. Ponadto jest możliwe rzeźbienie w odlewach biskwitowych.
<number>

## Slide 20
Biskwit po obróbce mechanicznej i pokryciu szkliwem jest wypalany powtórnie w temperaturze 1200-1400̊C co prowadzi do całkowitego rozkładu kaolinitu do mulitu i stopienia skalenia. Ponadto następuje częściowe stopienie kwarcu oraz krzemionki powstającej przy rozkładzie kaolinitu. Faza szklista stanowi do 70% masy porcelany i całkowicie wypełnia przestrzeń pomiędzy kryształami mulitu i niestopionego kwarcu.
Notes: <number>

## Slide 21
Z dobrej klasy porcelany, wykonuje się wyroby o grubości rzędu 1-2 mm cechujące się półprzeźroczystością.
Notes: W przypadku porcelany najważniejsza jest czystość surowców oraz dokładność ich zmielenia. Surowa glina często oprócz kaolonitu, zawiera kwarc i skaleń. Dodatkowo zawiera jednak także liczne zanieczyszczenia takie jak związki żelaza, oraz zbyt duża ilość substancji węglanowych (margle, wapień i dolomit) przez co nie nadaje się do produkcji porcelany. Z porcelany można wykonywać wyroby o grubości nawet poniżej milimetra, które cechuje półprzeźroczystość. Ponieważ porcelana w 50-70% składa się z fazy szklistej oraz praktycznie nie posiada porów, wiele jej właściwości jest zbliżonych do szkła. Dlatego podstawową jej wadą jest kruchość, oraz nieodporność na gwałtowną zmianę temperatury. Porcelana nie nadaje się do wykonywania wyrobów użytkowych takich jak kubki czy garnki służące do codziennego użytku. Filiżanki porcelanowe są słabo odporne na nalewanie do nich wrzątku, zaś rozgrzanych nie można płukać zimną wodą.
<number>

## Slide 22
Porcelit to porcelana wytwarzana ze składników gorszej jakości, gruboziarnistych, niekoniecznie białych. Porcelit zawsze jest pokrywany glazurą i wykonuje się z niego przede wszystkim sanitariaty i umywalki ale także np. tanie kubki.
Porcelit
Notes: Z porcelitu nie wykonuje się wyrobów cieńszych niż 4-5mm, ponadto posiada ona barwę szarą, żółtawą lub różową dlatego wyroby porcelitowe zawsze poddaje się szkliwieniu grubą warstwą nieprzeźroczystego szkliwa. Porcelit nie jest przeświecający tak jak porcelana co nie oznacza że jest całkowicie nieprzeźroczysty. Granica pomiędzy tym co jest porcelaną a co porcelitem jest trudna do ustalenia. Niezależnie od kryterium jakości składników, białości i przeźroczystości, za porcelit uważa się produkty użytkowe wytwarzane masowo, które mają być przede wszystkim wytrzymałe i odporne, zaś za porcelanę produkty dekoracyjne, wytwarzane ręcznie lub półautomatycznie z najlepszych składników takie jak zastawy stołowe itp.
<number>

## Slide 23
Fajans jest wytwarzany w sposób analogiczny jak porcelana i porcelit jednak stosuje się:
zamiast czystego kaolinu – gliny oraz iły bogate w kaolinit,
zamiast kwarcu – dowolne piaski zawierające kwarc,
zamiast skalenia – skały bogate w skalenie, ale także wapienie, dolomity, zmielone szkło.
Fajans wypala się w temperaturze 1000-1100̊C
Fajans
Notes: <number>

## Slide 24
Fajans jest porowaty i nasiąkliwy, w zależności od użytych składników może mieć barwę od kremowej po czerwoną. Ze szkliwionego fajansu wykonuje się np. tanie grubościenne kubki oraz talerze.
Fajansowy kubek z utrąconym uchem
Widoczna porowata struktura fajansu oraz kremowa barwa
Notes: <number>

## Slide 25
Ponadto z glazurowanego fajansu wykonuje się popularne „płytki ceramiczne”, oraz obecnie coraz rzadziej sanitariaty i umywalki. Płytki współcześnie coraz częściej produkuje się przez jednokrotne wypalanie prasowanej w
formach mieszanki suchych składników pokrytych warstwą, która topiąc się tworzy szkliwo.
Notes: Z fajansu można wykonywać umywalki, czy sanitariaty ale raczej wolnostojące, gdyż jest zbyt kruchy aby można go było montować do ścian za pomocą śrub. Dlatego obecnie w tym celu najczęściej stosuje się porcelit, natomiast stojące na podłodze sanitariaty 30-50 lat temu były powszechnie wykonywane z glazurowanego fajansu i cechowały się dużą kruchością.
<number>

## Slide 26
Kamionkę otrzymuje się w wyniku jednokrotnego wypalenia mieszaniny glin bogatych w kaolinit z szamotem w temperaturze 1200-1300̊C. Aby uzyskać szkliwioną powierzchnię pokrywa się ją na mokro warstwą topliwych soli. Kamionka jest nienasiąkliwa, mrozoodporna, żaroodporna do około 1000̊C oraz niezwykle wytrzymała mechanicznie.
Kamionka
Notes: Szamot to glina bogata w kaolinit oraz wolny tlenek i wodorotlenek glinu, zaś uboga lub najlepiej w ogóle nie zawierająca kwarcu. Glina o takim składzie nosi nazwę gliny żaroodpornej, lub gliny szamotowej. Glinę poddaje się wypaleniu w temperaturze ok 1300C otrzymując wyroby szamotowe, takie jak szamotowe cegły i płyty żaroodporne stosowane do wyrobu pieców. Wypalona a następnie zmielona glinka żaroodporna nosi nazwę szamotu. Wypalona kamionka składa się głównie z fazy krystaliczne złożonej z drobnych kryształów mulitu zespojonych fazą szklistą złożoną z trudno topliwego szkła o dużej zawartości kwarcu.
<number>

## Slide 27
Kamionkowe naczynie do kiszenia ogórków, na krawędzi widoczny naturalny kolor nieszkliwionej kamionki.
Z kamionki tradycyjnie wykonuje się naczynia kuchenne takie jak garnki i naczynia w szczególności służące do zapiekania i przechowywania produktów.
Makutra służąca do ucierania ciast wykonana z kamionki (szkliwiona tylko zewnętrznie)
Notes: <number>

## Slide 28
Z kamionki wykonuje się ponadto rury kanalizacyjne, przewody kominowe oraz kwasoodporną aparaturę chemiczną.
Współczesny ceramiczny system kominowy
Betonowa osłona stanowiąca szkielet komina
Izolacja z wełny mineralnej
Rura kominowa wykonana z wysokiej klasy nieszkliwionej kamionki
Notes: <number>

## Slide 29: ZAKOŃCZENIE PREZENTACJI
Notes: <number>