## Slide 1
Wirtualna wycieczka badawcza związana ze współczesną diagnostyką i terapią wykorzystującą promieniowanie X, radioizotopy oraz światło emitowane przez laser.

## Slide 2
WSPÓŁCZESNA DIAGNOSTYKA WYKORZYSTUJĄCA PROMIENIOWANIE X

## Slide 3
RTG
W 1895 roku niemiecki fizyk Wilhelm Roentgen zauważył, że promieniowanie emitowane przez lampę katodową powoduje na odległość naświetlanie papieru pokrytego związkiem baru. Roentgen nazwał je promieniami X. Jego odkrycie, zostało wyróżnione w 1901 roku Nagrodą Nobla i zrewolucjonizowało medycynę, umożliwiając po raz pierwszy w dziejach spojrzenie do wnętrza ludzkiego ciała w sposób, który obecnie nazywa się bezinwazyjnym. Obecnie promieniowanie to wykorzystuje się min. w aparatach zwanych od odkrywcy aparatami rentgenowskimi (RTG).

## Slide 4
Zastosowanie aparatury RTG
Współczesne aparaty RTG sterowane są komputerowo, co pozwala automatycznie dobrać parametry badania dla danego pacjenta. Mogą one wykonywać zdjęcia rentgenowskie oraz prześwietlenia na bieżąco oceniane przez lekarzy. Występują także aparaty do badań specjalistycznych, takich jak:
– mammografia,
– zdjęcia stomatologiczne
– diagnostyka klatki piersiowej i serca,
– diagnostyki układu kostnego.

## Slide 5
WYCIECZKA NR 1 :
SZPITAL - PRACOWNIA RENTGENOWSKA
I RENTGENOWSKA PRACOWNIA
STOMATOLOGICZNA.
Cele:
zapoznanie się z budową i zasadą działania aparatu rentgenowskiego, oraz różnicami wynikającymi z zastosowania aparatury do określonych celów.
ochrona radiologiczna wynikająca z zastosowania jonizującego promieniowania X.

## Slide 6
Film prezentujący budowę i zasadę działania aparatu rentgenowskiego.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Gf4cP954YpM

## Slide 7
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA JAKO ALTERNATYWNA METODA DIAGNOSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA PROMIENIOWANIE X.

## Slide 8
Tomografia komputerowa (CT – Computed Tomography) – jedna z nieinwazyjnych metod stosowanych w diagnostyce medycznej. Badanie za jej pomocą polega na wielokrotnym prześwietlaniu pacjenta odpowiednio uformowaną wiązką promieni rentgenowskich. Wkład w powstanie tomografii miał Godrey Hounsfield. Pierwszy raz użyto tej techniki w 1971 roku.

## Slide 9: BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA CT: Najważniejsze elementy współczesnego tomografu to: przesuwny stół, gantry (brama), czyli element w kształcie pierścienia zawierający lampy rentgenowskie i detektory (rejestratory) promieniowania, a także komputer i system wizualizacji odtwarzający obraz.

## Slide 10
WYCIECZKA NR 2 :
SZPITAL - PRACOWNIA RENTGENOWSKA – TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Cele: Znalezienie odpowiedzi na pytania:
Jak tomograf komputerowy prześwietla nasze ciało „tnąc” go na cienkie plasterki?
W czym tomograf komputerowy jest lepszy od zwykłego aparatu RTG?

## Slide 11
Film prezentujący budowę i zasadę działania tomografu komputerowego.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Yjw66KYgylM

## Slide 12
Mammografia to kolejny typ badania obrazowego, w którym wykorzystano promieniowanie X. Jest to badanie służące do obrazowania piersi kobiet, pozwalające stwierdzić występujące w tych gruczołach nieprawidłowości. Aparaty mammograficzne zastosowano po raz pierwszy w drugiej połowie XX wieku.

## Slide 13
WYCIECZKA NR 3:
SZPITAL - PRACOWNIA RENTGENOWSKA – MAMMOGRAFICZNA
Cele:
poznanie budowy i zasady działania mammografu
znalezienie odpowiedzi na pytanie czy mammograf jest jedyną dobrą metodą diagnostyczną w przypadku nowotworu piersi?

## Slide 14
Film prezentujący budowę i zasadę działania aparatu mammograficznego.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=goKidpNazCQ

## Slide 15
WSPÓŁCZESNA DIAGNOSTYKA WYKORZYSTUJĄCA PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE I PROMIENIOWANIE X

## Slide 16
PET – Pozytonowa Emisja Tomograficzna
Jest obok magnetycznego rezonansu jądrowego bardzo dokładną metodą diagnostyczną. Jej początek datuje się na lata pięćdziesiąte XX wieku. W swym działaniu PET wykorzystuje izotopy beta plus promieniotwórcze, którymi „znakuje się” związki chemiczne np. glukozę. Obecnie najczęściej stosowanym znacznikiem jest glukoza znakowana fluorem-18 deoxyglukozy (18FDG). Technika PET jest podstawową metodą pozwalającą na tzw. obrazowanie molekularne. Jej niewątpliwą zaletą jest możliwość podania śladowej dawki radiofarmaceutyku, celem uzyskania informacji o procesach molekularnych na poziomie komórkowym. Dawka ta jest tak mała, że znacznik nie wpływa na naturalnie przebiegające procesy biochemiczne.

## Slide 17
Podstawy fizyczne metody PET
Metoda PET polega na zastosowaniu krótkożyjących pierwiastków promieniotwórczych emitujących pozytony. Pozytony są cząsteczkami o dodatnim ładunku elektrycznym. Pozyton, po emisji z jądra, przemieszcza się w środowisku na odległość nie większą niż kilka milimetrów, ulegając reakcji z elektronem napotkanego atomu. W wyniku reakcji z elektronem zachodzi zjawisko anihilacji, tzn. zamiany dwóch cząsteczek materii w dwie fale elektromagnetyczne (fale gamma). Charakteryzują się one dwiema szczególnymi właściwościami: ich energia jest ściśle określona i wynosi 511keV, biegną one w dwóch przeciwnych kierunkach (antyrównolegle). Pośrednim sposobem na pomiar promieniowania pozytonowego jest więc rejestracja tylko promieni gamma o określonej energii, które w tym samym czasie są rejestrowane przez układ detektorów.

## Slide 18
Do nowotworów diagnozowanych z użyciem PET należą: większość raków okolicy głowy i szyi, czerniaki, chłoniaki, raki płuc, jelita grubego, mięsaki, raki trzustki, jajników, niskozróżnicowane glejaki. Należy również wymienić nasieniaki, raki endometrium, żołądka i dróg żółciowych. Poniżej przedstawiono zdjęcia wykonane różnymi technikami:
a) PET, b) CT c) Fuzja PET/CT

## Slide 19
WYCIECZKA NR 4:
SZPITAL - PRACOWNIA PET/CT
Cele:
poznanie budowy i zasady działania aparatu PET/CT
znalezienie odpowiedzi na pytanie:
Czy PET/CT jest obecnie najdokładniejszą metodą diagnostyczną nowotworów?

## Slide 20
Film prezentujący budowę i zasadę działania aparatu PET/CT.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EtDX23WbaMw

## Slide 21
WSPÓŁCZESNA TERAPIA WYKORZYSTUJĄCA PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE

## Slide 22
GAMMA KNIFE – NÓŻ GAMMA
Gamma Knife® konstrukcyjnie najlepiej wypełnia podstawową zasadę radioterapii, która mówi, że należy maksymalizować dawkę na tkankę chorą a minimalizować dawkę na tkankę zdrową. Budowa anatomiczna człowieka narzuca konieczność dostarczania dawki do tkanki chorej poprzez tkankę zdrową. Dlatego w tym urządzeniu odbywa się to przez zwiększanie liczby wiązek terapeutycznych. Dlatego Gamma Knife® realizuje jednoczasową terapię przy użyciu 192 wiązek zapewniając możliwość dostarczenia chirurgicznej dawki w obszarze objętym chorobą przy jednoczesnym minimalnym narażeniu tkanek zdrowych. Jest to jedyna technologia zapewniająca wykorzystanie promieniowania jonizującego w celu podania chirurgicznej dawki.

## Slide 23
Gamma Knife® używa źródeł stałych wykonanych z izotopu kobaltu - Co60, które są dostępne jednoczasowo i bezzwłocznie w każdej chwili. Jest to urządzenie przy użyciu którego można napromieniać nawet ciężarne kobiety. Konstrukcja Gamma Knife® czyni z niego specjalizowane urządzenie dla napromieniania zmian onkologicznych i nieonkologicznych mózgu oraz górnego odcinka kręgosłupa szyjnego, ale jednocześnie ogranicza jego stosowalność do tego obszaru. Ograniczeniem stosowania jest również wielkość zmiany chorobowej.

## Slide 24
WYCIECZKA NR 5:
SZPITAL - PRACOWNIA GAMMA KNIFE
Cele:
poznanie budowy i zasady działania aparatu Gamma Knife.
znalezienie odpowiedzi na pytanie:
Czy Gamma Knife jest obecnie najlepszą metodą terapeutyczną stosowaną w leczeniu nowotworów mózgu?

## Slide 25
Film prezentujący budowę i zasadę działania noża gamma.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GXTxBd1AZYU

## Slide 26
BRACHYTERAPIA
(po grecku brachy – z bliska)
Jest to metoda leczenia (rodzaj radioterapii) polegająca na napromienianiu tkanek nowotworowych przy użyciu energii promieniowania izotopu umieszczanego w guzie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Pierwszy raz zastosowano tę metodę pod koniec XIX w.
Brachyterapia jest stosowana:
1/ jako samodzielne leczenie radykalne,
2/ jako część skojarzonego leczenia radykalnego razem z chirurgią i/lub teleterapią,
3/ jako samodzielne leczenie paliatywne,
4/ jako część skojarzonego leczenia paliatywnego razem z chirurgią i/lub teleterapią,
5/ jako brachyterapia ratunkowa.

## Slide 27
WYCIECZKA NR 6:
SZPITAL - PRACOWNIA BRACHYTERAPII
Cele:
poznanie metody brachyterapii, jako metody radiacyjnej.
znalezienie odpowiedzi na pytanie: Kiedy warto stosować brachyterapię?

## Slide 28
Film prezentujący zastosowanie brachyterapii.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pDD53n0xxpY

## Slide 29
RADIOTERAPIA
Jest to metoda leczenia polegającą na zniszczeniu nowotworu za pomocą promieniowania jonizującego, czyli promieniowania, którego energia powoduje powstawanie zmian w strukturze atomu lub cząsteczki.

## Slide 30
Radioizotop - promieniotwórczy izotop pewnego pierwiastka.
Izotopy najczęściej stosowane w radioterapii izotopowej to:

## Slide 31
Przykładem radioterapii izotopowej stosowanym obecnie jest terapia jodem promieniotwórczym (radiojodem). Polega ona na doustnym przyjęciu kapsułki zawierającej promieniotwórczy izotop jodu. Radiojod wychwytywany jest następnie tarczycę, gdzie emituje promieniowanie beta minus, które niszczy komórki tarczycy. Promieniowanie to ma zasięg ok. 2 mm, dlatego ogranicza się tylko do tarczycy i nie uszkadza sąsiednich narządów. Radiojod wydalany jest z moczem.

## Slide 32
WYCIECZKA NR 7:
SZPITAL ONKOLOGICZNY - PRACOWNIA NAŚWIETLANIA LUB LECZENIA RADIOIZOTOPAMI
Cele:
poznanie zasady naświetlania z użyciem akceleratorów.
poznanie sposobu leczenia pacjenta z użyciem radioizotopu.

## Slide 33
Film prezentujący zastosowanie radioterapii.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PjCh74EkD-M

## Slide 34
LASEROTERAPIA – METODA LECZENIA ŚWIATŁEM
W 1962 r. po raz pierwszy na świecie zastosowano lasery w dermatologii.
RODZAJE LASERÓW
• rubinowy,
• aleksandrytowy,
• neodymowy,
• holmowy,
• erbowy,
• argonowy,
• CO2,
• helowo-neonowy,
• półprzewodnikowy.

## Slide 35
ZASTOSOWANIE LASERA W
KOSMETOLOGII:
ODMŁADZANIE
ZAMYKANIE NACZYNEK
USUWANIE PRZEBARWIEŃ
DEPILACJA

## Slide 36
PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONYWANIA NAŚWIETLEŃ LASEROWYCH
• choroba nowotworowa w wywiadzie
• stosowanie leków światłouczulających (niektóre
niesteroidowe leki przeciwzapalne, antybiotyki, leki moczopędne, hipolipemizujące, uspokajające – dziurawiec, dziegcie itp.)
• zakaźne zmiany skórne (krosty, opryszczka)
• ciąża, miesiączka
•opalenizna (możliwość przemijającego odbarwienia skóry)

## Slide 37
WYCIECZKA NR 8:
ZAKŁAD KOSMETYCZNY STOSUJĄCY ZABIEGI Z UŻYCIEM LASERA
Cele:
poznanie zasady działania konkretnego rodzaju lasera.
poznanie zasad np. depilacji z użyciem lasera.

## Slide 38
Filmy prezentujące zastosowanie lasera w kosmetologii.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ibA0_KKpZ1E
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ibA0_KKpZ1E

## Slide 39
ŹRÓDŁA:
http://www.instytucja.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1892:metoda-pozy..%C2%A0) http://www.wco.pl/pl/dla-pacjentow/co-i-jak-leczymy/brachyterapia/
http://glejak.com/noz-gamma-knife/
http://www.wprost.pl/ar/146635/Chirurgia-bez-skalpela/
http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mtj/zal1/pz03/malinowska/pliki_html/metody_izotop.html
http://www.zwrotnikraka.pl/jak_dziala_radioterapia-118
http://www.onkologia.neostrada.pl/radioterapia.htm
http://www.nowotworowe.pl/wskazania_do_radioterapii.htm
http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,127688,12263519,Terapia_izotopem_jodu.html
http://www.cami-antiaging.eu/STRONA%20W%20BUDOWIE/07%20-%20KOSMETOLOGIA/07.-PREZENTACJE%20STUDENTOW%20KOSMETOLOGII/MagPrezStud/2011_rok/2011_ME_Gniewek-LaserowWKosmetyce.pdf
Inżynieria Biomedyczna- Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej.
Pod redakcją naukową Ryszarda Tadeusiewicza