## Slide 1
Produkcja szkła
Notes: <number>

## Slide 2
Szkło jest jednym z najstarszych sztucznie otrzymanych materiałów użytkowych znanych ludzkości. Było znane większości kultur epoki brązu. Najstarsze wyroby szklane z ok. 3500 r p.n.e. pochodzą z Mezopotamii.
Fragment szkła z ok. 300 r. p.n.e wydobyty przez polską misję archeologiczną w Ptolemais w Libii.
Notes: <number>

## Slide 3
Tlenek krzemu(IV) (kwarc) SiO2 - jest składnikiem większości skał oraz wielu minerałów. Jest ponadto głównym składnikiem końcowego produktu erozji większości skał zawierających krzemiany – piasku kwarcowego.
Kryształ górski jest monokryształem czystego tlenku krzemu(IV).
Piasek kwarcowy, to okruchy kwarcu.
Notes: Piasek kwarcowy najwyższej czystości posiada barwę zbliżoną do białej, popularny w Polsce żółty piasek również składa się w ponad 90% z tlenku krzemu(IV) jednak jest on zanieczyszczony innymi substancjami chemicznymi głównie żelazem oraz pozostałościami glinokrzemianów.
<number>

## Slide 4
Kwarc jest ciałem krystalicznym, topi się w temperaturze ok 1700 ̊C.
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Podstawową komórką jest czworościan foremny, taki układ kryształu nosi nazwę układu trygonalnego.
Notes: W rzeczywistości układ krystaliczny jest bardziej skomplikowany gdyż tlen nie tworzy wiązań pod kątem półpełnym, atom krzemu wraz z czterema atomami tlenu tworzy czworościan foremny, jednak kolejne czworościany łączą się ze sobą za pomocą atomów tlenu nie pod kątem 180̊ jak na rysunku lecz około 105̊ .
<number>

## Slide 5
Stopiony kwarc posiada charakter kwasowy i tworzy sole z tlenkami metali alkalicznych takich jak sód, potas, wapń i magnez, przykładowo:
W przypadku nadmiaru kwarcu w stosunku do tlenków metali nie otrzymuje się jednego związku chemicznego lecz związki chemiczne o skomplikowanej budowie.
Notes: <number>

## Slide 6
Stop stygnąc zwiększa swoją lepkość aby ostatecznie całkowicie skrzepnąć, jednak zachowuje chaotyczny układ atomów charakterystyczny dla cieczy.
Si
O
Si
O
Si
O
Si
O
Si
O
Si
O
Si
O
O
O
O
O
O
O
Ca
Mg
O
K
O
Si
O
O
Si
O
O
O
O
Notes: W odróżnieniu od krystalicznego kwarcu, szkło posiada chaotyczny układ atomów, obecność innych atomów utrudnia powstawanie regularnego układu krystalicznego krzem-tlen. Dlatego gdy temperatura spada zwiększa się lepkość płynnej masy, dzieje się tak ponieważ termiczne drgania atomów stają się zbyt słabe aby pokonać siły przyciąganie pomiędzy atomami (stopiona masa szklana ma budowę jonową – jest zbudowana z anionów krzemianowych i kationów rozpuszczonych metali, które się wzajemnie przyciągają).
<number>

## Slide 7
Produkcja szkła polega na stapianiu piasku kwarcowego z tak zwanymi topnikami takimi jak soda, saletra, wapno, potaż, dolomit, boraks w temperaturze około 1000-1200̊ C.
W wysokiej temperaturze dodatki mineralne ulegają rozkładowi do tlenków metali.
wapień:
magnezyt :
saletra potasowa:
Notes: <number>

## Slide 8
Barwienie szkła
Szkło złożone wyłącznie z dwutlenku krzemu oraz tlenków metali alkalicznych jest całkowicie bezbarwne i przeźroczyste. Aby nadać szkłu barwę dodaje się do niego metale posiadające barwne jony.
Czysta bezbarwna stłuczka szklana jako produkt hutniczy, surowiec do dalszego przetopu i obróbki.
Notes: <number>

## Slide 9
Barwy od niebieskiej do fioletowej
Żółty, brązowy, brunatny
Głęboka niebieska barwa
Odcienie zieleni
Barwy od żółtej po czerwoną
Notes: <number>

## Slide 10
W praktyce najtrudniejsze jest uzyskanie szkła bezbarwnego i przeźroczystego. Obecne zarówno w piasku jak i w topnikach metale barwne (żelazo nadające piaskowi żółty kolor), oraz zanieczyszczenia nierozpuszczalne w masie szklanej takie jak węgiel i siarczany, powodują zieloną lub brązową barwę szkła. Dlatego szkło białe jest kilkakrotnie droższe niż zanieczyszczone żelazem zielone i niebieskie szkła butelkowe.
Notes: <number>

## Slide 11
Obróbka szkła
Najstarsza technika obróbki szkła polega na nabieraniu półpłynnej masy szklanej za pomocą rurki (piszczeli), oraz jej ręcznej obróbce poprzez wydmuchiwanie i formowanie przy użyciu narzędzi.
Notes: <number>

## Slide 12
Ręczne barwienie powierzchni szkła za pomocą tlenku chromu(III) Cr2O3.
Wydmuchiwanie szkła, za pomocą formy kulistej.
Notes: Formy do ręcznego wydmuchiwania szkła wykonuje się z twardego drewna i przechowuje zanurzone w wodzie. Rozgrzane do temperatury 600-800C szkło w zetknięciu z powierzchnią mokrego drewna wywołuje gwałtowne odparowanie wody a tworząca się poduszka pary wodnej uniemożliwia kontakt masy szklanej z powierzchnią drewna. Takie formy ulegają zwęgleniu i stopniowemu zużyciu, ale umiejętnie stosowane (formowanie przez kilka sekund po czym schłodzenie w wodzie) starczają na uformowanie kilku tysięcy naczyń. Na zdjęciu widoczne iskry powstające na skutek nadpalenia powierzchni drewna.
<number>

## Slide 13
Ręczne formowanie masy szklanej przy użyciu nożyc.
Masa szklana nie może być szybko schłodzona do temperatury pokojowej, gdyż popęka. Stosuje się proces odprężania czyli powolnego schładzania w ciągu kilku godzin, a w przypadku dużych wyrobów nawet kilku dni.
Notes: <number>

## Slide 14
Prasowanie szkła w formach
Prasowanie jest techniką przemysłową, polegającą na prasowaniu gorącej masy szklarskiej w formach. Technika ta służy do produkcji wyrobów grubościennych takich jak kubki, patery czy reflektory samochodowe.
Umieszczenie półpłynnej masy szklanej w formie
Prasowanie i jednoczesne chłodzenie masy szklanej
Usunięcie wyrobu z formy
Notes: W prasowaniu stosuje się formy stalowe zaś masa szklana posiada znacznie niższą temperaturę niż podczas ręcznej obróbki, jej konsystencja przypomina twardą plastelinę. W takich warunkach masa nie przywiera do metalowej formy a jednocześnie daje się uformować pod naciskiem pras. Masa szklana musi pozostawać w prasie przez jakiś czas, aby zdążyła na tyle ostygnąć aby po wyjęciu z formy nie ulec odkształceniu.
<number>

## Slide 15
Szkło ciągnione
Technika stosowania przy produkcji szyb okiennych, polega na wyciąganiu
Wanna szklarska z półpłynną masą szklaną
Dysza formująca wstęgę półpłynnej masy szklanej
Masa szklana unosząc się zastyga w taflę szkła
System rolek unoszących tafle szklaną, oraz noży tnących ją na arkusze
półpłynnej masy szklanej z wanny szklarskiej przez
dysze. Masa w trakcie unoszenie jest chłodzona tworząc tafle szkła.
Notes: Jest to najtańsza metoda produkcji szyb, stosowana od 1913r, jednak tak tworzone szyby posiadają pofalowaną w jednym kierunku (kierunek podnoszenia tafli) powierzchnię. Obecnie nie stosuje się szyb ze szkła ciągnionego w zespolonych wkładach okiennych. W starszych oknach ten typ szyb łatwo poznać, po tym że kiedy światło słoneczne lub latarni ulicznych wpada przez okno oświetla przeciwległą ścianę nie równomiernie lecz tworzy wzór jaśniejszych i ciemniejszych pasów. Zjawisko to jest spowodowane pofalowaniem powierzchni szkła, które działa jak soczewki.
<number>

## Slide 16
Szkło odlewane w procesie float
Float to nowoczesna technika produkcji szkła okiennego polegająca na wylewaniu płynnej masy szklanej na powierzchnie roztopionego metalu i jej zastyganie.
Piec
szklarski
Płynne szkło rozlane na powierzchni cyny tworzy idealnie równą warstwę
Cięcie tafli szklanej na arkusze oraz zdejmowanie ich z powierzchni płynnego metalu.
Wanna ze stopioną cyną. Temperatura płynnego metalu maleje wraz z oddalaniem się od pieca.
Notes: Szkło otrzymane tą metodą jest idealnie gładkie. Jest to proces skomplikowany, wymaga długich na kilkadziesiąt metrów linii technologicznych oraz bardzo dokładnej regulacji temperatury oraz szybkości przesuwu tafli szklanej. Proces musi odbywać się w sposób ciągły, pieców nie można wygasić dlatego wszystkie operacje takie jak na przykład cięcie muszą być wykonywane na przesuwającej się tafli szkła za która musi podążać nóż. Ponieważ cyna w wysokiej temperaturze ulega utlenianiu a jej tlenki mogą przeniknąć do szkła zanieczyszczając jego powierzchnię proces prowadzi się w atmosferze gazu obojętnego.
<number>

## Slide 17
Szkło sodowo-wapienne
Jest najpopularniejszym rodzajem szkła, uzyskiwanym przez stapianie piasku z wapnem i sodą. Oprócz tlenku krzemu(IV) zawiera 20-30% Na2O i CaO oraz niewielkie ilości K2O i MgO. Około 90% światowej produkcji szkła przypada na szkło sodowo-wapienne, z którego wykonuje się przykładowo szyby okienne, butelki i naczynia użytkowe.
Notes: Szkło sodowo-wapienne mięknie w temperaturze ok 500C i doskonale daje się formować. W temperaturze 1000C staje się całkowicie płynne. Ze wszystkich rodzajów szkła najłatwiej daje się formować i jest najtańsze w produkcji. Jest to najdłużej znany ludzkości rodzaj szkła i jest jego synonimem – kiedy mówimy szkło mamy na myśli właśnie szkło sodowo-wapienne.
<number>

## Slide 18
Szkło kwarcowe
Jest to rodzaj szkła zawierający kwarc z jak najmniejszą ilością topników. Jest przeźroczyste dla ultrafioletu i podczerwieni oraz odporne na temperatury do 1300̊C. Najczęściej jest wykorzystywane do produkcji sprzętu naukowego oraz żarówek halogenowych.
Bańka popularnej samochodowej żarówki halogenowej H4 jest wykonana ze szkła kwarcowego.
Notes: Czysty stopiony kwarc stygnąc nie tworzy półpłynnej masy szklanej, lecz krzepnie do postaci białej krystalicznej masy dlatego nie nadaje się do wyrobu szkła. Aby uzyskać szkło kwarcowe należy roztopić kwarc w bardzo wysokiej temperaturze rzędu 2000C wraz z niewielką ilością topników (ok 1%) następnie tak otrzymaną masę szklaną należy szybko uformować i ochłodzić aby zachowała amorficzny (bezpostaciowy) stan. Dlatego szkło kwarcowe jest niezwykle drogie w produkcji. Popularne lampy rtęciowe emitujące promieniowanie UV nazywane „kwarcówkami” posiadają bańki wykonane z czystego szkła kwarcowego. Szkło kwarcowe jest kruche i łatwo je potłuc, jednak posiada bardzo małą rozszerzalność termiczną, dlatego rozgrzane do czerwoności i zanurzone w wodzie nie pęka.
<number>

## Slide 19
Szkło borowe (laboratoryjne)
Zlewka laboratoryjna wykonana ze szkła Pyrex.
Jest to grupa szkieł różnych typów takich jak szkła jenajskie, Pyrex, Duran itp. Składają się one z tlenku krzemu(IV), około 10% tlenku boru oraz niewielkich ilości tlenków sodu i potasu. Szkło borowe posiada własności pośrednie między szkłem zwykłym (sodowo-wapiennym) a kwarcowym.
Notes: Tak naprawdę szkło borowe podsiada gorsze własności niż szkło kwarcowe jeśli chodzi o odporność na temperaturę i chemikalia ale są one wystarczające do większości laboratoryjnych zastosowań. Jest znacznie łatwiejsze w obróbce, daje się formować, wydmuchiwać i prasować tak jak zwykłe szkło sodowe. Z racji na dużą odporność na gwałtowne zmiany temperatury ze szkieł borowych wykonuje się także naczynia kuchenne służące do pieczenia, szyby piekarników oraz płyty kuchenne. Szkło borowe wytrzymuje rozgrzanie do kilkuset stopni (nie do czerwoności jak szkło kwarcowe) i zanurzenie w zimnej wodzie jednak powtarzanie tej czynności osłabia jego strukturę co z czasem prowadzi do pęknięć.
<number>

## Slide 20
Szkło kryształowe (ołowiowe)
Jest szkłem złożonym z tlenku krzemu(IV) oraz od 18% do nawet 60% tlenku ołowiu(II) (tak zwana glejta ołowiowa) PbO. Posiada znacznie wyższy współczynnik załamania światła niż zwykłe szkło, dlatego wyrabia się z niego szlifowane wyroby dekoracyjne.
Kieliszek wykonany ze szkła kryształowego.
Notes: Szkło ołowiowe ma niską temperaturę topnienia i jest łatwe w obróbce i szlifowaniu. Wbrew pozorom ołów w strukturze szkła jest na tyle twardo związany że nie jest wypłukiwany przez wodę i takie wyroby nadają się do zastosowań gospodarczych. Innym zastosowaniem szkła ołowiowego są szyby chroniące przez promieniowaniem rentgenowskim oraz jądrowym oraz wyrób przyrządów optycznych takich jak soczewki, pryzmaty itp.
<number>

## Slide 21: ZAKOŃCZENIE PREZENTACJI
Notes: <number>