## Slide 1: Materiały, z których wykonuje się implanty materiał przygotowujący do wycieczki
dr Elżbieta Ćwioro
Notes: <number>

## Slide 2: Implantologia – jak na nią spojrzeć?
Implanty – podstawowe informacje.
Materiały na implanty.
Niektóre implanty, ich miejsca wszczepu.

## Slide 3
Piękno ciała ludzkiego, od wieków ukazywane w proporcjach i harmoniach, zwłaszcza przez starożytnych i renesansowych artystów, a opiewane przez pisarzy i poetów, wymaga, z oczywistych powodów, troski i opieki.
Już cywilizacje starożytne rozumiały ten fakt i próbowały poprawiać to, co mogło ulec zniszczeniu na skutek wypadków czy upływu czasu.

## Slide 4
Jednak dopiero XX wiek przyniósł niezwykle rozwiązania w medycynie, która stanęła do walki z niedoskonałościami ludzkiego ciała i eliminowaniem kalectwa.
Ta nowa dziedzina medycyny została nazwana implantologią.

## Slide 5: Czym jest implant?
Implant, wszczep jest specjalnie przygotowanym elementem, który zostaje wszczepiany do organizmu celem odtworzenia naturalnej funkcji lub estetyki uszkodzonego organu. Najczęściej stosowane są implanty zastępujące tkanki twarde, ale istnieją także popularne implanty tkanek miękkich, np. silikonowe implanty piersi.

## Slide 6: Profesor Per-Ingvar Brånemark twórca nowoczesnej implantologii
http://1.bp.blogspot.com/-OAAukfXvWTc/T6wbxw6uRoI/AAAAAAAAIb0/OnrD72Cu_ig/s1600/branemark+padre+de+la+implantologia.jpg

## Slide 7
Profesor Per-Ingvar Brånemark był lekarzem ortopedą, którego obszary zainteresowania stanowiły mikrokrążenie krwi w kościach, a także procesy gojenia się ran.
Zjawiska te badał za pomocą mikroskopu optycznego chirurgicznie umieszczonego w kości królika.
Notes: <number>

## Slide 8
Zdarzało się podczas prowadzenia badań, że komora obserwacyjna mikroskopu, wykonana z tytanu, umieszczona w kości królika silnie przywierała do ścian kości, mocniej, niż uważano to dotychczas za możliwe.
Nie zaobserwowano czegoś podobnego w zetknięciu się kości z innymi metalami.
Profesor nazwał ten niezwykły proces osteointegracją i przypisał mu ogromne znaczenie, poświęcając się dalszym badaniom.

## Slide 9
Pierwsze implanty wykonane z czystego tytanu Brånemark wykorzystał w 1965 r. jako podbudowy pod dentystyczne uzupełnienia protetyczne.
Stało się to początkiem rozwoju nieznanej wcześniej dyscypliny medycznej, nazwanej później implantologią.

## Slide 10: Implantologia a biomateriały
Implanty muszą być z materiałów tolerowanych przez tkanki je później okalające. Ważne jest także, by były porowate, co ułatwia zrośnięcie się ciała obcego z naturalną tkanką.

## Slide 11
Podział najważniejszych materiałów wykorzystywanych jako implanty:

## Slide 12
Wszczepy metalowe, zazwyczaj wykonywane ze stopów kobaltu, molibdenu, chromu i tytanu, możemy z grubsza podzielić na wszczepy czasowe (znajduje w nich zastosowanie także stal nierdzewna), służące przede wszystkim nastawianiu złamanych kości, oraz wszczepy stałe, a więc elementy stomatologiczne, sztuczne stawy i zastawki serca.

## Slide 13
Materiały ceramiczne, wykorzystywane głównie w stomatologii i ortopedii, najszerzej reprezentowane są przez implanty wykonane z korundu – niezwykle wytrzymałego, twardego i obojętnego chemicznie minerału glinu, dokładniej tlenku glinu(III) o wzorze sumarycznym Al2O3. Wykonuje się z niego, m.in., implanty stawów i uzupełnienia korzeni zębów.

## Slide 14
Stosunkowo często stosowany jest także tlenek cyrkonu(IV) o wzorze sumarycznym ZrO2, substancja bardzo twarda, odporna chemicznie i trudnotopliwa. Często, oprócz implantologii, stosowany jest do imitowania diamentu z powodu zbliżonych do niego właściwości.

## Slide 15
Materiały węglowe cenione są ze względu na dobrą tolerancję przez tkanki organizmu oraz nieskończone wręcz możliwości formowania (włókna, płytki, pokrycia) i zmiany struktury (amorfizm, krystaliczność).

## Slide 16
Płytki węglowe doskonale zespalają kości. Węgiel amorficzny (a więc węgiel bezpostaciowy, zbliżony do ciała krystalicznego, jednak jego budowa nie jest uporządkowana) jest coraz powszechniej wykorzystywany do pokrywania powierzchni protez naczyniowych, zastawek serca, stomatologicznych wszczepów śródkostnych.

## Slide 17: Implanty słuchu
Implanty słuchu możemy podzielić na dwie grupy:
implanty ślimakowe, wspomagające zdefektowany słuch, jednak jeszcze nie całkowicie zniszczony (nerw słuchowy jest sprawny),
implanty pniowe, odtwarzające całkowicie słuch w przypadku uszkodzonego nerwu słuchowego.

## Slide 18: Implant ślimakowy.
http://www.slyszymy.pl/data_images/11/uszy.jpg

## Slide 19: Implanty kręgosłupa
Wśród implantów kręgosłupa wymienić można:
koszyki, a więc protezy trzonów kręgosłupa wstawiane w miejsce usuniętego uszkodzonego trzonu,
sztuczne dyski, zastępujące całkowicie usunięte dyski, wszczepiane między dwa sąsiednie kręgi, lub tylko jądra miażdżyste (część środkowa naturalnego dysku),

## Slide 20
czopy międzytrzonowe, pozwalające stabilizować kręgosłup lędźwiowy, stosowane u osób dotkniętych bólami krzyża,
śruby transpedikularne, wykonane ze stopów tytanowych, pozwalające na stabilizowanie dolnego odcinka kręgosłupa w przypadku nadmiernego ruchu między poszczególnymi segmentami, powodującego ból.

## Slide 21: Sztuczny dysk – implant kręgosłupowy.
http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/images/articles/sztuczny_dysk.jpg

## Slide 22: Implanty stomatologiczne
Implant stomatologiczny to tytanowa śruba umieszczana w kości żuchwowej pod dziąsłem, która strukturą powierzchniową przypomina kolagenową tkankę łączną, by implant nie był postrzegany przez organizm jako ciało obce. Przy pomocy łącznika, z implantem połączona jest ceramiczna korona zębowa, imitująca naturalny ząb.

## Slide 23: Porównanie naturalnego zęba z implantem.
http://www.mj.info.pl/wp-content/uploads/2013/05/implant.jpg

## Slide 24: Implanty piersi
Implanty piersi stosuje się w celu ich powiększenia (tzw. augmentacja) w celach kosmetycznych, odtwarzania po zabiegach (mastektomia) lub wrodzonych wadach, a także przy zmianie płci.
Implanty wykonywane są z żelu silikonowego otoczonego warstwą stałego silikonu, w celu nadania im odporności na rozrywanie, z jednoczesnym zachowaniem elastyczności.

## Slide 25
Zabieg powiększania biustu przy wykorzystaniu implantów jest, zgodnie z danymi Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów, najczęściej wykonywanym zabiegiem kosmetycznym w USA. W samym tylko 2006 r. w Stanach Zjednoczonych wykonano ponad 300 tysięcy takich operacji.

## Slide 26: Implanty piersi wykonane z żelu silikonowego.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Silicone_gel-filled_breast_implants.jpeg

## Slide 27: Endoprotezy
Endoproteza jest wszczepianym w organizm implantem, którego zadaniem jest zastąpić funkcję uszkodzonego narządu. Endoprotezę często utożsamia się z implantami układu ruchu, a więc przede wszystkim endoprotezą stawu biodrowego oraz endoprotezą stawu kolanowego.

## Slide 28
Endoproteza składa się z trzpienia oraz panewki. Trzpień jest porowatym metalowym elementem, wykonanym najczęściej z tytanu lub stopów (chromowo-kobaltowych, tytanowo-molibdenowych), panewka dzieli się zaś na część metalową, zrastającą się z kością, oraz polietylenową (w nowocześniejszych protezach także metalową), w której następuje poruszanie się główki trzpienia.

## Slide 29
Główka trzpienia wykonywana jest z elementu metalowego lub ceramicznego (tlenek glinu(III) lub tlenek cyrkonu(IV)).
Trzpień ceramiczny odznacza się mniejszą ścieralnością, niż polietylenowy i dlatego stosowany jest coraz powszechniej.

## Slide 30
Endoprotezy mocowane są dwoma metodami:
cementowo, stosowane głównie u osób starszych z osteoporozą; endoproteza taka jest gotowa na pełne obciążenie niemal natychmiast i wytrzymuje 20 lat,
bezcementowo, a więc wciskane lub wkręcane w kość, która potem zrasta się z implantem; metoda obecnie bardziej polecana, gdyż jest trwalsza, wymaga jednak przygotowania do korzystania z świeżo wszczepionej endoprotezy, która – przed zrośnięciem się z kością – jest osłabiona.

## Slide 31: Rodzaje endoprotez
endoproteza kolanowa – zastępuje powierzchnie stawowe dalszej nasady kości udowej oraz bliższej części kości piszczelowej.
endoproteza biodrowa – zastępuje szyjkę i głowę kości udowej oraz powierzchnię panewki stawu biodrowego.
endoproeza ramienna – zastępuje panewkę łopatki oraz główkę kości ramiennej.

## Slide 32: Endoprotezy stawu kolanowego.
http://braunoviny.bbraun.cz/cs/images/content/Hi-tech/2012/columbus-uc/columbus-uc-800.jpg

## Slide 33: Dziękuję za uwagę
Notes: <number>