## Slide 1: USG – materiał pomocniczy do wycieczki(*)
Prezentacja - poziom II
Notes: <number>

## Slide 2: Zjawiska wpływające na zafałszowanie obrazowania USG
Jak już wiemy, fala ultradźwiękowa ulega
w pewnym zakresie odbiciu, może ulec też całkowitemu odbiciu, np. od kamieni w nerkach.
Rozpraszanie fal daje natomiast nieprawdziwe echa, które mogą łatwo wprowadzić w błąd w interpretowaniu obrazu.
Echa, które nie obrazują rzeczywistych struktur anatomicznych, to artefakty.

## Slide 3: Czym jest rozpraszanie fali ultradźwiękowej?
Rozpraszanie fali – ma miejsce wtedy, gdy część fali ultradźwiękowej zmienia kierunek, przy czym zmiana ta jest nieprzewidywalna.
Czy wpływa to na diagnostykę? Tak. Ponieważ dźwięki rozproszone nie wracają do głowicy. Rozproszenie fali jednak może sprawić, że echo odebrane pochodzi z powierzchni granicznej tkanek, nie ustawionych prostopadle w kierunku dźwięku, czyli z takich, które nie powinny zostać zobrazowane.

## Slide 4: Rezultat rozproszenia fali
Ultrasonograf wykrywa echa tam, gdzie nie ma odbić.
Dotychczas opisano w literaturze wiele takich przykładów: złudzenie (artefakt), że są otolity (kamienie) w woreczku żółciowym, albo obecność guza, zamiast wodnistej torbieli.
W rezultacie odbicia i rozpraszania fali ultradźwiękowej, mniej energii dociera do tkanek, położonych niżej.

## Slide 5: Absorpcja + rozproszenie fali = = tłumienie energii fali
Część energii fal ultradźwiękowych zostaje w tkankach zamieniona w ciepło.
Zjawisko to jest wykorzystywane w fizykoterapii.

## Slide 6: Echa wprowadzające w błąd
Nieumiejętne rozpoznawanie artefaktów, niestety, przekładać się może na nietrafną diagnozę.
Bardzo dużo zależy od techniki badania, od doświadczenia lekarza, przeprowadzającego badanie.
Artefakty mogą wprowadzić przekłamania, bo w obrazie „naśladują” struktury żywe.

## Slide 7: Czynniki powodujące powstawanie artefaktów:
sposób przetwarzania danych;
algorytmy konstruowania obrazu (zależne od możliwości i ustawienia urządzenia),
ułożenie/poruszenie się pacjenta; przygotowanie do badania (np. nie wypełniony przewód pokarmowy)
Inżynier kliniczny dobiera parametry do badania, ustala kontrast, redukuje szumy.

## Slide 8: Zdolność optymalnej percepcji (postrzegania) obrazu zależy od:
Możliwości sprzętowych (jakości karty graficznej, monitora). Niewielkie monitory, często stosowane, mają ograniczony kontrast
i rozdzielczość.
Percepcja obrazu zależy też od warunków pracy specjalisty, ograniczeń czasowych oraz przemęczenia.

## Slide 9: Czy ultradźwięki mogą być szkodliwe ?
Niejednokrotnie można usłyszeć takie pytanie: skoro ultradźwięki mogą kruszyć, np. kamienie nerkowe, to czy ultradźwięki stosowane
w badaniach USG są szkodliwe?
Ultradźwięki stosowane w USG mają zbyt niską energię, aby „wybić” elektrony z atomów, więc nie zachodzi jonizacja atomów (jak np. podczas RTG).
Inny również jest charakter ultradźwięków – fala jest podłużna, a nie poprzeczna.

## Slide 10
Podczas badań USG następuje wzrost temperatury, najczęściej o około 1 stopień Celsjusza, czyli jest wahaniem w dopuszczalnych granicach fizjologicznych.
Nawet podniesienie temperatury ciała do ok. 39 stopni Celsjusza w tak krótkim czasie badania – nie jest niebezpieczne.
Ultradźwięki mogą doprowadzić do koagulacji
w komórkach, ale nie w natężeniach stos. w USG
Efekt cieplny w USG

## Slide 11: Kawitacja a badanie USG
Kawitacja to powstawanie pęcherzyków gazu
w cieczy. Powstają one, gdy obniża się ciśnienie cieczy, czyli w tak zwanej fazie podciśnienia akustycznego. Pęcherzyki te mogą się zderzać, przemieszczać, łączyć w większe. Najbardziej wrażliwe są na nie mitochondria komórek, które mogą zostać w ten sposób uszkodzone. Badania in vitro wykazały występowanie kawitacji w zakresie natężeń diagnostycznych fali.

## Slide 12: Opisane w literaturze, inne, bezpośrednie skutki energii ultradźwięków:
cyrkulacja cząstek,
chemiczne: zmiany pH
powstawanie nadtlenku wodoru.
Obecny stan wiedzy nie kwestionuje ewentualnego ryzyka, związanego ze stosowaniem fal ultradźwiękowych na organizm, jednak korzyści z przeprowadzenia takich badań są niewspółmierne.

## Slide 13
Korzyści z badań przeprowadzanych nieinwazyjną metodą USG nie można kwestionować, dlatego w kontroli przebiegu ciąży zalecane jest, przez Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa w Polsce, dwukrotne badanie USG metodą prezentacji typu B.

## Slide 14: Terminy badań w kontroli ciąży: pomiędzy 18-22 tygodniem i 28-32 tygodniem
Pierwszy termin pozwala na uwidocznienie lub wykluczenie wad strukturalnych, takich jak:
wodogłowie, przepukliny rdzeniowe, mózgowe, rozszczep kręgosłupa, skrócenie kości, uogólniony obrzęk płodu.

## Slide 15
http://img63.imageshack.us/img63/2007/img2010091842.jpg
Dokładny obraz mózgoczaszki płodu – badanie wyklucza wodogłowie

## Slide 16
Drugi termin badania – pozwala na ocenę rozwoju płodu, wykrywanie zaburzeń wzrostu,
a także umożliwia określenie czynników ryzyka okołoporodowego.
http://c3397993.y.cdn.imgwykop.pl/link_y6bar3jnDEyGTBH3pbIPF5K5sFbq32bd,w300h223.jpg

## Slide 17: USG umożliwia kontrolowanie wykonywanych zabiegów
Dzięki „wglądowi” poprzez tkanki miękkie, możliwe jest bezpieczne dotarcie do narządów i pobranie materiału zmienionego chorobowo – do wykonania badań cytologicznych.
Cienką igłą pobrane zostają komórki, a lekarz diagnosta USG, uwidacznia miejsca zmienione chorobą, wyznacza najlepszą drogę do pobrania, bez naruszania naczyń krwionośnych i nerwów.

## Slide 18: Przykłady zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG
Biopsja węzłów chłonnych
Biopsja tarczycy
Wstrzyknięcia do stawów
Wstrzyknięcia okołonerwowe
Inwazyjne metody badań prenatalnych – na przykład biopsja kosmówki, czyli jednej z błon płodowych.

## Slide 19: Dziękuję za uwagę
Notes: <number>