## Slide 1: Podstawy (fizyczne) ultrasonografii
Prezentacja - poziom I Materiał bazowy do wyższych poziomów
Autor: Elżbieta Ćwioro
Notes: <number>

## Slide 2: Podstawowe pojęcia: fala dźwiekowa
Wiemy, że fala jest zaburzeniem stanu ośrodka: gazu, cieczy, ciała stałego. Fala niesie zasób energii i rozchodzi się z prędkością (ograniczoną).
Zaburzenie ośrodka sprężystego zależy od rodzaju ośrodka:
Ośrodek: | gaz | ciecz | Ciało stałe
Zaburzenie: | gęstości | Gęstości i powierzchni swobodnej | Gęstości i kształtu
Rys. E.Ćwioro

## Slide 3: Co to jest zaburzenie ośrodka sprężystego?
Zaburzenie ośrodka sprężystego, związane
z rozchodzeniem się fali, polega na przenoszeniu energii mechanicznej przez drgające cząsteczki ośrodka, bez zmiany ich średniego położenia.

## Slide 4
Infradźwięki
(poniżej
kilkunastu drgań na sekundę)
Dźwięki
(słyszalne fale akustyczne)
16 Hz
16000 Hz 16kHz
Diagnostyka medyczna (USG)
(1MHz -10 MHz)
ULTRADŹWIĘKI
Rys. E. Ćwioro

## Slide 5: Dla przypomnienia… przykłady infradźwięków, źródła infradźwięków
Naturalne – źródłem ich są huragany, trąby powietrzne, erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi, wyładowania atmosferyczne, infradźwięki generowane w strefie przyboju fal. Dźwięki wydawane przez walenie oraz słonie.
Sztuczne – wywołane przez człowieka: detonacje ładunków, elektrownie wiatrowe, wentylatory przemysłowe, sprężarki, silniki odrzutowe, młoty pneumatyczne.

## Slide 6: Przykłady ultradźwięków, zastosowanie ultradźwięków
Ultradźwięki generowane przez niektóre zwierzęta (ssaki morskie, nietoperze), którym służą do echolokacji.
Ultradźwięki sztuczne, oprócz zastosowań w diagnostyce medycznej (USG, USG 3D, doppler), używane są w echolokacji (oceanografia), do oczyszczania powierzchni, oczyszczania wody.
Służą badaniom defektoskopowym (np. szyn kolejowych). Wykorzystywane w nanotechnologii.

## Slide 7: Pojęcia i prawa ruchu falowego
Fale mechaniczne;
Wielkości i pojęcia charakteryzujące ruch falowy: częstotliwość, długość fali, prędkość fali, amplituda, energia fali, odbicie, ugięcie, załamanie.

## Slide 8: Parametry
Częstotliwość fal dźwiękowych (f) = cykl/s
Jednostka: herc (Hz)
1Hz = 1/s = s-1
1000 Hz = 1 kHz = 103 Hz
1000000 Hz = 1MHz = 106 Hz

## Slide 9: Parametry
Długość fali (λ) –przebyta odległość w trakcie jednego cyklu
http://s3.e-monsite.com/2010/12/15/75695274sans-titre-jpg.jpg

## Slide 10: Parametry opisujące fale

## Slide 11
Gdy fala (ultradźwiękowa) rozchodzi się w ośrodku (np. sprężystym – tkanki), jej parametry zależą od właściwości ośrodka, np. od gęstości ośrodka.
Propagacja fal – rozchodzenie się zaburzenia (fali) w ośrodku.
W ośrodku o dużym module sprężystości fale ultradźwiękowe rozchodzą się szybciej.
W ośrodku o dużej gęstości fale ultradźwiękowe rozchodzą się wolniej.

## Slide 12: Propagacja fal w wybranych ośrodkach
Ośrodek | Sprężystość (moduł) | Gęstość (moduł) | Prędkość fali (m/s)
powietrze | pewna wartość* | pewna wartość* | 330
woda | pewna wartość* | pewna wartość* | 1480
płuca | pewna wartość* | pewna wartość* | 650
Tkanki miękkie | pewna wartość* | pewna wartość* | 1540
kość | pewna wartość* | pewna wartość* | 4080
(*) Dla ułatwienia i przejrzystości pominięto konkretne wartości liczbowe

## Slide 13
Prędkość (średnia) fal ultradźwiękowych dla tkanek miękkich, jest wartością odniesienia dla systemu pomiarowego w aparatach USG.
Ponieważ prędkość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych jest charakterystyczna dla danej tkanki (ośrodka), zatem, gdy fala przechodzi z tkanki do tkanki – zmienia się jej długość, przy czym częstotliwość (nadana przez źródło fali) nie zmienia się.

## Slide 14
Fala ultradźwiękowa jest falą mechaniczną, podłużną, rozchodzi się prostoliniowo przez ośrodek przewodzący (ośrodki przewodzące, którymi są różne tkanki).
Na granicy różnych ośrodków przewodzących powstaje impedancja ośrodka (zwana oporem akustycznym).
Na granicy środków powstaje echo, zależne od impedancji. Głośność czyli natężenie echa zależy od „twardości” ośrodków przewodzących, na granicy których echo powstaje.

## Slide 15: Impedancja akustyczna (Z)
p – gęstość ośrodka
c – prędkość propagacji fali
E – moduł sprężystości (Moduł Younga)

## Slide 16
W ośrodku jednorodnym, na przykład
w powietrzu lub w wodzie, echo nie powstaje, gdyż nie ma różnic właściwej impedancji akustycznej.
Jednak w układzie biologicznym, jakim jest każdy organizm, fale napotykają tkanki miękkie, kości, płuca wypełnione powietrzem, czy jelita, wypełnione gazem – zatem pewna część energii fali zostaje odbita (bo pomiędzy ośrodkami występują duże różnice impedancji właściwej).
Część energii nieodbitej fali przechodzi dalej.

## Slide 17
Tkanki organizmu
Ośrodek
I
Źródło dźwięku
Fala
(mechaniczna,
podłużna)
Ośrodek
III
Ośrodek
II
Fala odbita
Impedancja właściwa ośrodka (opór akustyczny)
Rys. E. Ćwioro

## Slide 18
Tkanki ciała, organy różnią się oporem akustycznym (impedancja właściwa), więc fale odbijają się.
Powierzchniami odbijającymi są granice narządów, struktury wewnętrzne narządów, np. przegrody łącznotkankowe, dzielące narząd na zraziki, ściany naczyń krwionośnych.
Każda z wymienionych struktur na swoje echo, czyli charakterystyczną echogenność.

## Slide 19: Obrazowanie w USG
W głowicach aparatów USG stosuje się, jako materiał, kryształ polaryzowalny, który pod wpływem zmiennego napięcia elektrycznego generuje drgania mechaniczne działające na tkankę, pod głowicą.
Rozchodzi się fala mechaniczna, odbijana na granicach narządów, powraca (echo), co powoduje w krysztale głowicy przesunięcie ładunków elektrycznych- zjawisko piezoelektryczne.
Kryształ jest źródłem dźwięku a zarazem odbiornikiem.

## Slide 20
Głowica
kryształ polaryzowalny
tkanki
żel
echo
Fala

## Slide 21: Obrazowanie w USG
Głowica aparatu pod napięciem, wytwarza krótki impuls, według wyliczeń, przy średniej prędkości fal ultradźwiękowych w tkankach i penetracji około 20 cm, echo wraca w czasie 0,25 ms.
Po powrocie echa głowica wysyła kolejny impuls.
Ponieważ czas powrotu echa to milisekundy, do mierzenia czasu stosuje się lampę oscyloskopową.

## Slide 22: Obrazowanie w USG
Omówione powyżej badanie stosuje się na przykład w neurologii.
W wyniku badania otrzymujemy na osi (poziomej) ekranu – czas powrotu echa, jest to informacja o odległości powierzchni granicznych tkanek.
Jest to tak zwana metoda – prezentacja A, którą można wyrazić (w badaniu neurologicznym) echoencefalogramem.

## Slide 23
http://us.123rf.com/450wm/rob3000/rob30001304/rob3000130400005/18975599-elektro-encefalogram.jpg

## Slide 24: Prezentacja typu B(Brightness)
W tego typu obrazowaniu echa są wyrażane na ekranie w postaci punktów, których jasność jest zależna od natężenia echa.
Jak wiemy, echo jest wytwarzane przez granice narządów, przez struktury wewnętrzne narządów (np. ściany naczyń krwionośnych).
Także patologiczne zmiany w tkankach, organach – są sygnalizowane przez zmiany echa. Zmiany są porównywane z (prawidłowym) wzorcem.

## Slide 25: Prezentacja (Brightness)
http://1.bp.blogspot.com/-Fn2yNOmp1l4/UH3FH-_01gI/AAAAAAAAAGo/TYFRvjgZ1fE/s1600/echographie-bebe.png

## Slide 26: Dlaczego w diagnostyce medycznej nie stosuje się dźwięków słyszalnych, ale ultradźwięki?
W diagnostyce medycznej nie stosuje się dźwięków słyszalnych, gdyż zbyt mała jest ich rozdzielczość, która pozwala na określanie odległości – jedynie w metrach.
Rozdzielczość – najmniejsza odległość dwóch punktów badanego obiektu, obrazowanych oddzielnie (które jeszcze mogą być różnicowane przez urządzenie).

## Slide 27
W diagnostyce medycznej stosowane są fale krótkie, o częstotliwości, która przekracza
10000 razy częstotliwość dźwięków słyszalnych, czyli dźwięki w przedziale częstotliwości
1 – 100 MHz.
W aparaturze klinicznej USG, ograniczone jest natężenie fali, ze względu na ryzyko szkodliwych oddziaływań fal o dużym natężeniu na tkanki.

## Slide 28: Odbicie fali
Gdy fala ultradźwiękowa pada na granicę dwóch ośrodków, o różnych prędkościach propagacji – następuje załamanie fali.
Wraz ze wzrostem kąta padania fali wzrasta współczynnik odbicia.

## Slide 29
Całkowite, wewnętrzne odbicie występuje na przykład, gdy fala ultradźwiękowa przekracza granicę: tkanka/otolit (np. kamień w nerkach albo w woreczku żółciowym).
Kamienie czyli otolity odbijają całą energię akustyczną fali i dlatego, za nimi występuje cień akustyczny, gdyż poza otolitem nie ma ruchu falowego.

## Slide 30: Cień akustyczny
Cień akustyczny
http://pawelszaro.pl/foty/biblioteka_zdjec/zolc2.jpg

## Slide 31: Dziękuję za uwagę
Notes: <number>