## Slide 1
Skaningowy mikroskop elektronowy
Notes: <number>

## Slide 2
Mikroskop to przyrząd służący do obserwacji małych przedmiotów, które są niewidoczne gołym okiem. Najprostszym i najstarszym rozwiązaniem jest mikroskop optyczny, wykorzystujący światło do generowania powiększonego obrazu przedmiotu. Za najprostszy mikroskop optyczny można uznać lupę znaną już w starożytności.
Notes: <number>

## Slide 3
W XVII w. mikroskopy Leeuwenhoek’a zbudowane z jednej soczewki o dużym powiększeniu (krótkiej ogniskowej), pozwalały na uzyskanie 250-krotnego powiększenia wystarczającego do obserwacji komórek.
Notes: Taki mikroskop działał jak klasyczna lupa. Próbkę należało umieścić na igle, za pomocą śrub ustawiano ją w odległości mniejszej niż ogniskowa soczewki wynosząca z reguły poniżej milimetra. Następnie przykładając przyrząd do oka należało obserwować próbkę przez soczewkę. Taka konstrukcja cechowała się bardzo niską głębią ostrości ponadto jakość obrazu zależała od dokładności z jaką została wykonana soczewka (co w przypadku tak małych soczewek było trudne).
<number>

## Slide 4
Zastąpienie jednej soczewki układem wielu soczewek tworzących obiektyw i okular, pozwoliło budować mikroskopy o teoretycznie nieograniczonym powiększeniu.
Notes: <number>

## Slide 5
Mikroskop optyczny nie pozwala jednak na obserwacje dowolnie małych obiektów, gdyż na przeszkodzie staje falowy charakter światła – zjawisko dyfrakcji polegające na ugięciu fali na krawędziach przeszkód.
Optyka geometryczna liniowo rozchodzących się promieni świetlnych.
Teoretyczne rozchodzenie się fali przez otwór o nieskończenie małych rozmiarach.
Notes: <number>

## Slide 6
Fale ugięte nakładają się na siebie zależnie od przebytej drogi, w fazie zgodnej – sumując się lub przeciwnej znosząc się wzajemnie. Zjawisko to nosi nazwę interferencji.
Kierunki wzdłuż których następuje sumowanie się fal
Prążki interferencyjne
Notes: <number>

## Slide 7
Światło przechodzące przez otwór ulega dyfrakcji, na jego krawędziach tworząc obraz interferencyjny nazywany plamką Airy’ego.
Rozmycie spowodowane ugięciem światła na krawędzi otworu
Prążki interferencyjne
Notes: Światło przez środkową część otworu przechodzi bez ugięcia, natomiast ugięcie światła na krawędziach powoduje rozmycie obrazu plamki (otworu). Promienie światła ugięte na przeciwległych krawędziach interferują ze sobą tworząc prążki interferencyjne, które z racji na symetryczny charakter plamki przybierają formę okręgów. Szerokość prążków, oraz rozmycia nie zależy od wielkości otworu, a jedynie od długości fali i takie rozmycie następuje zawsze. Jednak w sytuacji gdy otwór jest wielokrotnie większy niż długość fali a zatem szerokość prążków wielokrotnie mniejsza niż średnica otworu, jest ono niezauważalne (wymaga obserwacji krawędzi otworu w dużym powiększeniu). W sytuacji gdy średnica otworu jest porównywalna z długością fali, rozmiar prążków staje się porównywalny ze średnicą otworu.
<number>

## Slide 8
Zdolność rozdzielcza mikroskopu to najmniejsza odległość w jakiej dwa punkty są rozróżnialne.
Odległość wielokrotnie większa niż długość fali.
Odległość kilkakrotnie mniejsza niż długość fali, widoczne rozmycie plamek i prążki interferencyjne.
Odległość zbliżona do długości fali, plamki zlewają się ze sobą.
Notes: <number>

## Slide 9
Zarodnik grzyba widziany w około 1300-krotnym powiększeniu, granicznym dla mikroskopu optycznego.
Rozmyta granica ściany komórkowej oraz prążki interferencyjne widoczne na zewnątrz od granicy.
Rozmycie wnętrza komórki, spowodowane dyfrakcją światła uniemożliwiające dokładną obserwacje (ustawienie ostrości).
Notes: <number>

## Slide 10
Uzyskiwane w mikroskopach optycznych rozdzielczości rzędu 200nm nie pozwalają na obserwowanie wirusów, cząsteczek związków chemicznych i atomów. Dlatego, aby wyeliminować wpływ długości fali postanowiono zastąpić światło wiązką elektronów. W 1931 niemieccy naukowcy Max Knoll i Ernst Ruska zbudowali pierwszy mikroskop elektronowy.
Notes: W przypadku mikroskopii optycznej stosuje się różne sposoby zwiększania rozdzielczości, najprostszym jest stosowanie światła o jak najkrótszej długości fali, a więc fioletowego oraz ultrafioletowego. Jednak ultrafiolet o zbyt krótkiej długości fali jest pochłaniany przez wodę i większość substancji organicznych, poza tym współczynnik załamania fal elektromagnetycznych maleje wraz ze spadkiem ich długości. Dlatego trudno jest zbudować soczewki skupiające ultrafiolet, gdyż w miarę stosowania fal o coraz krótszej długości fali musza one posiadać coraz większe rozmiary.
<number>

## Slide 11
Elektrony to cząstki elementarne będące składnikiem atomów. Elektrony krążą wokół jąder atomowych po orbitach. Cechują się:
Ujemnym ładunkiem elektrycznym zwanym ładunkiem elementarnym –e, gdzie e=1,602×10−19C.
Masą wynoszącą 9,1×10−31 kg. a więc około 2000 razy mniej niż masa protonu.
Rozmiarami mniejszymi o wiele rzędów wielkości niż rozmiary atomu.
Notes: <number>

## Slide 12
Elektrony mogą być wyrzucane z powierzchni przewodnika pod wpływem wysokiej temperatury (emisja termiczna) lub silnego pola elektrycznego (emisja polowa).
Doświadczenie Crookes’a
Strumień elektronów jest wyrzucany z katody pod wpływem silnego pola elektrycznego.
Elektrony poruszają się prostoliniowo, uderzając w szkło wywołują jego zieloną fluorescencję. Widoczny jest cień blaszanego, nieprzepuszczalnego dla elektronów krzyża.
Poświata wokół anody to świecenie resztek gazu nieusuniętych przez pompę próżniową.
Notes: <number>

## Slide 13
Transmisyjne mikroskopy elektronowe są wiernymi kopiami mikroskopów optycznych, w których:
światło zastąpiła wiązka elektronów,
rolę soczewek pełni odpowiednio ukształtowane pole magnetyczne,
rolę oka obserwatora pełni ekran fluorescencyjny świecący pod wpływem elektronów lub elektroniczna matryca CCD czuła na uderzenia elektronów.
Notes: <number>

## Slide 14
Źródło światła
Soczewki kondensora skupiające światło na obiekcie
Układy optyczne obiektywu i okularu formujące powiększony obraz przedmiotu
Ekran lub matryca rejestrująca uderzenia elektronów.
- +
Katoda emitująca elektrony
Układy „soczewek magnetycznych” formujący obraz za pomocą pola magnetycznego o odpowiednim, nierównomiernym rozkładzie natężenia.
Układ przyspieszający elektrony za pomocą pola elektrycznego oraz formujący je w formie wiązki.
Tzw. Działo elektronowe
Notes: <number>

## Slide 15
Wirusy grypy widziane przez transmisyjny mikroskop elektronowy – świat widziany na poziomie dużych cząsteczek.
Błona lipidowa wraz z widocznymi „wyrostkami” zbudowanymi z pojedynczych łańcuchów białkowych.
Nić RNA
100nm
Notes: <number>

## Slide 16
Poruszające się elektrony, wykazują dualizm korpuskularno-falowy. Choć są cząstkami materialnymi wykazują cechy falowe takie jak dyfrakcja i interferencja. Zjawisko to jest określane jako fale materii (fale de Broglie’a).
,dla elektronu:
-długość fali,
-stała Plancka
-masa elektronu
-pęd i energia elektronu
Zwiększając energię elektronów zmniejszamy długość fali elektronowej
Notes: W analogiczny sposób fotony, będące kwantem fali, a więc obiektem niematerialnym posiadają także pewne cechy cząstek materialnych takie jak posiadanie pędu i możliwości zderzeń sprężystych z innymi cząstkami czy przyciąganie przez pole grawitacyjne.
<number>

## Slide 17
Mikroskop elektronowy teoretycznie pozwala obserwować pojedyncze atomy i cząsteczki.
Napięcie przyspieszające elektrony | Energia elektronów | Długość fali elektronowej
30kV | 30keV | 0.007nm=7pm
100kV | 100keV | 0.004nm=4pm
7pm
4pm
Notes: Na slajdzie umieszczono cząsteczkę wody, oraz z prawej strony w tej samej skali przedstawiono teoretyczną rozdzielczość mikroskopu elektronowego.
<number>

## Slide 18
W praktyce z powodu niedoskonałości ogniskowania elektronów nigdy nie osiągnięto rozdzielczości większej niż ok. 0.1nm a w komercyjnych mikroskopach około 1nm.
1nm
DNA widziane przez transmisyjny mikroskop elektronowy
Notes: Dlatego też nie jest prawdą że klasyczne mikroskopy elektronowe pozwalają na obserwowanie atomów i cząsteczek. Pozwalają co najwyżej na dostrzeżenie zarysów dużych cząsteczek zbudowanych z wielu setek lub tysięcy atomów takich jak białka, enzymy czy DNA. Choć w odróżnieniu od mikroskopii optycznej, która osiągnęła kres rozwoju jeśli chodzi o uzyskiwane powiększenia około 150 lat temu, obecnie rozwój techniki pozwala na budowanie coraz dokładniejszych mikroskopów elektronowych. Przykładowo kilka lat temu w Scientific American, pojawił się artykuł w którym przedstawiano zdjęcia nici DNA wykonane transmisyjnym mikroskopem elektronowym na tyle dokładne że można rozróżnić zarysy kolejnych par zasad nukleinowych. Obecnie jednak do obserwacji pojedynczych atomów służą mikroskopy działające na zupełnie innych zasadach takie jak np. mikroskop tunelowy.
<number>

## Slide 19
Transmisyjny mikroskop elektronowy posiada wiele wad, między innymi:
czasochłonna i droga preparacja próbki, konieczność cięcia na plastry cieńsze niż rozmiar pojedynczych bakterii,
słabe rozróżnianie materii organicznej zbudowanej z lekkich pierwiastków, konieczność „barwienia” preparatów jonami metali ciężkich.
Notes: Elektrony są bardzo silnie rozpraszane i pochłaniane przez materię. Wiązka elektronów jest w stanie pokonać w powietrzu odległość rzędu kilku centymetrów, w ciała stałe wnika na głębokość rzędu nanometrów. Dlatego trzeba preparować próbkę w formie plastrów o grubości kilkunastu nanometrów co jest niezwykle trudne i kosztowne.
<number>

## Slide 20
W celu eliminacji wad transmisyjnego mikroskopu elektronowego w latach 1950-1960 opracowano zupełnie inny rodzaj mikroskopu, którego zasada działania jest całkowicie odmienna od klasycznych mikroskopów.
Skaningowy mikroskop elektronowy
(mikroskop SEM
z ang. scanning electron microscope)
Notes: Pierwszy obraz ze skaningowego mikroskopu elektronowego uzyskano 1935r, jednak dostępne wówczas środku techniczne, w szczególności rozwiązania przekazu obrazu i jego projekcji za pomocą lamp elektronowych (kineskopów) nie pozwalały na uzyskanie akceptowalnej jakości obrazu. Dlatego rozwój nastąpił później w erze rozkwitu telewizji.
<number>

## Slide 21
Działo elektronowe
Układy soczewek magnetycznych i przesłon skupiający wiązkę elektronów
Elektromagnesy odchylające wiązkę w płaszczyźnie X
Elektromagnesy odchylające wiązkę w płaszczyźnie Y
Badany obiekt
X
Y
Sposób skanowania próbki.
Skupiona punktowo wiązka elektronów
Notes: <number>

## Slide 22
Elektrony wstecznie rozproszone (BSE) – elektrony odbite od jąder atomów, które opuściły próbkę z pomijalnymi stratami energii.
e
e
e
e
e
e
o
e
Notes: Elektrony BSE mogą ulec bezpośredniemu odbiciu od jądra atomowego, ale znacznie częściej ich tor ulega zakrzywieniu wokół jądra na skutek przyciągania elektrostatycznego. Podczas takiego zderzenia elektron przekazuje część masy jądru atomowemu (co wynika z prawa zachowania pędu). Jednak przy masie elektronu około 2000 razy mniejszej niż masa protonu strata energii elektronu jest niezwykle mała.
<number>

## Slide 23
Elektrony wtórne (SE) – elektrony wybite z powłok, posiadające niewielką energię.
e
e
e
e
e
e
e
e
Elektron wtórny wybity z powłoki
Wysokoenergetyczny elektron z wiązki skanującej
Notes: <number>

## Slide 24
Charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie.
e
e
e
e
e
Powstaje w wyniku przeskoku elektronu z zewnętrznej powłoki na puste miejsce na wewnętrznej powłoce po elektronie wybitym jako elektron wtórny.
x
Notes: Długość fali promieniowanie charakterystycznego nie jest dowolna, jest ona wynikiem różnicy energii pomiędzy powłokami między którymi następuje przeskok elektronu. Każdy pierwiastek posiada swoje charakterystyczne długości promieniowania określane jako linie widmowe.
<number>

## Slide 25
W skaningowym mikroskopie elektronowym obraz tworzy się przez przesuwanie wiązki elektronów po powierzchni próbki wraz z rejestracją elektronów odbitych, wtórnych i ewentualnie promieniowania X. Jest to obraz całkowicie sztuczny, generowany przez komputer przeliczający sygnał z detektorów na umowną jasność pikseli na ekranie.
Notes: <number>

## Slide 26
X
Y
X
Y
Detektor elektronów odbitych, wtórnych lub promieniowania X
Algorytm komputerowy
Wiązka elektronów skupiona w punkcie – pikselu o określonych współrzędnych X,Y
Obraz wygenerowany przez komputer poprzez przeliczenie sygnału z detektorów na jasność
Notes: <number>

## Slide 27
Obrazy tworzone przez mikroskopy SEM cechują się niespotykaną w innych technikach mikroskopowych głębią ostrości.
Notes: Jest to spowodowane tym że mikroskop SEM nie posiada typowej „optyki” elektrony przechodzące lub odbite. Powierzchnia jest analizowana piksel po pikselu i aby uzyskać dużą głębie ostrości wystarczy że skanująca wiązka będzie możliwie równoległa by zachowywała skupienie zarówno na bliżej jak i dalej leżących szczegółów, co jest proste w realizacji.
<number>

## Slide 28
Mikroskop SEM obrazuje wyłącznie powierzchnię obiektów.
Komórki krwi widziane przez mikroskop optyczny
Komórki krwi widziane przez mikroskop SEM
1. Erytrocyty (krwinki czerwone) 2.Limfocyty (krwinki białe) 3.Płytki krwi
1
1
2
2
3
3
Notes: Różnice najlepiej widać w przypadku limfocytu, mikroskop optyczny prześwietlając komórkę ukazuje jej zawartość, natomiast mikroskop SEM uwidacznia jedynie rozwiniętą powierzchnię, która z kolei jest niezauważalna dla mikroskopu opycznego.
<number>

## Slide 29
Mikroskopia SEM cechuje się możliwością dowolnej, płynnej zmiany powiększeń od milimetrowych (obiekty widoczne gołym okiem) aż do rozdzielczości rzędu 1nm, nie wymagając jakiejkolwiek ingerencji w próbkę. Jest to cecha wyjątkowa wśród wszystkich technik mikroskopowych.
Notes: <number>

## Slide 30
1cm 1mm 100um 10um 1um 100nm 10nm 1nm 100pm
Obiekty widoczne gołym okiem
Obiekty widoczne z pomocą lupy takie jak roztocza
Tkanki oraz pojedyncze komórki
Wirusy oraz jądra komórkowe i mitochondria
Duże cząsteczki chemiczne takie jak DNA
Mikroskop optyczny
Transmisyjny mikroskop elektronowy
Skaningowy mikroskop elektronowy
Notes: <number>

## Slide 31
W mikroskopii SEM stosuje się oddzielne detektory elektronów rozproszonych i wtórnych, oraz szeroki zakres napięć przyspieszających elektrony (nadających im energię kinetyczną), co pozwala na tworzenie niezależnych obrazowań tego samego preparatu.
Notes: <number>

## Slide 32
Notes: <number>

## Slide 33
Obrazowanie z wykorzystaniem detektora elektronów wstecznie rozproszonych (BSE)
Obrazowanie z wykorzystaniem detektora elektronów wtórnych (SE)
Mitochondria widziane przez skaningowy mikroskop elektronowy
Notes: <number>

## Slide 34
Wpływ energii elektronów na sposób tworzenia obrazu
Energia elektronów 5keV – wiernie oddana zewnętrzna struktura, kosztem słabej widoczności głębszych warstw.
Energia elektronów 25keV – dobrze widoczna główna struktura próbki, kosztem utraty szczegółów powierzchniowych.
Notes: <number>

## Slide 35
Bombardowanie próbki wiązką elektronów prowadzi do powstawania promieniowania rentgenowskiego. Jednym z jego źródeł są przeskoki elektronów z wyższych powłok, na powłoki niższe, z których wcześniej został wybity elektron wtórny. Każdy pierwiastek emituje promieniowanie o ściśle określonych długościach fali, jest to tzw. promieniowanie charakterystyczne.
Analiza EDS
(z ang. Energy Dispersive Spectrometry)
Notes: <number>

## Slide 36
Stosowany w skaningowych mikroskopach elektronowych analizator EDS mierzy rozkład natężenia promieniowania w zależności od jego energii (długości fali) czyli widmo pozwalając na identyfikację pierwiastków chemicznych.
Notes: <number>

## Slide 37
Porównanie uzyskanego widma ze wzorcami pozwala na określenie przybliżonego składu chemicznego dowolnego punktu próbki.
Obraz SEM stopu metali, wykonany z wykorzystaniem detektora elektronów wstecznie rozproszonych.
Kryształy metali rozróżnione za pomocą analizy EDS i wyszczególnione barwami.
Notes: <number>

## Slide 38
Obrazy tej samej próbki uzyskiwane w różny sposób (za pomocą detektorów elektronów BSE, SE lub promieniowania X) mogą być kolorowane i nakładane na siebie. Stosując umowne palety barw oraz algorytmy obliczeniowe uzyskuje się barwne obrazy mikroskopowe uwidaczniające szczegóły budowy preparatów, które przy prostym obrazowaniu byłyby niezauważalne.
Notes: Tworzone w ten sposób obrazy nie są obrazami barwnymi w klasycznym rozumieniu fotografii barwnej, gdyż nie oddają prawdziwych barw widzianych przez ludzkie oko. Są one raczej komputerowa grafika, w której barwa jest powiązana ze sposobem rozpraszania elektronów w taki aby eksponowała jakąś cechę taką jak różnica gęstości, masę atomową, strukturę krystaliczną lub jej brak, obecność określonego pierwiastka chemicznego itp.
<number>

## Slide 39
Obraz roztocza uzyskany za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego i poddany cyfrowej obróbce
Notes: <number>

## Slide 40: ZAKOŃCZENIE PREZENTACJI
Notes: <number>