## Slide 1: Wirtualna wycieczka do pracowni ultrasonografii Jacek Ślósarz

## Slide 2
Wykaz źródeł, które wykorzystano przy tworzeniu niniejszej prezentacji:
Inżynier i fizyk medyczny 2/2014 vol.3 str. 59-65 Podstawy obrazowania USG – część 1 M. Jędrzejewska, P. Jankowski, B. Węckowski
Adresy URL:
http://www.moskat.pl/szkola/fizyka/drgania_i_fale.php?id=wielkosci_opisujace_fale, [ dostęp 24.03.2015 ]
http://www.szpitalkarowa.pl/fetus/serpraw.htm , [ dostęp 24.03.2015 ]
http://usgburdach.pl/badania/usg-doppler-tetnic-nerkowych.html , [ dostęp 24.03.2015 ]
http://www.mp.pl/artykuly/17778 , [ dostęp 24.03.2015 ]
http://www.techbud.com.pl/halas2.htm , [ dostęp 24.03.2015 ]
http://www.fizykon.org/optyka/optyka_geometryczna_prawo_zalamania_swiatla.htm , [ dostęp 24.03.2015 ]
https://www.youtube.com/results?search_query=zjawisko+piezoelektryczne , [ dostęp 24.03.2015 ]
http://www.mp.pl/artykuly/17366 , [ dostęp 24.03.2015 ]
https://www.youtube.com/watch?v=5fYiZ-Go1AM , [ dostęp 24.03.2015 ]
https://www.youtube.com/watch?v=ABrHkFWcvUI

## Slide 3
Podstawy fizyczne ultrasonografii
Podstawą działania aparatury USG jest ruch falowy, który odbywa się na zasadzie przekazywania energii kolejnym cząstkom danego ośrodka. Zaburzenie takie rozchodzi się w tym ośrodku z określoną prędkością zwaną prędkością fali.
Gif zamieszczony na kolejnym slajdzie obrazuje rozchodzące się w ośrodku zaburzenie (falę mechaniczną, jaką jest dźwięk).

## Slide 5
Prędkość rozchodzenia się fali zależy od:
układu generującego drgania,
intensywności fal ultradźwiękowych,
budowy strukturalnej i właściwości mechanicznych ośrodków materialnych, w których fala się rozchodzi.
I właśnie ta ostatnia cecha została wykorzystana w badaniach USG.

## Slide 6
Co to są ultradźwięki?
Są to fale podłużne (mechaniczne) o częstotliwościach większych niż 20 kHz, rozchodzące się w ciałach stałych, cieczach, gazach.
Źródło: http://www.moskat.pl/szkola/fizyka/drgania_i_fale.php?id=wielkosci_opisujace_fale, dostęp 24.03.2015
W aparatach USG wykorzystuje się głównie fale
o częstotliwościach od 2 MHz do 15 MHz .

## Slide 7
Zjawiska fizyczne towarzyszące ultradźwiękom.
Zjawisko odbicia – mamy z nim do czynienia gdy fala napotyka na przeszkodę, od której może ulec odbiciu. Najczęściej zjawisko to wykorzystywane jest dla „zawracania” fali.

## Slide 8
2. Impedancja akustyczna, zwana inaczej oporem akustycznym, wielkość pozwalająca na ilościowe ujęcie zjawiska odbicia. Mamy z nią do czynienia, gdy sąsiadujące tkanki mają różną oporność akustyczną. Im większa impedancja, tym „większe” odbicie.
Zjawisko załamania – mamy z nim do czynienia gdy fala przechodząc z jednego ośrodka do innego zmienia kierunek swojego biegu, jak również długość fali. (dla tkanek miękkich zjawisko to pomijamy).
Źródło:http://www.fizykon.org/optyka/optyka_geometryczna_prawo_zalamania_swiatla.htm

## Slide 9
4. Zjawisko ugięcia – zachodzi gdy fala napotyka na przeszkody np. w pobliżu struktury o innej gęstości ulega ugięciu (zmienia się kierunek rozchodzenia się drgań).
5. Zjawisko absorpcji – czyli inaczej pochłaniania fal (również niekorzystne w czasie badań).
Źródło: http://www.techbud.com.pl/halas2.htm

## Slide 10
5. Zjawisko rozproszenia - polega ono na zamianie fali pierwotnej w zbiór fal rozchodzących się we wszystkich możliwych kierunkach (w przypadku USG jest to zjawisko niekorzystne - powoduje osłabienie wiązki ultradźwiękowej).
7. Anizotropia – zjawisko zachodzące szczególne w włóknach, polegające na uprzywilejowaniu wybranego kierunku związanego z budową i ułożeniem włókien

## Slide 11
8. Tłumienie fali - czyli osłabienie związane z pochłanianiem energii w wyniku tarcia.
9. Zjawisko Dopplera – polegające na zmianie częstotliwości odbieranej w stosunku do nadawanej, zachodzące w sytuacji gdy obserwator lub źródło poruszają się względem siebie.
Doświadczenie sprawdzające efekt Dopplera.
Weź ok. 1m peszla (plastikowa rurka w której umieszcza się przewody). Wprowadź ją w ruch obrotowy i poproś kolegę stojącego obok o opisanie dźwięków jakie się z niej wydobywają.
Wytłumaczenie.
W czasie gdy peszel zbliża się do kolegi słychać dźwięk o innej wysokości niż gdy rurka się oddala. Za wysokość dźwięku odpowiada częstotliwość, która się zmienia, ponieważ porusza się źródło.

## Slide 12
10. Zjawisko piezoelektryczne – podstawa działania USG zachodzi w materiałach zwanych piezolektrykami (np. kwarc, siarczan litu, cyrkonian ołowiu i inne) – polega ono na deformacjach zachodzących w kryształach pod wpływem zewnętrznej siły. Wskutek tego na granicy między ściankami kryształu pojawia się napięcie elektryczne. Kryształ taki można pobudzić do drgań stosując zmienne pole elektryczne. Jeżeli takie zaburzenie dotrze do przetwornika odbiorczego, powstaje różnica potencjałów przekazywana do odpowiedniego układu elektronicznego odbiornika aparatury USG. Oczywiście powierzchnia zwrócona do pacjenta jest uziemiana tak, aby uniknąć porażenia.

## Slide 13
Zamieszczony film obrazuje zjawisko piezoelektryczne – odkształcenie kryształu powoduje powstanie niezerowej różnicy potencjałów (napięcia elektrycznego)
https://www.youtube.com/results?search_query=zjawisko+piezoelektryczne

## Slide 16
W diagnostyce ultradźwiękowej wykorzystuje się impulsy o krótkim czasie trwania. W celu szybkiego wyeliminowania drgań kryształu piezoelektrycznego stosuje się materiał tłumiący zwany absorberem. Głowicę ultradźwiękową przykłada się do ciała pacjenta pokrywając go żelem, dzięki czemu eliminuje się powietrze mogące zaburzać (odbijać) emitowane fale.

## Slide 17
TYPY GŁOWIC ULTRADŹWIĘKOWYCH

## Slide 18
TYPY OBRAZÓW
PREZENTACJA A - na ekranie oscyloskopu pojawiają się pionowe paski odpowiadające granicom ośrodków.

## Slide 19
PREZENTACJA B – na ekranie pojawiają się jasne plamki, których jasność jest zależna od natężenia echa. Na obrazie widać geometryczny zarys tkanek.

## Slide 20
PREZENTACJA M – stosuje się ją do ekspozycji ruchu narządów , bowiem w kolejnych transmisjach echo powraca do narządu będącego już w innej fazie ruchu.
METODA PREZENTACJI CZASU RZECZYWISTEGO - dzięki niej można otrzymywać obrazy w czasie rzeczywistym , dzięki temu że wiązka „przeszukuje” ciało pacjenta z regulowaną prędkością. Do tej metody najczęściej stosuje się głowice rotujące.

## Slide 21
METODY DOPPLEROWSKIE - metoda wykorzystująca efekt Dopplera a zatem różnice w częstotliwościach fal nadawanych i odbitych. Często stosuje się tutaj kolory, które zmniejszają błędy związane z techniką pomiarową.

## Slide 22
Poniżej zamieszczono dwa filmy z których pierwszy przedstawia różnicę pomiędzy USG typu 2D, 3D i 4D, natomiast drugi prezentuje sposób zastosowani głowic USG w przypadku badania płodu ludzkiego.