## Slide 1: Wirtualna wycieczka do pracowni wyposażonej w mikroskop skaningowy w tym skaningowy mikroskop tunelowy STM i mikroskop sił atomowych AFM. Jacek Ślósarz

## Slide 2
Wykaz źródeł, które wykorzystano przy tworzeniu niniejszej prezentacji.
Adresy URL:
https://www.youtube.com/watch?v=K64Tv2mK5h4
https://www.youtube.com/watch?v=t5czJq8JpG4
https://www.youtube.com/watch?v=0jP7baCqFLw
https://www.youtube.com/watch?v=wNEqRq6NyUw
https://www.youtube.com/watch?v=MZb8C0f7Kdg
https://www.youtube.com/watch?v=DwB6l5cCf8E
https://www.youtube.com/watch?v=1Wc0ki1pEVg
https://www.youtube.com/watch?v=WgDxnTxqoMA
Inne:
Kelsall R.W. (red.), Nanotechnologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9875/full9875.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektronowy_mikroskop_skaningowy

## Slide 3
Podstawy fizyczne działania mikroskopu skaningowego:
Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM, z ang. scanning electron microscope) – to rodzaj mikroskopu elektronowego umożliwiający obserwację topografii badanego materiału. Służy do obserwacji i charakteryzacji materiałów organicznych i nieorganicznych w skali od nanometrycznej do mikrometrycznej. Wiązką pierwotną w tej metodzie jest wiązka elektronów. Pierwszy obraz (powierzchni próbki wykonanej ze stali transformatorowej) uzyskał niemiecki elektrotechnik Max Knoll w roku 1935.

## Slide 4
W uproszczonym rozumowaniu promieniowanie elektromagnetyczne może być opisane jako strumień fotonów, a poruszające się cząstki (zgodnie z hipotezą Ludwika de Broglie’a) jako fale. Mechanizm ten opisuje tzw. dualizm korpuskularno-falowy. Dla każdego zakresu promieniowania występuje wiele możliwości różnych procesów rozpraszania wiązki. Ogólnie, rozproszenie fal można podzielić na dwa procesy:
rozpraszanie sprężyste, czyli zderzenia, podczas których nie dochodzi do zmian energii, a jedynie do zmiany kierunku padającej fali,
rozpraszanie niesprężyste, czyli zderzenia, podczas których dochodzi zarówno do zmiany kierunku fali, jak i zmiany energii.

## Slide 5
Uproszczony schemat obrazujący oddziaływanie elektron-próbka

## Slide 6
Schemat budowy skaningowego mikroskopu elektronowego

## Slide 7
Pyłki kwiatowe obserwowane za pomocą SEM, ukazujące charakterystyczną głębię ostrości

## Slide 8
https://www.youtube.com/watch?v=WgDxnTxqoMA
Mikroskop skaningowy w AGH

## Slide 9
Podstawy fizyczne działania skaningowego mikroskopu tunelowego i mikroskopu sił atomowych

## Slide 10
Skaningowa mikroskopia tunelowa (ang. scanning tunnelling microscopy - STM) jest przodkiem wszystkich mikroskopii wykorzystujących sondy skanujące. Pozwalają one na obrazowanie powierzchni próbki z rozdzielczością atomową bez naświetlania jej lub używania soczewek.

## Slide 11
Skaningowy mikroskop tunelowy STM jest urządzeniem badawczym o bardzo ciekawych możliwościach. Służy on do badania powierzchni głównie przewodników i półprzewodników. Dzięki unikalnej konstrukcji mikroskop ten "widzi" szczegóły tej powierzchni z rozdzielczością rzędu nanometrów a zatem może "dostrzec" pojedyncze atomy. Cienkie ostrze, poruszające się tuż ponad badaną powierzchnią, wykorzystuje do zbierania informacji na temat jej struktury kwantowy efekt tunelowy.

## Slide 12
Gdy sonda znajdzie się dostatecznie blisko powierzchni (w odległości około 1 nm) rośnie prawdopodobieństwo kwantowego procesu tunelowania elektronów z atomów badanej powierzchni do ostrza. W wyniku tego zjawiska następuje przepływ prądu. Możliwe jest również tunelowanie elektronów z sondy na badaną powierzchnię. To, który z procesów będzie miał miejsce, zależy od znaku przyłożonego napięcia. Obrazy STM powierzchni próbki uzyskuje się przez pomiar natężenia prądu płynącego w układzie. Jako że prąd tunelowania maleje wykładniczo wraz ze zwiększaniem się odległości między ostrzem a powierzchnią, możliwe jest uzyskanie informacji ojej topografii poprzez zmianę wysokości położenia sondy za pomocą piezoelektrycznego układu sterującego.

## Slide 13
Kwantowy efekt tunelowania:
quantum tunnel effect and tunneling microscope
https://www.youtube.com/watch?v=K64Tv2mK5h4

## Slide 14
Konstruktorami tego urządzenia byli dwaj naukowcy z laboratorium IBM w Zurichu: Gerd Binning i Heinrich Rohrer. Prace nad mikroskopem rozpoczęto w 1978 roku i ukończono w 1982 roku. Za to wielkie osiągnięcie cztery lata później zostali wyróżnieni nagrodą Nobla z fizyki.

## Slide 15
Mikroskop tunelowy był pierwszym urządzeniem, które umożliwiło obserwacje powierzchni kryształów w przestrzeni rzeczywistej. Dotychczas głównym źródłem informacji o powierzchni kryształów była dyfrakcja dająca obraz powierzchni kryształów w przestrzeni sieci odwrotnej.
Doświadczenie Binninga i Rohrera dało początek licznej już teraz rodzinie mikroskopów SPM (Scanning Probe Microscopes) o podobnej koncepcji różniących się szczegółami konstrukcji i charakterem wykorzystywanych oddziaływań do zbierania danych.

## Slide 16
Mikroskopy skaningowe pozwalają na bardzo precyzyjne pomiary powierzchni, ich przydatność jako urządzeń badawczych jest ogromna dla wielu gałęzi nauk ścisłych (fizyka, chemia, biofizyka). Urządzenia te w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju nanotechnologii.

## Slide 17
Zasada działania:
Nad powierzchnią próbki, która może być wykonana tylko z materiału przewodzącego prąd elektryczny lub być pokryta atomami metalu (tzw. napylanie), umieszczona jest sonda (igła), którą można poruszać w sposób kontrolowany. Ramię trzymające igłę mocowane jest do aparatury poprzez skaner piezoelektryczny, który pod wpływem napięcia elektrycznego, w wyniku zjawiska piezoelektrycznego zmienia w niewielkim stopniu swe wymiary, a tym samym zmienia położenie igły przesuwając ją nad próbką. W innych rozwiązaniach układ piezoelektryczny porusza próbką, a sama sonda pozostaje nieruchoma. Przemiatanie (skanowanie) kolejnych linii i punktów obrazu próbki odbywa się według z góry zadanego programu.

## Slide 18
Konstrukcje mikroskopu i metody działania:
Mikroskop STM może być zaprojektowany do skanowania próbki na dwa różne sposoby w trybie stałej odległości oraz w trybie stałego prądu. W pierwszym przypadku końcówka sondy porusza się w płaszczyźnie równoległej do powierzchni próbki. Podczas skanowania obserwuje się zmianę prądu tunelowania w zależności od topografii powierzchni i jej lokalnej struktury elektronowej. Podstawą do jej zobrazowania jest natężenie prądu zmierzone w każdym punkcie powierzchni.

## Slide 19
Gdy eksperyment STM przeprowadzany jest z zachowaniem stałej wartości prądu tunelowania, wysokość, na której znajduje się ostrze, jest dobierane w każdym punkcie próbki tak, by przeciwdziałać zmianom prądu. I tak na przykład, gdy w układzie nastąpi wzrost liczby tunelowanych elektronów, końcówka sondy jest odsuwana od próbki w wyniku zmiany napięcia przykładanego do piezoelektrycznego skanera. W tym wariancie eksperymentu STM podstawą obrazowania powierzchni są dane o położeniu sondy. Jeśli układ pozwala na utrzymywanie prądu na stałym poziomie z dokładnością do kilku procent, to odległość ostrza od powierzchni będzie utrzymywana z dokładnością większą niż 0,01 nm

## Slide 20
AFM contact mode
https://www.youtube.com/watch?v=t5czJq8JpG4
AFM Principle - How AFM Works
https://www.youtube.com/watch?v=0jP7baCqFLw

## Slide 21
W prostszych rozwiązaniach zwanych metodą stałej wysokości (ang. constant height mode, CHM) igła porusza się na stałej wysokości nad próbką a aparatura rejestruje wyłącznie zmiany prądu tunelowego. Rozwiązanie to można stosować tylko w przypadku próbek o równej powierzchni. W tym rozwiązaniu jeżeli próbka zawiera wypukłości może dojść do kolizji igły z materiałem, a w wklęsłościach próbki obraz jest słaby a nawet całkowicie zanika.

## Slide 22
W rozwiniętych konstrukcjach zwanych metodą stałego prądu lub metodą stałej odległości (ang. constant current mode, CCM, constant gap width mode, CGM) igła może oddalać się i przybliżać do próbki. Ustalanie odległości igła-próbka uzyskuje się za pomocą odpowiednio szybkiego układu ujemnego sprzężenia zwrotnego w układzie odległość – prąd tunelowy – napięcie sterujące wysokością. Prąd tunelowy, po odfiltrowaniu dużych częstotliwości, jest sygnałem wejściowym układu zapewniającego przepływ stałego prądu tunelowego. W układach tych do obrazowania powierzchni próbki wykorzystuje się wielkość prądu tunelowego oraz napięcie sterujące wysokością położenia igły.

## Slide 23
Najbardziej rozwiniętą metodą jest spektroskopia mikroskopu skaningowego (ang. scanning tunneling spectroscopy, STS) w mikroskopie tym, dla danego położenia igły, wyznacza się zależność natężenia prądu od przyłożonego napięcia. Metoda ta umożliwia określenie gęstości stanów elektronów w badanej substancji.

## Slide 24
Tryb stałej odległości jest techniką szybszą, lecz dostarcza użytecznych informacji tylko dla powierzchni stosunkowo gładkich. Mikroskopia STM przy stałym prądzie pozwala natomiast na dokładne mierzenie nieregularnych powierzchni. Jej wadą jest jednak długi czas pomiaru.

## Slide 25
https://www.youtube.com/watch?v=wNEqRq6NyUw
Surface studies with a scanning tunnelling microscope [english]

## Slide 26
Mikroskopia sił atomowych (ang. atomie force microscopy - AFM) została odkryta pięć lat po technice STM. Zaletą tej metody jest to, że pozwala badać nie tylko powierzchnię przewodników, ale również izolatorów i półprzewodników. W metodzie AFM używa się ostrza o długości ok. 2 um i minimalnej średnicy 20 nm. W odróżnieniu od techniki STM sonda ta skanuje powierzchnię, rejestrując siłę, a nie prąd, w funkcji położenia. AFM można prowadzić w warunkach wysokiej próżni, normalnej atmosfery lub nawet w warunkach, gdy badana próbka oraz sonda zanurzone są w cieczy. Technika ta jest bardzo przydatna do badań układów biologicznych

## Slide 27
Trzeba zaznaczyć, że termin „mikroskopia sił atomowych" nie jest całkowicie uzasadniony przy opisie zjawisk prowadzących do otrzymania obrazu AFM. Ściśle rzecz ujmując, w większości przypadków uzyskujemy obrazy skaningowej mikroskopii sił. W metodzie AFM ostrze jest umieszczone na końcu dźwigni o długości od 100 do 200 |nm, która ugina się w wyniku działania sił między sondą a powierzchnią. Gdy końcówka ostrza przesuwa się wzdłuż próbki (lub próbka jest przesuwana pod ostrzem), ugięcie dźwigni mierzy się za pomocą odpowiedniego detektora. Topografia próbki odtwarzana jest na podstawie danych o ugięciu dźwigni. Ugięcie to jest zazwyczaj mierzone metodą optyczną za pomocą zogniskowanej wiązki lasera, która trafia do fotodetektora po odbiciu od powierzchni dźwigni.

## Slide 28
Ostrze używane do badań musi być bardzo cienkie. Im mniejszą ma średnicę na samym końcu, tym lepsza rozdzielczość otrzymywanych obrazów. Na potrzeby STM ostrza takie wykonuje się z drutu, najczęściej irydowo-platynowego albo wolframowego na drodze trawienia elektrochemicznego w roztworze KOH lub NaOH.

## Slide 29
Model ostrza igły:

## Slide 30
Zestaw do tworzenia ostrzy wolframowych do STM metodą trawienia elektrochemicznego:

## Slide 31
Sonda (drut wolframowy lub platynowo-irydowy o średnicy 0,2–0,5 mm) zawiera na końcu kryształ ustawiony wierzchołkiem w stronę ostrza – dzięki temu zakończeniem sondy jest dokładnie jeden atom. Odległość sondy od powierzchni próbki jest rzędu kilku dziesiątych nanometra(0,1nm do 1 nm). Przyłożone napięcie pomiędzy sondą a próbką (od ułamków do kilku woltów). Tak małe napięcie nie jest wystarczające do tego, by elektron pokonał przyciąganie jonów metalu i oderwał się od ostrza igły, ale dzięki temu, że próbka jest w niewielkiej odległości od ostrza igły, elektron przeskakuje przez zabroniony obszar (barierę potencjału) do badanej próbki w wyniku emisji polowej, istnienie której tłumaczy się kwantowym zjawiskiem tunelowym, dlatego też nazywany jest prądem tunelowym.

## Slide 33
Virus Nanoindentation by AFM
https://www.youtube.com/watch?v=MZb8C0f7Kdg

## Slide 34
Jednym z największych problemów urządzeń STM i AFM jest czułość na drgania zewnętrzne. Drgania te mają amplitudę rzędu kilku μm, czyli są co najmniej 1000 razy większe niż odległość sondy od powierzchni próbki. Aby nie dochodziło do niekontrolowanych zderzeń sondy z powierzchnią próbki potrzebne są dodatkowe systemy tłumiące drgania. Początkowo był to duży problem dla konstruktorów tych urządzeń, lecz istniejące obecnie systemy antywibracyjne pozwalają działać tym urządzeniom nawet na niższych piętrach budynków. Źródłami drgań są: ruch samochodowy, kroki czy nawet hałas. Twórcy pierwszego skaningowego mikroskopu tunelowego do wytłumienia drgań wykorzystali zjawisko unoszenia się nadprzewodnika w polu magnetycznym – umieścili swój mikroskop na nadprzewodzącej czaszy ołowianej wypychanej na zewnątrz z niejednorodnego pola magnetycznego.

## Slide 35
Zastosowanie:
Poza obrazowaniem struktury atomowej i profilu powierzchni skanowanej próbki, skaningowy mikroskop tunelowy znajduje inne zastosowania. Eksperymenty z mikroskopem STM doprowadziły do ważnego odkrycia. Jeżeli do igły przyłoży się większe napięcie niż przy skanowaniu, to może ona oderwać pojedynczy atom z powierzchni próbki i przełożyć go w inne miejsce. W ten sposób możliwa jest obróbka materiału na poziomie atomowym. Mikroskop STM stał się pierwszym prawdziwym narzędziem nanotechnologii.

## Slide 36
https://www.youtube.com/watch?v=DwB6l5cCf8E
Visualization of an Atomic Force Microscope

## Slide 37
Jak to działa_ Mikroskop sił atomowych
https://www.youtube.com/watch?v=1Wc0ki1pEVg

## Slide 38
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!