## Slide 1: Niepewności pomiarowe

## Slide 2: Pomiary fizyczne.
Pomiar fizyczny polega na porównywaniu wielkości mierzonej z przyjętym wzorcem, czyli jednostką.
Rodzaje pomiarów fizycznych:
Pomiary proste ( bezpośrednie)
Pomiary złożone ( pośrednie)

## Slide 3: Pomiary proste ( bezpośrednie)
Pomiary proste ( bezpośrednie) dokonywane są bezpośrednio za pomocą przyrządów pomiarowych. Przykłady:
pomiar długości za pomocą linijki
pomiar masy ciała za pomocą wagi
pomiar czasu za pomocą stopera

## Slide 4: Pomiary złożone ( pośrednie).
Niektórych wielkości fizycznych nie można zmierzyć bezpośrednio, gdyż nie ma odpowiednich przyrządów fizycznych, np. wyznaczając przyspieszenie ziemskie za pomocą wahadła matematycznego
W pomiarach bezpośrednich mierzymy długość wahadła - l i okres drgań - T, a następnie wyliczamy ze wzoru wartość g.

## Slide 5: Zapis wyniku pomiaru.
Niestety, żadnej wielkości fizycznej nie można zmierzyć dokładnie. Wszystkie pomiary fizyczne mogą być wykonane tylko z pewnym określonym stopniem dokładności z powodu niedoskonałości stosowanych przyrządów pomiarowych, ograniczonych zdolności zmysłów eksperymentatora, a także wpływu czynników zewnętrznych zachodzących podczas pomiarów. Mówimy, że wynik każdego pomiaru jest zawsze obarczony niepewnością pomiarową.

## Slide 6: Zapis wyniku pomiaru.
Wyniki pomiarów zapisujemy w postaci:
x
x - najbardziej prawdopodobna wartość wielkości złożonej (przeważnie średnia wielu pomiarów)
x - niepewność pomiaru

## Slide 7: Rodzaje niepewności pomiarów bezpośrednich.
Niepewności pomiarów bezpośrednich
błędy grube
niepewności systematyczne
niepewności statystyczne (przypadkowe)

## Slide 8: Błędy grube.
Błędy grube powstają na skutek fałszywego odczytu przyrządu lub ewidentnej pomyłki eksperymentatora. Przykład: wyniki pomiarów masy wykonane przez 5 uczniów:
=10,10 g
=10,09g
=10,12g
=14,11g błąd gruby (odrzucamy wynik)
=10,11g

## Slide 9: Niepewności systematyczne.
Za miarę niepewności systematycznej pomiarów prostych przyjmujemy wartość elementarnej działki przyrządu pomiarowego:
np. dla linijki zazwyczaj wynosi ona 1mm,
np. przy pomiarze temperatury najmniejsza działka termometru C.

## Slide 10: Niepewności statystyczne (przypadkowe).
Niepewności statystyczne (przypadkowe)– związane są z czynnikami, których nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, a powodują, że kolejne pomiary różnią się od siebie.

## Slide 11: Niepewności statystyczne (przypadkowe).
Najczęściej obliczaną niepewnością statystyczną (przypadkową)jest:
odchylenie standardowe średniej arytmetycznej.

## Slide 12: Odchylenie standardowe średniej arytmetycznej.
Wielokrotne powtarzanie tego samego pomiaru fizycznego pozwala otrzymać serię wyników: X1 X2 … Xn.
Rzeczywistej wartości wielkości fizycznej nie znamy, ale najbardziej zbliżoną do niej jest średnia arytmetyczna:

## Slide 13: Odchylenie standardowe średniej arytmetycznej.
Niepewność standardową obliczamy korzystając ze wzoru na odchylenie standardowe średniej:
Uwaga: Powyższy wzór używamy, gdy liczba pomiarów n≥10. Dla 10 > n ≥ 4 stosujemy inny wzór.

## Slide 14: Niepewność maksymalna wartości średniej.
W warunkach szkolnych, zazwyczaj ze względu na brak czasu, nie wykonuje się dużej liczby pomiarów. W takim przypadku można obliczyć niepewność maksymalną wartości średniej:
∆x=
- pomiar o największej wartości
- pomiar o najmniejszej wartości

## Slide 15: Zaokrąglanie niepewności pomiaru i wyników pomiaru.
Po wykonaniu pomiarów należy wybrać odpowiednią metodę i obliczyć niepewność pomiarową.
Zaokrąglenie niepewności pomiarowej:
niepewności pomiarowe zaokrąglamy tylko do jednej cyfry znaczącej (w wyjątkowych przypadkach - cyfra znacząca 1 - do dwóch cyfr znaczących ),

## Slide 16: Zaokrąglanie niepewności pomiaru i wyników pomiaru.
Wynik pomiaru zapisujemy tak, aby pozycja ostatniej cyfry znaczącej była zgodna z pozycją cyfry znaczącej w niepewności pomiarowej, czyli w wyniku pomiaru pozostawiamy tyle cyfr znaczących w rozwinięciu dziesiętnym, ile jest ich w niepewności pomiarowej.

## Slide 17: Zaokrąglanie niepewności pomiaru i wyników pomiaru.
Przykład: na podstawie serii pomiarów obliczono:
= 0,0010963 oraz ∆x=0,0000737
Zaokrąglenie:
∆x=0,00008 oraz = 0,00110
Zapis wyniku (w przykładzie pominięto jednostkę zmierzonej wielkości):
x= 0,001100,00008
Uwaga: niepewności pomiarowe wyrażane są w takich samych jednostkach, jak mierzona wielkość fizyczna.

## Slide 18: Niepewność bezwzględna.
Wszystkie omówione wyżej niepewności pomiarowe to tzw. niepewności bezwzględne. Umożliwiają one określenie przedziału, w którym zawiera się wartość wyznaczonej wielkości fizycznej, lecz nie charakteryzują jakości pomiaru.

## Slide 19: Niepewność względna.
Aby określić jakość wykonywanego pomiaru, używa się niepewności względnej:
w=
lub w= ∙100%,
gdzie:
x- obliczona wartość wielkości złożonej
x-niepewność pomiaru
Niepewność względna pokazuje więc, jak duża jest niepewność w stosunku do mierzonej wielkości.

## Slide 20: Niepewności pomiarów złożonych (pośrednich).
Niewiele pomiarów fizycznych można wykonać w pomiarach bezpośrednich (prostych). Większość, to pomiary złożone.
Niepewność wielkości wyznaczonej pośrednio zależy od niepewności wielkości mierzonych bezpośrednio.

## Slide 21: Metoda najmniej korzystnego przypadku (NKP).
W warunkach szkolnych najczęściej oblicza się niepewność pomiaru złożonego wielkości Y korzystając z tzw. metody najmniej korzystnego przypadku.
Y= ∆Y=
np. zmierzono dł. boku kwadratu a=5,0 0,1cm pole Pmax=(5+0,1)*(5+0,1)=26,01cm2 Pmin=(5-0,1)*(5-0,1)=24,01cm2 stąd ∆P==1,0cm2,
ostatecznie możemy przyjąć, że P = 25 1cm2

## Slide 22: Przykłady metody NKP dla wybranych zależności pomiarów złożonych.
Uwaga: w pomiarach bezpośrednich mierzone są wielkości x oraz y, przytoczone wzory zostały wyprowadzone matematycznie z metody NKP.
Metoda NKP dla zależności typu: z=a∙x
∆z=a∙∆x
Metoda NKP dla zależności typu: z=x+y
∆z=∆x+∆y
Metoda NKP dla zależności typu: z=x-y
∆z=∆x+∆y

## Slide 23: Przykłady metody NKP dla wybranych zależności pomiarów złożonych.
Metoda NKP dla zależności typu: z=
∆z=
W przypadku złożonych zależności funkcyjnych należy po prostu skorzystać z wzoru definiującego metodę NKP.

## Slide 24: Praktyczne wskazówki przeprowadzania pomiarów i szacowania niepewności pomiarowych w pomiarach pośrednich.
Napisz wzór na wielkość, którą chcesz wyznaczyć doświadczalnie.
Zastanów się, jakie wielkości fizyczne należy zmierzyć w pomiarach bezpośrednich, aby na ich podstawie obliczyć poszukiwaną wartość.
Zastanów się, jaki wpływ na wynik pomiaru oraz jego dokładność mają warunki zewnętrzne i użyte przyrządy. Wybierz optymalne warunki, czyli takie, przy których pomiary są obarczone najmniejszymi niepewnościami.

## Slide 25: Praktyczne wskazówki przeprowadzania pomiarów i szacowania niepewności pomiarowych w pomiarach pośrednich.
Wykonaj pomiary bezpośrednie.
Oszacuj niepewności pomiarów prostych. Wyniki pomiarów zapisz w postaci:
x ∆x, y ∆y, …
Do wzoru podstaw wartości zmierzonych wielkości i oblicz szukaną wielkość.
Dobierz odpowiednią metodę oszacowania niepewności pomiarowej i wylicz wartość niepewności pomiarowej.

## Slide 26: Praktyczne wskazówki przeprowadzania pomiarów i szacowania niepewności pomiarowych w pomiarach pośrednich.
Dokonaj odpowiedniego przybliżenia niepewności pomiarowej i wartości wyniku pomiaru.
Zapisz wynik pomiaru w postaci z
W celu zbadania jakości eksperymentu, oblicz wartość niepewności względnej.
Jeśli to możliwe, porównaj otrzymany wynik z wartością tablicową.
Dokonaj analizy otrzymanego wyniku i wpływu czynników zewnętrznych na jakość pomiarów.

## Slide 27: Graficzne opracowanie wyników pomiarów.
Celem niektórych pomiarów w laboratorium fizycznym jest potwierdzenie związków między mierzonymi wielkościami lub znalezienie zależności między mierzonymi wielkościami. Wyniki takich zależności przedstawiane są często w formie graficznej na wykresie.

## Slide 28: Rysowanie wykresów.
Wykresy rysuje się najczęściej we współrzędnych prostokątnych (kartezjański układ współrzędnych) i należy wykonywać je na papierze milimetrowym.
Zasady rysowania wykresów:
Na wykresie powinny znaleźć się wszystkie punkty pomiarowe.
Początek układu współrzędnych należy wybrać tak, najmniejsze zmierzone wielkości znajdowały się w pobliżu początku osi. Podziałki nie muszą zaczynać się od zera. Długość osi powinna być taka, aby maksymalne zmierzone wielkości leżały w pobliżu jej końców (wykorzystujemy przynajmniej 2/3).

## Slide 29: Rysowanie wykresów.
Osie układu muszą być opisane. Obok osi powinna być nazwa lub przyjęty symbol wielkości fizycznej i jej jednostka.
Na wykres należy nanieść punkty pomiarowe tak, aby po narysowaniu wykresu były wyraźnie widoczne.
Zaznaczyć przedziały niepewności pomiarowych w postaci prostokątów, których środek leży w punkcie pomiarowym, a boki są równe podwójnej niepewności wielkości mierzonych (2∆x i 2∆y).

## Slide 30: Rysowanie wykresów.
Uwaga: zamiast prostokąta można zaznaczyć dwa skrzyżowane odcinki: poziomy i pionowy, których długość odpowiada wartościom niepewności wielkości mierzonych.
Wykres rysujemy tak, aby przechodził możliwie najbliżej punktów pomiarowych- dla funkcji liniowej jest to tzw. prosta najlepszego dopasowania. Niedopuszczalne jest łączenie punktów pomiarowych linią łamaną.

## Slide 31: Wykres funkcji liniowej.
Najprostszą zależnością pomiędzy dwiema wielkościami fizycznymi jest zależność liniowa:
y(x)=a∙x+b
Uwaga: Wiele zależności badanych doświadczalnie można doprowadzić do zależności liniowej poprzez odpowiednią zamianę zmiennych.

## Slide 32: Dopasowanie prostej do wyników pomiarowych.
W wyniku pomiarów uzyskujemy zbiór punktów pomiarowych, które nanosimy w układzie współrzędnych zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami.
Zadaniem doświadczenia jest wyznaczenie współczynnika a funkcji liniowej. (W fizyce współczynnik ten będzie oznaczał jakąś wielkość, np. szybkość)
Współczynnik ten można obliczyć matematycznie. Metoda ta nosi nazwę najmniejszych kwadratów.

## Slide 33: Dopasowanie prostej do wyników pomiarowych.
Wzory na te współczynniki a i b mają postać:
Wzory na niepewności współczynników:

## Slide 34: Dopasowanie prostej do wyników pomiarowych – metoda NKP.
O wiele prostszą metodą wyznaczenia współczynnika a jest oszacowanie graficzne.
W tym celu należy:
nanieść na wykresie punkty pomiarowe oraz niepewności,
narysować dwie proste; możliwie o największym nachyleniu i najmniejszym uwzględniając prostokąty niepewności pomiarowych

## Slide 35: Przykład dla badania ruchu jednostajnego s(t)

## Slide 36: Dopasowanie prostej do wyników pomiarowych.
Wartość a wyznaczamy ze wzoru:
niepewność ∆a możemy oszacować metodą NKP, rysując proste o maksymalnym () i minimalnym () nachyleniu mieszczące się w granicach odcinków ( prostokątów) niepewności pomiarowych:
Zapisać wynik w postaci:
a