## Slide 1: Doświadczenie 1
Czy metale o tej samej objętości mają tę samą masę?
Zważ sztabki różnych metali o jednakowych wymiarach. Porównaj wyniki otrzymanych pomiarów.
Co zaobserwowałeś?
Metale mają taką samą objętość ale inną masę. Właściwość jaka je od siebie różni to gęstość.

## Slide 2: Gęstość (ciężar właściwy)
d=m/V
Gęstością nazywamy stosunek masy ciała do objętości.
m – masa substancji
gdzie:
d – gęstość substancji
V - objętość
Międzynarodową jednostką gęstości jest kg/m3. Posługiwać się można także innymi jednostkami – g/cm3 lub g/dm3

## Slide 3
Doświadczenie 2
Zmieszano ze sobą 7 cieczy o różnej gęstości i różnej barwie.
Która z cieczy ma największą a która najmniejszą gęstość? Odpowiedź uzasadnij.

## Slide 4
Pomiar gęstości ciał stałych
Masę ciała możemy określić ważąc na wadze np. elektronicznej
ABY OKREŚLIĆ GĘSTOŚĆ SUBSTANCJI NALEŻY ZNAĆ MASĘ I OBJĘTOŚĆ SUBSTANCJI
Objętość ciała możemy określić:
Jeśli jest to bryła, korzystając ze wzorów na objętość brył np.V=a3 dla sześcianu
Jeśli jest to ciało o nieregularnych kształtach to zawieś ciało na nitce i zanurz je w cylindrze miarowym częściowo wypełnionym wodą. Objętość odczytaj jako różnicę objętości po i przed zanurzeniem ciała. Objętość odczytuj zawsze względem menisku górnego lub zawsze względem menisku dolnego, ustawiając oko na wysokości poziomu cieczy w cylindrze,

## Slide 5
Pomiar gęstości cieczy
Można zmierzyć areometrem fot.1
Fot.1
Najprostszym wariantem jest (tzw. areometr obciążeniowy) - jest to pusta rurka szklana, której górna wydłużona część zaopatrzona jest w skalę część dolna w postaci bańki wypełniona jest materiałem o dużej gęstości (np. rtęć, śrut itp.), co pozwala na utrzymanie pozycji pionowej przyrządu zanurzonego w cieczy.

## Slide 6
Dokonując pomiaru gęstości cieczy przy pomocy areometru należy wlać do menzurki pomiarowej badany płyn w ilości pozwalającej na swobodne zanurzenie przyrządu. Następnie wkładamy areometr i na jego skali odczytujemy wynik. Areometry najczęściej kalibrowane są dla temperatury 20 °C, dlatego badany płyn powinien mieć taką właśnie temperaturę.

## Slide 7
http://pl.wikipedia.org/wiki/Areometr
http://www.fuw.edu.pl/wo/data/prac-fiz-gestosc.pdf
Źródła: