## Slide 1: TWORZYWA SZTUCZNE

## Slide 2
1. Ogólna charakterystyka tworzyw sztucznych.
2. Proces wytwarzania
3. Rodzaje tworzyw sztucznych.
4. Zastosowanie tworzyw sztucznych.
5. Recykling.
Co to są tworzywa sztuczne?

## Slide 3: Ogólna charakterystyka tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz dodatków nadających im odpowiednie właściwości.
Tworzywa sztuczne spotykamy na każdym kroku, zastępują one wiele materiałów naturalnych i są powszechnie stosowane. Dzięki dużej plastyczności można formować z nich różne przedmioty.

## Slide 4: Proces wytwarzania
Do produkcji tworzyw sztucznych wykorzystuje się głównie ropę naftową i węgiel kamienny.
Surowce po wydobyciu transportowane są do zakładów wytwórczych, gdzie produkuje się z nich tworzywa sztuczne.

## Slide 5: Podział tworzyw sztucznych
Ze względu na pochodzenie podstawowego składnika
tworzywa sztuczne pochodzenia naturalnego
syntetyczne tworzywa sztuczne
Ze względu na fizykochemiczne właściwości przetwórcze
tworzywa termoplastyczne
tworzywa reaktywne
Ze względu na zastosowanie
konstrukcyjne
elastoplastyczne
porowate
powłokotwórcze
adhezyjne
włóknotwórcze
specjalne

## Slide 6
Ze względu na właściwości fizykochemiczne
plastomery- polimery, które pod wpływem naprężeń wykazują bardzo małe odkształcenia (mniejsze niż 1%). Do plastomerów zalicza się termoplasty i duroplasty
elastomery- tworzywa, które przy małych naprężeniach wykazują duże odkształcenie (do 1000%), można je rozciągać i ściskać, w wyniku czego zmieniają znacznie swój kształt, ale po odjęciu siły wracają do poprzednich kształtów. Elastomery zastąpiły prawie całkowicie kauczuk naturalny, ale znalazły też szereg nowych zastosowań, niedostępnych dla zwykłego kauczuku
Ze względu na dodatki, które występują w tworzywie
napełniacze
plastyfikatory
stabilizatory
antystatyki
barwniki
dodatki przeciwścierne

## Slide 7: Rodzaje tworzyw sztucznych
Termoplastyczne - sprężyste, nieodporne na ciepło - pod wpływem temperatury dają się formować na nowo.
Należą do nich:
PE- polietylen
PS- polistyren
PCW- polichlorek winylu
PMM- polimetakrylan

## Slide 8: Rodzaje tworzyw sztucznych
2. Termoutwardzalne- utwardzane poprzez działanie wysokiej temperatury, sztywne, twarde, odporne na ciepło, dają się formować tylko raz, np. bakelit
3. Chemoutwardzalne- utwardzane poprzez działanie związków chemicznych,
np. żywice epoksydowe

## Slide 9: Zastosowanie tworzyw sztucznych
Kolorowe i lekkie tworzywa sztuczne spotykamy na każdym kroku. Zastępują one wiele materiałów naturalnych.
Mają one zastosowanie praktycznie wszędzie, w wielu dziedzinach gospodarki i w życiu codziennym każdego z nas.

## Slide 10: Zastosowanie tworzyw sztucznych
PE- polietylen używany jest do produkcji folii i butelek
PS-polistyren służy do wytwarzania np. opakowań, zabawek i styropianu

## Slide 11: Do najczęściej spotykanych tworzyw sztucznych zaliczamy:
Polietylen
Polipropylen
Polistyren
Polichlorek winylu
Nylon
Teflon

## Slide 12: Zastosowanie tworzyw sztucznych
PCW- polichlorek winylu wykorzystywany jest do produkcji płytek podłogowych, rynien.
PMM- polimetakrylan metylu stosowany do produkcji rur, płyt i osłon świateł samochodowych.

## Slide 13: Zastosowanie tworzyw sztucznych
Bakelit- używany jest do produkcji gniazd elektrycznych.
Żywice epoksydowe - służą do wytwarzania klejów.

## Slide 14: Ciekawostka Teflon
Cechuje go wyjątkowa odporność chemiczna i cieplna, doskonałe właściwości ślizgowe, dobre właściwości mechaniczne i dielektryczne, niepalność.
Zastosowanie: do wyrobu urządzeń i aparatury chemicznej, w elektronice i elektrotechnice, w przemyśle maszynowym, samochodowym, papierni-czym, włókienniczym.
Przykłady wyrobów z teflonu:

## Slide 15: Recykling tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne są wartościowym materiałem, który można odzyskać w różnych procesach recyklingu, czyli ponownego przetwarzania zużytych tworzyw sztucznych.
Recykling pozwala odzyskać surowiec polimerowy i wytworzyć np. bluzy polarowe z przerobionych butelek PET.
Poprzez przerobienie odpadów na paliwo alternatywne można odzyskać także energię, ponieważ tworzywa sztuczne mają wartość energetyczną porównywalną z węglem kamiennym.

## Slide 16: Recykling tworzyw sztucznych
Recykling i odzysk zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych jest niezbędny do ochrony naszego środowiska naturalnego, ponieważ tworzywa nie ulegają degradacji (czyli rozkładowi). Dlatego sortujmy je i przeznaczajmy do recyklingu!!!

## Slide 17
Dziękuję!