## Slide 1: Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski

## Slide 2: PRĄD STAŁY - podsumowanie Elżbieta Kawecka

## Slide 3: PROGRAM WYKŁADU
Ogniwa jako źródła prądu stałego
Opór elektryczny przewodnika
Obwody prądu stałego
Przemiany energii podczas przepływu prądu elektrycznego
Wpływ temperatury na opór elektryczny

## Slide 4
Ogniwa galwaniczne
  to chemiczne źródła napięcia, w których następuje przemiana energii chemicznej na energię elektryczną
  są złożone z elektrolitu i dwóch płytek z różnych metali zanurzonych w roztworze elektrolitu
  ogniwo Volty składa się płytki cynkowej i miedzianej, zanurzonych w słabym roztworze H2SO4
Ogniwa słoneczne
OGNIWA JAKO ŹRÓDŁA PRĄDU STAŁEGO
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:SolarpanelBp.JPG
Ogniwo Volty
http://wiki.wolnepodreczniki.pl/Plik:III.png
Notes: Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Nowy system musiał spełniać następujące założenia:
nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę;
należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie;
powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich;
jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza.

## Slide 5
Siła elektromotoryczna źródła prądu jest zdefiniowana jako stosunek dowolnej formy energii zamienionej na energię elektryczną Eel do ładunku q, który w tym czasie przepłynął przez obwód:
Siła elektromotoryczna jest równa napięciu na biegunach źródła, gdy nie czerpiemy z niego prądu.
Źródło prądu posiada swój własny opór zwany oporem wewnętrznym.
OGNIWA JAKO ŹRÓDŁA PRĄDU STAŁEGO
W zamkniętym obwodzie napięcie na zaciskach bateryjki jest mniejsze od siły elektromotorycznej.
Notes: Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Nowy system musiał spełniać następujące założenia:
nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę;
należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie;
powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich;
jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza.

## Slide 6
OPÓR ELEKTRYCZNY PRZEWODNIKA
Prawo Ohma
Natężenie prądu I płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia U na jego końcach.
Charakterystyka prądowo-napięciowa opornika o oporze 10 .
R – opór elektryczny przewodnika
Notes: Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Nowy system musiał spełniać następujące założenia:
nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę;
należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie;
powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich;
jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza.

## Slide 7
OPÓR ELEKTRYCZNY PRZEWODNIKA
Żarówka i dioda nie spełniają prawa Ohma.
Charakterystyka prądowo-napięciowa zielonej diody LED.
Charakterystyka prądowo-napięciowa żarówki.
Notes: Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Nowy system musiał spełniać następujące założenia:
nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę;
należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie;
powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich;
jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza.

## Slide 8
OPÓR ELEKTRYCZNY PRZEWODNIKA
Opór elektryczny przewodnika zależy od jego długości (l), pola przekroju poprzecznego (S) i rodzaju materiału (oporu właściwego przewodnika )
Opór elektryczny przewodników zależy od temperatury:
ze wzrostem temperatury rośnie opór metali, zaś opór półprzewodników maleje.
Notes: Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Nowy system musiał spełniać następujące założenia:
nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę;
należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie;
powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich;
jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza.

## Slide 9
OBWODY PRĄDU STAŁEGO
I prawo Kirchhoffa
Suma natężeń prądów wpływających jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła sieci.
II prawo Kirchhoffa
Suma napięć na wszystkich elementach oczka sieci musi być równa zero.
Wybieramy kierunek „obiegu” obwodu i sumujemy zmiany potencjału „przy przejściu” przez kolejne elementy obwodu.
Rys. 3.6. Zmiana potencjału przy „przejściu” źródła prądu.
Rys. 3.7. Zmiana potencjału przy „przejściu” opornika.
Rys. 3.1.
Notes: Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Nowy system musiał spełniać następujące założenia:
nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę;
należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie;
powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich;
jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza.

## Slide 10
OBWODY PRĄDU STAŁEGO
Przykład zastosowania II prawa Kirchhoffa
Rys. 3.9. i 3.9. Schemat obwodu i ilustracja graficzna zmian potencjału przy „obiegu” obwodu.
Notes: Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Nowy system musiał spełniać następujące założenia:
nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę;
należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie;
powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich;
jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza.

## Slide 11
OBWODY PRĄDU STAŁEGO
Szeregowe połączenie oporników
Rx – opór zastępczy
Rys. 3.2.
Notes: Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Nowy system musiał spełniać następujące założenia:
nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę;
należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie;
powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich;
jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza.

## Slide 12
OBWODY PRĄDU STAŁEGO
Równoległe połączenie oporników
Rx – opór zastępczy
Rys. 3.3.
Notes: Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Nowy system musiał spełniać następujące założenia:
nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę;
należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie;
powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich;
jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza.

## Slide 13
Pracę W, wykonaną w czasie t przez prąd elektryczny o natężeniu I, przepływający przez odbiornik, na którym panuje napięcie U, obliczamy z zależności:
Moc prądu
Prawo Joule’a-Lenza Ilość energii cieplnej Q, wydzielanej podczas przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik, jest równa pracy wykonanej przez prąd elektryczny. Dla przewodników spełniających prawo Ohma:
PRZEMIANY ENERGII W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO
Notes: Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Nowy system musiał spełniać następujące założenia:
nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę;
należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie;
powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich;
jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza.

## Slide 14
Energia elektryczna (Eel)wytworzona przez źródło jest równa pracy wykonywanej przez prąd elektryczny płynący w obwodzie, czyli:
Rys. 4.1 i 4.1b. Pomiary napięcia na biegunach baterii i natężenia prądu w obwodzie
PRZEMIANY ENERGII W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO
gdzie q – ładunek przepływający w obwodzie w czasie t, I – natężenie prądu,
 - siła elektromotoryczna, r – opór wewnętrzny źródła, R – opór zewnętrzny obwodu
Notes: Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Nowy system musiał spełniać następujące założenia:
nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę;
należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie;
powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich;
jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza.

## Slide 15
Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego
Wykres zależności napięcia na zaciskach bateryjki od natężenia prądu.
PRZEMIANY ENERGII W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO
Chart: I [mA]
| 31.5 | 53.4 | 77.099999999999994 | 100.8 | 126.6 | 153 | 189 | 232 | 380 | 530
U [V] | 3.89 | 3.77 | 3.58 | 3.36 | 3.23 | 2.87 | 2.54 | 2.39 | 1.22 | 0.33
Napięcie U na biegunach źródła:
I – natężenie prądu
- siła elektromotoryczna źródła prądu
r – opór wewnętrzny źródła
R – opór zewnętrzny obwodu
Notes: Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Nowy system musiał spełniać następujące założenia:
nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę;
należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie;
powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich;
jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza.

## Slide 16
WPŁYW TEMPERATURY NA OPÓR ELEKTRYCZNY
Opór elektryczny metali rośnie ze wzrostem temperatury:
Chart: Temperatura [oC]
| -73 | 0 | 25 | 127 | 327 | 527 | 927
wolfram | 3.8 | 4.8 | 5.4 | 7.9 | 13.1 | 18.8 | 30.9

miedź | 1 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 3.8 | 5.3 | 8.5

żelazo | 5.2 | 8.6 | 9.7 | 23.7 | 32.9 | 57.1 | 110
R(t) - opór w temperaturze toC
R0 - opór w temperaturze 0oC
 - temperaturowy współczynnik oporu (w 1/K)
T - przyrost temperatury (w K)
Notes: Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Nowy system musiał spełniać następujące założenia:
nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę;
należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie;
powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich;
jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza.

## Slide 17
WPŁYW TEMPERATURY NA OPÓR ELEKTRYCZNY
Opór elektryczny półprzewodników maleje ze wzrostem temperatury, gdyż rośnie liczba nośników prądu.
Chart: Zależność oporu od temperatury termistora
| -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
R (Ohm) | 60517.963 | 30931.8822 | 16671.3254 | 9417.7533 | 5547.4661 | 3392.2357 | 2145.1525 | 1398.1941 | 936.6013 | 643.1568 | 451.7342 | 323.8887 | 236.6436 | 175.9152 | 132.8672
Notes: Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Nowy system musiał spełniać następujące założenia:
nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę;
należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie;
powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich;
jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza.