## Slide 1
dr inż. Michał Czerwiński
Spektroskopia podczerwieni (IR) w analizie chemicznej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt nr POKL.03.03.04-00-110/12
„Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!”

## Slide 2
Spektroskopia - podstawy
Spektroskopia zajmuje się oddziaływaniem między promieniowaniem elektromagnetycznym a materią (cząsteczkami, atomami, jonami, rodnikami).
Charakter oddziaływań między promieniowaniem i materią określa mechanika kwantowa.
Spektrometria zajmuje się rejestracją i pomiarami efektów wytwarzania bądź oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z badaną materią.

## Slide 3
Spektroskopia - podstawy
Oddziaływanie polega na:
  pochłanianiu części energii promieniowania elektromagnetycznego przez materię – absorpcja
  oddawaniu przez materię części energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego – emisja

## Slide 4
Spektroskopia - podstawy
Cechy jakościowe promieniowania:
Długość fali – odcinek drogi promieniowania, na którym mieści się jeden okres drgania pola elektromagnetycznego [nm, μm]
Częstość – liczba drgań przypadająca na sekundę [1/s]
Liczba falowa (częstość) – liczba drgań przypadająca na centymetr drogi promieniowania [1/cm]

## Slide 5
Spektroskopia - podstawy
Prawo Lamberta-Beera
A - absorbancja
ε - molowy współczynnik absorpcji
c - stężenie substancji w próbce
l - długość drogi optycznej
A = ε · c · l
Prawo addytywności absorbancji
A = A1 + A2 +…+ An
A – suma absorbancji
A1, A2, An – absorbancja składników mieszaniny
transmitancja (T):
absorbancja (A):

## Slide 6
Spektroskopia - podstawy
ZAKERS PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNEYCZNEGO:

## Slide 7
Spektroskopia podczerwieni IR
daleki
UV
bliski
UV
VIS
IR
MW
X-ray
100
200
400
800
l/nm
NIR
MIR
FIR
2700
l/cm-1
10
400
4000
14000
IR
podczerwień bliska
(near IR)
podczerwień właściwa
(middle IR)
podczerwień daleka
(far IR)
14300 – 200 cm-1
14300 – 4000 cm-1
4000 – 400 cm-1
700 – 200 cm-1

## Slide 8
IR- odkrywca
Sir Frederick William Herschel stwierdził w 1800 r., że istnieje promieniowanie poza widzialnym obszarem. To „ promieniowanie cieplne” nazwano później promieniowaniem podczerwony (prefix infra oznacza ‘pod’).
Eksperyment Herschel‘a był ważny nie tylko dlatego, że doprowadził do odkrycia promieniowania IR, ale również dlatego, że po raz pierwszy zauważono istnienie formy światła niewidzialnego dla ludzkiego oka.
„Experiments on the refrangibility of the invisible rays of the Sun”
Notes: Badając temperaturę ciał nagrzanych przez promieniowanie słoneczne w różnych pasmach światła widzialnego rozszczepionego w pryzmacie zauważył, że najwyższe wskazania uzyskuje się dla termometrów ustawionych tuż za czerwonym krańcem widma słonecznego. To odkrycie opisał w roku 1800 w pracy Experiments on the refrangibility of the invisible rays of the Sun[3]

## Slide 9
IR-wstęp
Częstość drgań rozciągających jest wprost proporcjonalna do pierwiastka ze stałej siłowej wiązania i odwrotnie proporcjonalna do masy zredukowanej atomów połączonych tym wiązaniem
Wniosek:
n(CC), n(CN)  2300–2000 cm-1
n(C=C), n(C=N), n(C=O)  1900–1500 cm-1
n(C–C), n(C–N), n(C–O)  1300–800 cm-1
n(C–H), n(N–H), n(O–H)  3700–2630 cm-1
m1
m2
Oscylator harmoniczny

## Slide 10
IR – Aparatura
Źródło
IR
Monochro-
mator
Komora
próbek
Detektor
Rejestrator
ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA:
Rozgrzany do temp. ok. 1700 °C
pręt ceramiczny – tlenki toru, itru i cyrkonu (włókno Nernsta, Globar)
DETEKTORY
-fotodetektory- rzadko stosowane ze względu na wysoką cenę
- detektory termiczne - powszechnie stosowane
  a) termoelektryczne – są to termopary, zwane także termoogniwami (efekt Peltiera)
  b) termooporowe – urządzeniem takim jest bolometr (termometr oporowy)
  c) pneumatyczne – przykładem takiego detektora jest tzw. komórka Golaya. Powstający wzrost ciśnienia gazu pod wpływem wzrostu temperatury jest zamieniany na sygnał elektryczny

## Slide 11
IR – z transformatą Furiera (FT-IR)
Promieniowanie wyemitowane ze źródła zostaje rozdzielone na dwie wiązki
Jedna pada na zwierciadło stałe, a druga na ruchome
Po odbiciu wiązki interferują ze sobą - nowo powstała wiązka promieniowania przechodzi przez badaną próbkę
W wyniku pomiaru otrzymuje się interferogram – czyli widmo w zależności od położenia zwierciadła ruchomego
Komputer przelicza interferogram z wykorzystaniem transformaty Fouriera na klasyczne widmo w funkcji liczby falowej.
Spektroskopia FT-IR
MONOCHROMATOR
Interferometr Michaelsona

## Slide 12
IR – z transformatą Furiera (FT-IR)
Zalety spektrofotometru FT-IR
Większa czułość
Pasma absorpcji wąskie, rozdzielone, z wyraźnymi minimami
Potrzebna mniejsza energia ze źródła
Krótki czas wykonania widma (1-2 s)
Sumowanie skanów – zapewnia lepszy stosunek sygnału do szumów

## Slide 13
IR – techniki pomiaru widm
1. Transmisyjne 2. Odbiciowe

## Slide 14
IR – techniki transmisyjne
film cieczy
widmo w roztworze (w kuwecie)
film z rozpuszczalnika lotnego
zawiesina w nujolu
film na foli PTFE
pastylka z KBr
CHCl3, CH2Cl2, CCl4, CS2

## Slide 15
IR – techniki transmisyjne
widmo w roztworze (w kuwecie)
film z rozpuszczalnika lotnego
film cieczy
zawiesina w nujolu
film na foli PTFE

## Slide 16
IR – techniki odbiciowe
widma otrzymane bezpośrednio od odbicia promieniowania IR od powierzchni dowolnych próbek (ciekłych lub stałych)
roztwory wodne i nierozpuszczalne w typowych rozpuszczalnikach IR
materiały, w tym biologiczne (tj. mleko, bakterie etc.)
Rodzaje odbić wykorzystywane w IR:
  a) odbicie całkowite (zwierciadlane)
  b) wielokrotne odbicie osłabione (Attenuated Total Reflection, ATR)
  c) rozproszone od niejednorodnych powierzchni (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transformed Spectroscopy, DRIFT)

## Slide 17
IR – techniki odbiciowe

## Slide 18
IR – Przed pomiarem widma
Widmo tła tzw. „background”
Tło + korekcja wpływu atmosfery (H2O / CO2)
Pasmo od węglowodorów z powietrza
H20
H20

## Slide 19
IR – wpływ okienka
Materiał | Rozpuszczalność, g/100g H2O (20°C)
NaCl | 36,0
KBr | 65,2
KCl | 34,7
CsI | 160,0 (61°C)
CaF2 | 1,5 ·10-3
BaF2 | 0,12 (25°C)
AgCl | 8,9 ·10-5 (10°C)
AgBr | 1,2 ·10-5
ZnS | nierozpuszczalny
ZnSe | nierozpuszczalny
Polietylen | nierozpuszczalny

## Slide 20
IR – Parametry pomiaru
Pomiar standardowy widma IR techniką transmisyjną
Zakres pomiarowy: 4000 – 400 cm-1
Rozdzielczość: 4 cm-1
Ilość skanów: 32
Przykładowy opis widma IR z publikacji
IR (KBr): ν/cm-1 3337, 1741,1547, 1424, 1228, 1199, 1176

## Slide 21
IR – wpływ rozpuszczalnika
CCl4
CDCl3
CHCl3
4000,0
3000
2000
1500
1000
400,0
0,00
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,00
cm-1
%T
4000,0
3000
2000
1500
1000
400,0
0,00
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,00
cm-1
%T
4000,0
3000
2000
1500
1000
400,0
0,00
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,00
cm-1
%T

## Slide 22
IR – parametry widma
    Oś OX widma IR przedstawia liczbę falową 1/l [cm-1]
    ponieważ liczby falowe są bezpośrednio proporcjonalne do energii obserwowanych przejść
    Oś OY widma IR przedstawia transmitancję T (%T)
Liczba falowa [cm-1]
Długość fali [μm]
Transmitancja[%]

## Slide 23
IR – interpretacja widm
największa wartość diagnostyczna: wąskie, nie nakładające się na siebie obszary widmowe
charakterystyczny dla danego związku niepowtarzalny układ pasm absorpcyjnych, odpowiadających złożonym drganiom rozciągającym i deformacyjnym szkieletu cząsteczki

## Slide 24
IR –widma alkanów

## Slide 25
IR –widma alkenów

## Slide 26
IR –widma alkinów

## Slide 27
IR –widma zw. aromatycznych
27
(„Zęby” podstawionego benzenu)

## Slide 28
IR –widma alkoholi i amin
CH3CH2OH
Aminy podobnie do OH
O-H poszerza się przy tworzeniu wiązań wodorowych
C-O
N-H poszerza się przy tworzeniu wiązań wodorowych

## Slide 29
IR –alkohol (rozciąganie O-H)
Faza gazowa
(brak wiązań wodorowych)
Ciekły film
(dużo wiązań wodorowych)
w roztworze CCl4 (0.25M)
(obecność wiązań H)

## Slide 30
IR –widma amin
  Pierwszo- i drugorzędowe aminy wykazują charakterystyczną absorpcję IR N-H rozciąganie – absorpcja pomiędzy 3250 and 3500 cm-1.
  Pierwszorzędowe aminy mają dwa silne piki w tym zakresie, podczas gdy drugorzędowe aminy jeden.
  Pierwszorzędowe aminy absorbują równiez w zakresie ~1600 cm-1 w związku z wachlarzowym ruchem grupy NH2.
  Trzeciorzędowe aminy nie absorbują w żadnym z tych zakresów w związku z brakiem wiązania pomiędzy azotem i wodorem.
Aminy podobnie do OH
N-H poszerza się przy tworzeniu wiązań wodorowych

## Slide 31
IR –widma estrów
  C=O drgania rozc. przy ~ 1730-1740 cm-1
  C-O drgania rozc. przy 1000-1300 cm-1
  (Ważne: inne grupy funkcyjne mogą również mieć
  piki w zakresie 1000-1300 cm-1 !)
1743
1245
silne

## Slide 32
IR –folia śniadaniowa

## Slide 33
IR –opakowanie do płyt CD

## Slide 34
IR –rajstopy

## Slide 35
IR –torebka biodegradowalne
+

## Slide 36
IR –podsumowanie
Identyfikacja substancji na podstawie wzorca
  analit i próbka referencyjna musza być badane w tych samych warunkach
Określanie struktury cząsteczki na podstawie tabeli częstości grupowych
Określanie czystości związków
Kontrola przebiegu reakcji
Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych
Badanie konformacji (kształtu) cząsteczek

## Slide 37
IR –podsumowanie
badanie zawartości wilgoci w mące, skrobi, mleku w proszku, kawie rozpuszczalnej, chipsach itp..
Badania jakości farb i lakierów (badanie wieku samochodu)
Badania jakości olei
Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych
Identyfikacja polimerów w wielowarstwowych kompozytach
Sprawdzanie stanu zdrowia na podstawie badań materiału biologicznego

## Slide 38
Dziękuję za uwagę !